SOGiTZ.242.3.2022.EG          				             Olsztyn, 23.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie prac pielęgnacyjnych 25 drzew na terenie działki 152-25/105 na zapleczu

ul. Gwiezdnej w Olsztynie.

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy

pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na przedmiot zamówienia, którego parametry podano poniżej.

- Cięcia pielęgnacyjne i korygujące drzew  - 25 szt. drzew.

- Usunięcie posuszu, korekta korony pod kątem poprawy statyki (do 30% masy korony).

- Cięcie gałęzi, zebranie i załadunek, wywóz i składowanie pozostałości na wysypisku.

Warunki realizacji zamówienia :

1. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają przygotowaną kadrę do realizacji zadania tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji tego typu prac.

2.Usunięcie gałęzi i innych odpadów:

      - usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne.

      - sposób zagospodarowania drewna i gałęzi (o średnicy do 7cm) z pielęgnacji drzew leży w gestii Wykonawcy robót. Przekazanie gałęzi i konarów o średnicy powyżej 7 cm na rzecz  UWM  należy zrealizować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca przekazania.

      - wykonawca zobowiązany jest do usunięcia pozostałości po robotach max. 2 dni po zakończeniu prac. Ścięte pnie i konary należy pociąć i składować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i mienia.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty (drzewa do pielęgnacji zaznaczono na mapce).

- Nie dopuszcza się stosowania drzewołazów.

- Wykonawca na własny koszt i własnym staranie zabezpiecza teren prowadzenia prac.

- Wykonawca zgłasza do odbioru wykonanie robót. Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu przez wykonawcę natychmiast po ich wykonaniu.

- Odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia wykonania prac.

- Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone ich niewykonanie lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Do odbioru prac uprzednio nie odebranych jako wadliwych Zamawiający obowiązany jest przystąpić niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia) po doręczeniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad.

- Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich powstałe na skutek prowadzonych prac lub niewykonania usług objętych umową.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez zamawiającego oraz zasadami sztuki ogrodniczej.

  - Zobowiązany jest też do zapewnienia odpowiedniej ilości osób i sprzętu gwarantującego realizację zadania oraz zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymogami przepisów BHP w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy.

  - Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach.

  - Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w umowie odpowiedzialny jest Wykonawca

13. Wzór umowy w załączeniu.

14. Termin realizacji -  do 31.01.2023r.

15. Kryterium oceny ofert – 100 % cena

16. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

17. Ofertę prosimy przesyłać poczta elektroniczną do dnia 30.11.2022r. do godz. 09.00 na  adres: ewa.golowacz@uwm.edu.pl