ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 91 W KIERUNKU

JEZIORA WIKARYJSKIEGO w m. WARZĄCHEWKA

POLSKA

Dz. Nr 922, 923, 927, 928, 751/3  obręb Warząchewka Polska

Adres:               WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. WARZĄCHEWKA POLSKA  GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 91 W KIERUNKU    JEZIORA WIKARYJSKIEGO

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

30.04.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-7 |
|  | Wykaz pni do frezowania | 8 |
| II | Załączniki |  |
|  | Mapa ewidencyjna | 9 |
|  | Mapa poglądowa syt. wys. skala 1:1000 | 10 |
|  | Uprawnienia Projektanta | 11 |
|  | Przynależność do Izby Inzynierów | 12 |
| III. | Część rysunkowa | 13 |
| 1 | Plan orientacyjny | 14 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 ( 2 arkusze) | 15-16 |
| 3.1-3.2 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki | 17-18 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu : PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ  WZDŁUŻ  DROGI

KRAJOWEJ NR 91 W KIERUNKU  JEZIORA WIKARYJSKIEGO

w miejscowości  WARZĄCHEWKA  POLSKA GMINA WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 922, 923, 927, 928, 751/3  obręb Warząchewka Polska

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- Umowy dzierżawy nieruchomości na cele drogowe z Nadleśnictwem

Włocławek

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej, bitumicznej  ścieżki rowerowej dł.

1320m, szer.2,0m  od km  1+700 do 3+020 znajdującej się na terenie Gminy

Włocławek i przebiegającej przez tereny Skarbu Państwa- Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Włocławek.

Ścieżka przebiega wzdłuż  drogi krajowej Nr 91 i po przejeździe przez DK91

prowadzi do dróg kierujących rowerzystów nad Jezioro  Wikaryjskie.

Stan techniczny  nawierzchni ścieżki jest bardzo zły. Przez ponad 50 lat nie była

odnawiana.

Kilometracja ścieżki obejmuje całą jej trasę tj. od ul. Królowej Jadwigi we Włocławku do drogi gminnej Nr 190517 C Jedwabna- Pinczata- Warząchewka Polska w miejscowości Warząchewka Polska Gmina Włocławek. Ścieżka jest  kontynuacją miejskiej ścieżki rowerowe ( dł. 250m+1450m), która została już przebudowana.

Przebudowa ścieżki rowerowej ma na celu doprowadzenie istniejącej , bitumicznej ścieżki rowerowej do stanu poprawności technicznej  i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Polega na ułożeniu nowej konstrukcji ścieżki tj. warstwy ścieralnej i profilowej z betonu asfaltowego oraz nowej  podbudowy tłuczniowej ułożonej  na istniejącej zdegradowanej nawierzchni, uformowaniu poboczy wraz frezowaniem istniejący pni. Dla 5% powierzchni przyjęto całkowitą rozbiórkę konstrukcji i oczyszczenie podłoża z korzeni. Integralną częścią zadania jest stworzenie przestrzeni do prowadzenia prac drogowych poprzez przycinkę gałęzi w sposób nieinwazyjny, traktowany jako pielęgnacja zieleni zwłaszcza na odc. od km 2+570 do 2+730.

Niniejszy projekt obejmuje trasę od granicy administracyjnej miasta Włocławek i

Gminy Włocławek. Przebiega przez działki 922, 923, 927, 928, 751/3  obręb

Warząchewka Polska  należące do  Skarbu Państwa w  będące zarządzie

Państwowego  Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe –Nadleśnictwo

Włocławek . Działki 922, 923, 927, 928  stanowią lasy i na tych działkach długość

ścieżki wynosi 1310m.Działka  751/3 stanowi pas drogowy, na którym znajduje

fragment  ścieżki dł. 10m  i przejazd przez jezdnię bitumiczną ( prowadzącą do

miejscowości  Pinczata i Cmentarza Komunalnego.

Gmina Włocławek, na te działki posiada umowy dzierżawy.

Na działki 922, 923, 927, 928 obręb Warząchewka Polska , Gmina Włocławek

podpisała ze Skarbem Państwa - Państwowe  Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

–Nadleśnictwo Włocławek,  Umowę dzierżawy nieruchomości nr 42/2020/KP ( znak

sprawy: ZG.2217.48.2020.KP). Na podstawie Umowy, Gmina Włocławek jako

dzierżawca zobowiązuje się do korzystania ze ścieżki, remontowania , wzmocnienia

podbudowy i ułożenia nakładki bitumicznej.

Na działkę  nr 751/3 Gmina Włocławek podpisała ze Skarbem Państwa - Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Włocławek, Umowę

dzierżawy nieruchomości nr 11/2019  (znak sprawy : ZG.2217.24.2019.KP)

w  dniu 30maja2019r. Na podstawie Umowy,   Gmina Włocławek jako dzierżawca

zobowiązała się do utrzymywania jezdni w  należytym stanie.

Nie ma konieczności przeprowadzenia procedury wyłączenia gruntów leśnych z

produkcji  w świetle przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zestawienie powierzchni

- ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej szer. 2,0m           o  pow.   2640,0 m2

- wzmocnienie nawierzchni duktów leśnych przy najazdach

na ścieżkę rowerową                                                                   o pow.       92,0 m2

- remont drogi gminnej w pasie szer. 3,0m                                   o pow.       27,0m2

- STAN  ISTNIEJĄCY

Ścieżka rowerowa szer. 2,0m posiada zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną. Jest w złym stanie technicznym. Posiada liczną  siatkę spękań, ubytki. Jest nierówna. Wystające korzenie wypiętrzyły fragmentami ścieżkę. Miejscowe ubytki wypełniano masą bitumiczną w  ramach  cząstkowych  remontów. Na odcinku od km 2+570 do 2+730 ścieżka może być użytkowana tylko na szer. ok. 1m. Pozostała część ścieżki jest zamulona i poprzerastana mchem.

Pobocza na całej długości są gruntowe, zaniżone i poprzerastane trawą. Kolizją dla użytkowników są obustronne pnie po wyciętych drzewach. Po prawej stronie znajduje się 25 pni, po lewej 14 szt o średnicy od 15 do 55cm.

Ścieżkę przecinają dukty leśne prowadzące do DK 91. Na przejeździe przez  drogą gminną  ścieżka jest oznakowana poziomo, ale stan nawierzchni w pasie szer. 3m posiada ubytki czyniąc przejazd niebezpiecznym.

Na końcu trasy, ścieżka rowerowa na dł. 24m wykonana jest z kostki betonowej  na szer. 2,0m. Ograniczają ją obustronne bariery ochronne U12.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski.

- STAN PROJEKTOWANY

Na podstawie paragrafu 4 Umowy  dzierżawy nieruchomości nr 11/2019

Wydzierżawiający oświadcza, że na terenie przedmiotu dzierżawy nie

Stwierdzono występowania stanowisk gatunków chronionych

5.1.Parametry techniczne ścieżki

- długość          - 1320,0m

- szerokość       -       2,0m

- pobocza          - gruntowe szer.  30cm, dowiązane do istniejącego terenu

-spadek poprzeczny ścieżki  - zmienne  2%

5.2. Droga w planie

Ścieżka  zachowuje dotychczasowy przebieg. Załamania łagodzą łuki kołowe

5.3. Profil podłużny

Teren równinny.Niweleta nie zmienia istniejącego ukształtowania terenu

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

  - Konstrukcja nawierzchni ścieżki (na odcinku bez rozbiórki)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70  grub. 3cm

- warstwa profilowa z betonu asfaltowego  AC 11SW 50/70 w ilości 75kg/m2

- podbudowa z mieszanki KŁSM pochodzenia magmowego

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, rozłożonej rozściełaczem grub.12cm

- zdegradowana  istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie

6.2 Konstrukcja nawierzchni ścieżki ( nowa konstrukcja) po rozbiórce

starej konstrukcji i oczyszczeniu podłoża z korzeni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70  grub. 3cm

- warstwa profilowa z betonu asfaltowego  AC 11SW 50/70 w ilości 75kg/m2

- podbudowa z mieszanki KŁSM pochodzenia magmowego

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, rozłożonej rozściełaczem grub.15cm

- warstwa odcinająca z piasku                                                              grub. 6 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.3. Konstrukcja najazdów z duktów leśnych na ścieżkę rowerową

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie grub. 20cm  ( w pasie 1,0m)

- podłoże gruntowe  Is>0.97

6.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni – po sfrezowaniu ( pas szer. 3m)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70  grub. 5cm

- istniejąca konstrukcja jezdni

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne.

8. KOLIZJE

Brak kolizji drogi z uzbrojeniem terenu

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięcie ziemi urodzajnej z darniną wraz z wywozem

- profilowanie z zagęszczeniem podłoża  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

zjazdów

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów z gruntu z dowozu

Sprzęt drogowy musi poruszać się jedynie po trasie ścieżki lub duktach leśnych i

tylko w kierunku wyjazdu na drogi publiczne. Wszystkie inne zmiany należy

uzgadniać z Nadleśnictwem Włocławek z siedzibą na ul. Ziębiej 13 we Włocławku

10. ZIELEŃ

Kolidujące z pasem drogowym pnie 39 szt. należy sfrezować na głęb. min. 20cm od

nawierzchnią ścieżki . Frezowiny wywieść.

Ograniczające skrajnię drogową gałęzie drzew i krzewów (dla sprzętu drogowego)

przyciąć w ramach zabiegów  pielęgnacyjnych obustronnie na dł. 170m od km 2+570

do 2+730. Zabezpieczyć deskami drzewa znajdujące  się blisko ścieżki – przyjęto 6szt

11. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić użytkowników o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Na trasie umieścić znkai D-6 i  R-1 ( szlak rowerowy), odtworzyć oznakowanie

poziome  grubowarstwowe – przejazd na rowery (na jezdni bitumicznej ( P-11 i P-23

łącznie 10m2. Przesunąć istniejące bariery- U12 w ilości 48m.

12. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Droga nie przebiega przez teren szczególnej ochrony  przyrody.

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki : Dz. Nr 922, 923, 927, 928, 751/3

obręb Warząchewka Polska

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

Oprac. Urszula Kędzierska

16. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  ścieżki rowerowej nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu w terenie leśnym

- praca w pobliżu istniejących  drzew

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- przycinka gałęzi

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować,  umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym )

łącznie z   numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie drzew prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób

Oprac. Urszula Kędzierska