Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

- NAZWA ZADANIA:

„KMP Płock – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami PdOZ ”

KMP  Płock  09 - 400 Płock, ul.Kilińskiego 8

- Kody wg CPV:

45000000-7   –  Roboty  budowlane

45333000-9 –   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000–3 –  Roboty instalacyjne elektryczne

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Prace będą wykonywane w trakcie całodobowego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Każdorazowo należy z użytkownikiem na bieżąco ustalać zakres prac.

- Zakres robót:

Branża instalacje sanitarne

Demontaż baterii umywalkowej, wpustu podłogowego śr. 50 mm, podejścia odpływowego            z rur z PCW o śr. 50

Montaż baterii umywalkowej  stojącej    o śr.nom. 15 mm dla osób niepełnosprawnych, Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm  automat  natryskowy czasowy z przyciskiem Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ( w bruzdach)

Natrysk podtynkowy  wandaloodporny o śr. nom. 15 mm

Odwodnienie liniowe pod prysznic  800 mm

Branża budowlana

Rozebranie części posadzek i okładzin ścian  z płytek ceramicznych,

Uzupełnienie okładziny podłogowej z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

Uzupełnienie oładziny ścian z płytek na zaprawie klejowej

Spoinowanie płytek ceramicznych fugą barwioną

Siedzisko uchylne    pod prysznic  dla niepełnosprawnych

Montaż zasłony przesuwnej przy prysznicu

Poręcz łazienkowa uchylna dla niepełnosprawnych  - przy wc 1 szt, przy prysznicu 2 szt

Demontaż i ponowny montaż stołka z nogą metalową mocowanego do podłogi z usunięciem otworów w podłodze

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian

Branża elektryczna

Łączniki natynkowe

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do betonu- listwa LN 16X16 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 6 x 0,5 mm2

Oprawa oświetleniowa nocna przykręcana LED IK 11   ( INP 325 LED)

Przycisk przywoławczy  wandaloodporny podtynkowy .

Wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Zakres robót  określają  załączone przedmiary.

Do wykonania robót należy użyć wszystkich materiałów fabrycznie nowych i posiadających

wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej i atesty.

Wykonawca skompletuje na dzień odbioru karty materiałowe oraz certyfikaty i deklaracje

właściwości użytkowych na wszystkie wbudowane materiały oraz przekaże je Zamawiającemu.

- Termin realizacji umowy 45 dni od daty zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się ze

stanem faktycznym.

- telefon kontaktowy w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 53;

w godzinach    830  - 1530