Opole, 6.11.2023r.

ZAKRES REMONTU PIECA OBROTOWEGO

01.01 – 28.01.2024r.

- WLOT PIECA + USZCZELNIENIE WLOTU PIECA

- demontaż elementów języka zsypowego wg wskazań inspektora nadzoru.

- demontaż elementów stożka 48szt. firmy TRB

- demontaż pierścienia ślizgowego od uszczelnienia pieca,

- budowa konstrukcji umożliwiającej wymianę carg L-4000mm (2szt). na wlocie pieca(dźwigiem nie ma możliwości demontażu carg),

- podparcie carg przed cięciem sekatorem

- cięcie sekatorem carg wg ustalonego harmonogramu z firmą ZMP

- demontaż cargi L2000mm wg rys. PO-951.7

- demontaż cargi L2000mm wg rys. PO-951

- fazowanie styku na starej cardze walczaka na X zgodnie z rysunkiem PO-951.7

- do scalenia i regulacji części carg należy wspawać po 8 kompletów śrub ściągających i lasz oraz koników (16kpl).

- montaż cargi wg rys. PO-951,

- montaż cargi wg rys. Po-951.7

- montaż elementów (lasze, śruby ściągające, koniki i kostki) do osiowania carg,

- regulacje i osiowanie carg walczaka pieca pod nadzorem firmy ZMP,

- spawanie styków carg(po skończonej operacji spawania wykonać badania VT, PT, UT

- demontaż obudowy uszczelnienia wraz z kanałem powietrznym,

- wyburzanie żarobetonów pod językiem zsypowym,

- montaż pierścienia ślizgowego na cardze PO-951 wg wskazań inspektora nadzoru,

- montaż arkady z kotwami,

- montaż pierścienia pod językiem zsypowym

- montaż obudowy uszczelnienia(waga całości to 10 ton),

- osiowanie części ruchomej z obudową stałą uszczelnienia wlotowego,

- spawanie całej obudowy konstrukcji wlotowej z pierścieniem,

- montaż elementów na stożku wlotu pieca(cześć ruchoma) – 48szt.(pod podkładki zastosować specjalną masę)

- montaż sciany tylniej wlotu pieca, wykonanie pierścienia i wspawanie kotew wg wskazań inspektora nadzoru,

- podłączenie wentylatorów chłodzących do uszczelnienia wlotu pieca,

- montaż grafitów, linek o ciężarków,

- montaż elementów żarowytrzymałych na języku spadu pieca_9szt (wspawanie kotew),

- montaż dysz powietrznych na wlocie pieca,

- montaż na ścianach głowicy wlotowej muf do systemu Cardox wg wskazań inspektora nadzoru(5szt).

- regeneracja klap wahadłowych DN400 pod lejem – 2szt

- USZCZELNIENIE WYLOTU PIECA

  - wymiana 30 segmentów betonowych z TRB wg ustaleń z inspektorem nadzoru. Kontrola śrub mocujących.

  - kontrola elementów uszczelnienia wg wskazań inspektora nadzoru,

  - wymiana kpl grafitów,

  - kontrola układu naciągu,

  - przegląd przepustnicy i wentylatora chłodzącego,

  - wymiana uszkodzonego kompensatora na wentylatorze chłodzącym,

  - kontrola obudowy i mechanizmu kompensacji pierścienia,

  - wymiana rury żarowytrzymałej ø219 x 14mm x L500 na spadzie z uszczelnienia.

- WYLOT PIECA

  - montaż podestów w piecu do wyburzania chrusty i cegły,

  - regeneracja obudowy głowicy,

  - wymiana drzwi dzielonych pieca oraz śruby trapezowe. Wykonanie otworu w drzwiach pod palnik satelitarny wg wskazań inspektora nadzoru. Montaż rurociągu do transportu paliw alternatywnych (palnik satelitarny) w głowicy wylotowej pieca wg wskazań inspektora nadzoru,

  - wymiana uszczelnień drzwi dzielonych,

  - kontrola połączeń spawanych na ramionach reakcyjnych uszczelnienia. Wymiana uszkodzonych śrub w ramionach reakcyjnych pierścienia uszczelniającego wylot pieca,

  - Wymiana pakietów kompensatora głowicy pieca 3400x5000mm. Regeneracja obudowy kompensatora.

- PIEC OBROTOWY_PIERŚCIENIE TOCZNE

  - wymiana klocków oporowych na pierścieniu tocznym nr 1,2 i 3 wg wskazań Inspektora Nadzoru(łącznie klocków do wymiany około 56szt),

  - montaż elementów na płaszczu pieca do systemu CARDOX wg wskazań inspektora nadzoru (pomiędzy wieńcem a fundamentem pieca nr 1) – 20szt.

  - regeneracje wżerów na bieżni pierścienia nr 1,2,3 ,

  - osiowanie pieca i układu nośnego.

- ROLE NOŚNE PO

  - przegląd łożyskowania pieca obrotowego na I, II i III fundamencie (6 ról i 12 łożysk ślizgowych):

- demontaż pokryw górnych łożysk ślizgowych(waga elementu 330kg)

- podniesienie pieca na każdej podporze w celu wyciągnięcia panewki z czaszą wahliwą i pierścieniami oporowymi,

- demontaż tarcz zestawu rolkowego,

- weryfikacja stanu elementów zużywających się i ewentualna wymiana,

- umycie wszystkich korpusów łożyskowych,

- montaż nowych elementów łożyskowania ról,

- wymiana zabezpieczeń,

- wymiana uszkodzonych śrub regulacyjnych kąt ustawienia korpusu,

- kontrola śrub mocujących korpusy ról nośnych,

- wymiana środków smarnych,

- wymiana elementów spustu wody tzw. Odstojników na wszystkich korpusach ról wg wskazań inspektora nadzoru.

  - przegląd układu smarowania wewnątrz korpusów łożyskowych,

  - wymiana elementów rurociągów doprowadzających wodę do korpusu

  - wymiana bloków grafitowych smarujących role nośne,

  - regeneracja osłon,

  - wymiana korpusów na 1 fundamencie pieca

- NAPĘD PIECA

  - wymiana panewek wału napędowego przekładni otwartej. Umycie wnętrza korpusów łożyskowych. Kontrola zazębienia przekładni otwartej. Wyciągnięcie smaru z piwnicy przekładni otwartej. Przegląd przegubów piór wieńca i śrub stykowych (spawy i sworznie)

  - umycie wieńca ze smaru  wg wskazań Inspektora Nadzoru. Wymiana uszczelnień wału zębatki rycla. Kontrola mocowania śrub korpusów walu zębatki. Wymian smaru w korpusach. Wymiana śrub na stykach wieńca 8szt,

  - kontrola przekładni z silnikiem od napędu pieca(przekładnia główna i pomocnicza, silnik główny i pomocniczy, ramy oraz sprzęgła,

  - kontrola ramy,

  - przegląd sprzęgła Zapex ZZS505 oraz wkładek w sprzęgle  Rupex RWN320 i RWN285,

  - przegląd kompletnego napędu pomocniczego B3SH 04 z silnikiem, sprzęgłem hydrokinetycznym i luzownikiem.

  - przegląd układu chłodzenia oleju OWGE 5.1

  - regulacje i osiowanie z firmą ZMP całego układu napędowego,

  - kontrola śrub stykowych wieńca,

  - kontrola śrub mocowania przegubów wieńca do piór. Kontrola połączeń spawanych,

  - wymiana środków smarnych.

- HYDROOPÓR

  - regeneracja podstawy od strony wlotu pieca wg wskazań Inspektora Nadzoru

- wymiana kpl hydrooporu,

- przegląd rolki kontrolnej. Przegląd śrub dociągających korpus rolki

- czyszczenie podstawy hydrooporu z zalegającego smaru,

- wymiana środków smarnych.

- PALNIK PIECA

  - demontaż kompletnego palnika na poziom „0”,

  - kontrola rurociągu węglowego, powietrznego i ich ewentualna regeneracja bądź wymiana,

  - wymiana rury płaszczowej-3400,

  - wymiana końcówki rury L-1250,

  - regeneracja kanału paliw alternatywnych,

  - wymiana dyszy powietrznej i węglowej,

  - montaż rury powietrznej do zdmuchiwania narostu na rurze płaszczowej wg wskazań Inspektora Nadzoru,

  - wymiana węża metalowego z dmuchawy do kanału wspomagającego transport pyłu węglowego,

  - kontrola zasuwy nożowej DN125 EBRO  pneumatycznej odcinającej kanał powietrzny wspomagający transport pyłu węglowego,

  - przegląd i ewentualna regeneracja zamków końcówki L-1200

  - wymiana lub regeneracja układu zawirowania powietrza,

  - kontrola kompensatora,

  - wymiana trójnika paliw alternatywnych na wlocie,

  - wymiana rurociągu zasilającego palnik pyłem węglowym,

  - regeneracja zaworu przegubowego,

  - montaż palnika w piecu,

  - demontaż podestów z głowicy pieca,

  - zamknięcie i uszczelnienie drzwi głowicy wylotowej.

Opracował: K. Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660