Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.5.3.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr  3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Komora laminarna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Komora laminarna - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, nablatowa |
|  | Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys. bez stelaża) 830x 980x 652 mm ± 4 mm |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x gł. x wys.) 732x 580x 380 mm ± 4 mm |
|  | Waga maks. 110 kg |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI304L |
|  | Szklana szyba frontowa oraz szklane ściany boczne |
|  | Prędkość przepływu powietrza min. 0.45 m/s |
|  | Dolna prędkość przepływu powietrza min. 0.35 m/s |
|  | Poziom hałasu : < 54 dB |
|  | Oświetlenie: > 800 lux |
|  | Wibracje: < 0.004 mm RMS |
|  | Maksymalny otwór roboczy < 440 mm |
|  | Min. jedno gniazdko elektryczne |
|  | Lampa UV zamontowana na aluminiowej przysłonie montowanej od frontu komory na czas sterylizacji |
|  | Wyposażona w podłokietnik |
|  | Mikroprocesorowy system monitorujący do sterowania komory |
|  | Klawiatura z wyświetlaczem LCD |
|  | System monitorowania prędkości przepływu, prędkości dolnego i wylotowego przepływu, pozostały czas użytkowania filtrów HEPA oraz lampy UV, całkowity czas pracy komory, współczynnika mocy znamionowej silnika dmuchawy |
|  | System monitorowania dostępny w języku polskim |
|  | System alarmujący użytkownika o niewłaściwym przepływie, niewłaściwej pozycji szyby frontowej, zatkaniu filtrów HEPA, zużyciu lamp UV oraz zaciemnieniu |
|  | Urządzenie posiada funkcję budzika oraz odlicza czas do alarmem - Programowalne UV |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ……………………………. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |