Załącznik nr 1  PAKIET NR 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe typu ALIF do lędźwiowego odcinka kręgosłupa Implanty międzytrzonowe (cage) typu ALIF aplikowane z dostępu przedniego lub przednio-bocznego o prostokątnym przekroju poprzecznym i anatomicznym przekroju podłużnym, otwarte od góry i dołu na całej przestrzeni. Rozmiary implantów: długość 25 mm, szerokość 35 mm, wysokość 9–15 mm o różnym stopniu nachylenia kątowego: 5°, 9°, 13°; możliwość odtwarzania i utrzymania wysokości przestrzeni dysku wraz z możliwością korekcji kąta krzywizny kręgosłupa, możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym, możliwość dodatkowej stabilizacji implantu opcjonalną śrubą kaniulowaną wykonaną ze stopu tytanowego przechodzącą ukośnie przez implant w jego części centralnej od góry ku dołowi. Implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka. Implanty muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG. Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto   ………. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 2

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śruba do zęba obrotnika - śruby kaniulowane z gwintem na całej długości trzepienia lub tylko na części jego długości, - śruby o średnicy 4,0 mm - śruby z gwintowaniem na całej długości śruby w długościach od 30 do 50 mm, ze skokiem co 2mm - śruby z gwintowaniem na części śruby dostępne w długościach od 36 mm do 50 mm, ze skokiem co 2 mm. - śruby samogwintujące - druty prowadzące, do wyboru nagwintowane lub gładkie - narzędzia do gwintowania otworu KOMPLET: 1 śruba, 1 drut prowadzący. Śruba Drut prowadzący | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ……   PLN		Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1 PAKIET NR 3

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe do korporektomii odcinka szyjnego kręgosłupa Parametry wymagane: Wsuwane jednorodne węglowe koszyki szyjne do korporektomii Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego Rozmiary koszyków: długość/szerokość 12/13,5 mm, wysokość 16 - 50 mm Koszyki muszą być otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego Poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych (niewystających ponad powierzchnie zewnętrzne) znaczników metalowych (niebędących ferromagnetykami) Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów Implanty wykonane z kompozytowego materiału poliwęglowego (Osta-Pek) wzmacnianego zorientowanymi wzdłużnie długimi włóknami węglowymi Wszystkie koszyki muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii Zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach: - proste (bez krzywizny bądź łamania), - łączone od przodu z klatką (nie z boku) Zestaw implantów i instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie Implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 koszyk do korporektomii odcinka szyjnego kręgosłupa. | 70 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ……………. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu oraz możliwość wykonania MRI

Załącznik nr 1 PAKIET NR 4

| Lp | Nazwa | Ilość kpl Na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant do augmentacji jądra miażdżystego -Wykonany z hydrolizowanego poliakrylonitrylu (HPAN) forma wydłużonej hydrożelowej pałeczki, biokompatybilnej, implantowanej w odwodnionym stanie przy zmniejszonej objętości - implant wprowadzony przezskórnie przez igłę użytą do wykonanego diagnostycznego dyskogramu lub wewnątrzdyskowego podania leku. - implant nawadniany poprzez wchłanianie płynów z ciała pacjenta, co zapewnia stałe nawodnienie i napięcie choprego krążka. - dostępny implant szyjny i lędźwiowy - jedno opakowanie zawiera dwa( szyjne) lub trzy ( lędźwiowe) kartridże wraz z igłą wprowadzającą 90 mm( szyjny) i 150 mm (lędźwiowy) | 100kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………..  PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1 PAKIET NR 5

| Lp | Nazwa | Ilość kpl, na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzytrzonowy typu rozprężalny TLIF Implant wykonany z TYTAN/PEEK Pozwalający na kontrolowane rozprężanie w celu uzyskania odwzorowania wysokości przestrzeni międzykręgowej. Znaczniki radiograficze ułatwiające pozycjonowanie Wypukły profil do anatomii pacjenta Automatyczny system blokowania Płyta końcowa PEEK do oceny radiologicznej do 5mm rozszerzenia. Implanty dostępne w minimum 5 rozmiarach Rozprężanie wysokości od 7 do 17 mm Implant lordotyczny 4/12//15 stopni Jedno narzędzie do podawania i rozprężania implantu | 10kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 6

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe do kręgosłupa lędźwiowego typu ELIF Anatomiczne kosze międzytrzonowe odtwarzające przestrzeń międzykręgową z dostępu pozakanałowego, tylnego, jednostronnego. Implanty o różnych wysokościach ( minimum 4 rozmiary) w kompletach składających się z 2 uzupełniajacych się koszy. Implanty musza posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych. Wykonane z kompozytowego materiału poliwęglowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. Przezierne dla promieni rtg. Implanty muszą posiadac metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w rtg. Instrumentarium niezbędne do implantacji. | 15 kpl czyli 30 sztuk. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

## Wartość pakietu netto ………..   PLN		Wartość pakietu brutto ………………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 7

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej, materiał : stop tytanu Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby lub haki do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty z płytką potyliczną, 2 pręty zwykłe Parametry wymagane: -haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo), -śruby wieloosiowe tulipanowe, -śruby do potylicy, -haki do potylicy (minimum 3 wielkości), -pręty, -łączniki poprzeczne, -śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, , długościach od 10 mm – 52 mm stopniowanie nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, -w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości, -śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm do 18 mm stopniowanie nie więcej niż co 2 mm, -możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, -śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, -montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym), -implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, -pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, -pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, --w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone. Śruba śruba / hak do potylicy pręty pręt z płytą do potylicy łączniki poprzeczne bloker | 20 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  ……….  PLN		Wartość pakietu brutto …………….PLN             Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET 8

| Lp | Nazwa | Ilość kpl. na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dynamiczny system do płytkowej stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego tytan Komplet 1 płyta szyjna +4 śruby Wymiary płytek 10mm do 104mm z rozstawem otworów ze skokiem max. 3mm; Płytki 1/2/3/4 poziomowe Długość śrub od 10 do20 mm, stopniowane co 2 mm Dwie średnice śrub zawarte w przedziale od 4,2 do 4,6 mm Śruby w wersji samonagwintujące i samowiercące Dostępność śrub rewizyjnych Dostępność extanderów do przedłużania stabilizacji o jeden lub dwa poziomy bez konieczności usuwania wcześniej zainplantowanej płytki Długość extanderów od 10 do 46 mm Jednostopniowy w pełni odwracalny system blokowania śrub w płytce Możliwość osadzania śrub w płytce pod stałym kątem lub zmiennym kątem +/-20 stopni Wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki bez utraty możliwości blokady Dostępność szpilek do tymczasowego mocowania płytki Zestaw instrumentarium do płytek musi zawierać narzędzie do wykręcania śrub z możliwością ich ponownego użycia oraz dwie prowadnice wierteł o stałym i zmiennym kącie konfiguracji | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ……………  PLN 		Wartość pakietu brutto …………….PLN             Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 9

| Lp | Nazwa | Ilość kpl. na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System tytanowy do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym 1 komplet: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne. Długość śrub w zakresie 20-100 mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub kodowana kolorami w zakresie 4,0 -10,5 mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0 mm. -Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby z gwintem zapobiegającym samowykręcaniu. -Pręty tytanowe z hexagonalnym zakończeniem o średnicy 6mm o długości 30-150 mm ze skokiem co 10mm oraz 480 i 600mm. Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. -Łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, od 17 mm do 99mm. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Śrubokręt ośmiopunktowy. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. | 100kpl. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto …………..  PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Załącznik nr 1  PAKIET NR 10

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent, nazwa własna Numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym 1 komplet: śruba - 4 szt.,bloker – 4 szt., pręt – 2 szt., drut Kirschnera– 2 szt., igła naprowadzająca przeznasadowa– 2 szt. -Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub -Śruby kodowane kolorami w rozmiarach:4.5 mm-o dł od 25 mm do 45 mm, 5.5 mm- o dł od 30 mm do 55 mm, 6.5 mm, 7.5 mm o dł. od 30 mm do 60 mm- stopniowane co 5 mm - Gwint śruby musi zawierać część samonazynającą (dystalna-prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu, a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami. -Łopatki retraktorów w długościach od 3 cm do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 6 mm o dł od 30 mm do 80 mm-stopniowane co 5 mm, oraz od 90 mm do 200 mm-stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm. -Trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany nad skórą pacjenta za pomocą prowadnic prętów -Kaniulowane prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomoca śrubokręta wprowadzanego przez prowadnice -Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji -w zestawie igły naprowadzające, przeznasadowa z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera z końcówką zaostrzona bądź tępą. Instrumentarium: konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego 12 Nm. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat. i nr serii. W zestawie instrumenty do dociągania pręta do głowy śruby z możliwością jednoczasowego jej zablokowania. Brak konieczności robienia dodatkowego nacięcia skóry do wprowadzenia pręta. | 20 kpl |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto …………… PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu ORAZ możliwości wykonania badania MR

Załącznik nr 1  PAKIET NR 11

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent, nazwa własna Numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Implant międzytrzonowy typu ACIFz wypełnieniem syntetycznym do odc. szyjnego kręgosłupa anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej co najmniej 6 różnych wysokości klatek od 4-9 mm raz dwie głębokości 12-14 mm tantalowe markery pozwalające na ocenę położenia wszczepu dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzytrzonowej poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i 2 na dolnej części implantu całkowicie syntetyczny i sterylny substytut kości mający ostać monolitycznej bryły ściśle dopasowany do rozmiaru implantu. 20% hydroxyapatytu oraz 805trójfosforanu wapnia. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54 do 59 % powierzchni klatki. opakowanie wypełnienia oznaczone parametrem wielkości klatki Implanty przeznaczonej do wielokrotnej sterylizacji Zestaw narzędzi do implantacji poszerzony o narzędzia potrzebne do pobrania przeszczepu z kości biodrowej oraz rozwieracze Caspara | 450kompletów (1 implant+1 wypełnienie) |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ………….   PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 12

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent, nazwa własna Numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF 1 komplet: 1 klatka. Parametry wymagane: -implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, -implanty znakowane różnej długości tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG, -dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. Powierzchnia ostro ząbkowana -dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm, W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto  ………… PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1   PAKIET NR 13

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Zestaw do stabilizacji transpedicularnej odcinak piersiowo-lędźwiowego Komplet: 4 śruby transpedicularne lub haków wraz blokadą, 2 pręty Wymagania ogólne: -śruby tranpsedicularne „tulipanowe’ mono i poliaxialne o podwójnie prowadzonym konikalnym gwincie (stożkowy rdzeń), długościach: 25 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 1 mm), śruby transpedicularne „tulipanowe” wyciągowe oraz fenestrowane. -pełny zestaw haków monoaxialnych (laminare,pedicularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych. Dostepne haki laminare i pedicularne, poliaxialne, dostępne haki z długim gwintem („z długimi ramionami”) -wszystkie implanty ( haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby, -mocowanie belki od góry w osi śruby, haka. Belki różnej długości od 40 do 500 mm, -możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka, -w zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset -materiał stop-tytanu Cement PMNA wraz z mieszalnikiem | 50 kpl. 10 szt. łącznik 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  ……….. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 14

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda bipolarna do przezskórnych zabiegów endoskopii Kompletna sterylna elektroda umożliwiająca wykonanie zabiegu prądami wysokiej częstotliwości na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej. Kompatybilna z urządzeniem SURGI MAX generującym częstotliwość od 1,7 do 4,0 MHz | 100 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw sterylny do endoskopii Drut prowadzący 0,5 mmx 450 mm Nitinolowy drut prowadzący 1,0 x45 mm Igła 17Gx150 mm Wiertło ręczne do kości 4 mm Bipolarna elektroda radiofrekwencyjna 2,4x390 mm kompatybilna z urządzeniem do elektrokoagulacji SURGI MAX Nóż nr11 Marker z linijką Igła dostępowa kręgosłupowa 16GX 4 z mandrynem, jednorazowa sterylna do zabiegów termolezji Igła dostępowa kręgosłupowa 18Gx6 z mandrenem jednorazowa ,sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów emdoskopii Igła dostępowa kręgosłupowa 16Gx48 z mandrenem jednorazowa ,sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów nukleoplastyki | 5 szt. 300 szt. 100 szt. 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  ………..… PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		               Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr  1   PAKIET 15

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement do uzupełnień przezskórnych przeznasadowych ubytków kostnych, złamań patologicznych i nowotworowych. Sterylne urządzenie mieszająco- podające zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczenie błędu czynnika ludzkiego. Urządzenie umożliwia podanie cementu do kilku trzonów min. 12ml. Zestaw z przewodem giętkim łączącym podajnik z igłą o długości 40 cm. Cement o podwyższonej lepkości( konsystencja ciastoliny) zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku ( min. 5 różnych średnic igieł oraz różnych kształtów ostrzy. centralne oraz jednostronnie ścięte. Komplet mieszalnik automatyczny z podajnikiem i cementem 1 szt. Igła z troakarem 2 szt. Igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne. | 30 kpl. 60 szt. Igieł 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto: ……..     PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu  możliwości wykonania badaNIAmri

Załącznik nr 1  PAKIET NR 16

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klatki z tytanu komórkowego typu ACIF Klatki międzytrzonowe do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia. Wykonane z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofilnych, składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700µm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4 – 10 mm, ze skokiem co 1 mm; dostępne w dwóch rozmiarach: dużym (18 x 14 mm ) i małym (16 x 12 mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy szyjnej. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………..   PLN		Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 17

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilizacja transpedicularna Wymagania: - Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe - Poliaxialne śruby o średnicy od 4,5 do 9,5 mm Długość śrub w przedziale od 20 do 100 mm, śruby podwójnie gwintowane. Zakres kątowy śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną Dostępne śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm Dostępność narzędzi „ Szybki reduktor” do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną W skład stabilizacji wchodzą: Komplet: śruby transpedicularne 4 szt. + nakrętki, pręty 2 szt. | 200 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  ……………….PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 18

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Semidynamiczna stabilizacja transpedicularna z dostępu tylnego - śruby wieloosiowe tulipanowe o średnicy 5,6,7 mm długości 25-55 mm ze skokiem co 5 mm. - kompozytowe (PEEKEK)wzmacniane włóknami węglowymi pręty: - proste o grubości 0,6 mm; długości od 30 do 110 mm, - zakrzywione w/w grubości/długości, od 10, 20, 30°, Komplet: 4 śruby, 2 pręty węglowe konektor typu domino umożliwiający połączenie do miednicze Śruby wieloosiowe tulipanowe o średnicy 5,6,7mm Długość 25-55 mm ze skokiem co 5 mm, Tytanowe pręty proste o dług. 40-400 mm o parametrach jak wyżej Komplet 4 śruby, 2 pręty tytanowe | 30 kpl 10 szt. 20 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |

Wartość pakietu netto ……………… PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

- Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu , możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET 19

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Zestaw do mikrodyscektomii i nukleoplastyki - Jednorazowy sterylnie pakowany system do przez skórnej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. - System pozwala na usuwanie przepukliny dyskowej oraz jądra miażdżyste dysków mechanicznie za pomocą puncha i elektrokoagulacji niskotemperaturowej nie przekraczającej 40 st. Celsjusza. System zawiera elektrody bipolarne kompatybilne z urządzeniem do elektrokoagulacji (Valeylab Force FX) dający możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz. System zawiera; punch 3 mm, kaniule i dylatatory jednorazowego użytku kompatybilne z elektrodami bipolarnymi i endoskopem. Zestaw elektrod do termolezji kompatybilny z generatorem niskotemperaturowym wysokiej częstotliwości firmy ELLIGUENCE IEC4-SMI20 | 200kpl. 200 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto  ……………….. PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR 20

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynamiczna płyta szyjna – tytanowa jedno i wielosegmentowa Komplet: 1 płytka , 6 śrub Płytki jak i śruby w wersji sterylnej. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3 mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm, pięciosegmentowe co 5 mm Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Płytki są wstępnie wygięte lordotycznie, można je doginać. Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,0mm, a wymiar tali płytki to 14 mm. Śruby jedno- i wieloosiowe, samogwintujące, samowiercące. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm .Śruby jednoosiowe mogą być wprowadzane do kąta 5° w płaszczyźnie czołowej utrzymjąc tym samym strzałkowe położenie śruby. Śruby wieloosiowe zapewniają kąt do 20°. Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Mechanizm blokujący śruby w płytce pozwala na dotykowe, wizualne jak i słuchowe sprawdzenie czy śruba jest odpowiednio zablokowana w płytce, zabezpieczając ją tym samym przed niekontrolowanym wysunięciem po zakończonym zabiegu. Śruba blokowane jest w płytce przez przekręcenie systemu blokującego za pomocą odpowiedniego śrubokręta. Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. płytki 1-poziomowe 12-30 mm płytki 2-poziomowe 30-44 mm płytki 3-poziomowe 42-66 mm płytki 4-poziomowe 64-76 mm płytki 5-poziomowe 75-80 mm | 1 śruba blokująca 1020 szt 80kpl 80kpl 40kpl |  |  |  |  |  |
|  | Retraktory do odcinka szyjnego przezierne dla rtg tytanowe Retraktory z końcówkami do mocowania haków przeziernych rtg na zasadzie szybkozłączki, haki do tkanek miękkich i mięśni w 2 wielkościach. Dystraktor Caspar prawy i lewy. |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ……..  PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN

Podpis i pieczęć

- Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania MRI

Załącznik nr 1  PAKIET NR 21

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja piersiowo lędźwiowa z tylnego dostępu śrubowa-hakowa Komplet: 4 śruby lub haki+ 4 nakrętki, 2 pręty min. 30 mm długości, 1 poprzeczka Parametry wymagalne: -materiał tytan, -mocowanie pręta bezpośrednio do śruby haka za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby haki tulipanowe, -niezbędny klucz dynamometryczny, -do wyboru śruby monoaksjalne i poliaksjalne zwykłe i wyciągowe nie wymagające gwintowania, -śruby transpedicularne samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości, -w śrubach poliaksjalnych podwójnie (dwustronnie) prowadzony gwint, -średnice śrub: od 4,35 – 7,5 mm, zakres długości od 30 – 55 mm ze skokiem co 5 mm, Tulipanowe haki laminarne szerkie i wąskie. Haki pedicularne, haki odgięte w prawo lub lewo. Haki offsetowe i wyciągowe - dopuszczone długości 25-50mm dla śrub o średnicy 4,35 do 5mm, prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt do śruby-haka. -wysokość głowy śruby nie może przekroczyć 14 mm, -wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4 mm, -stabilizatory poprzeczne mocowane od góry, -pręty 5,5 mm o długości od 30 mm do480 docięte i wyprofilowane do kształtu kręgosłupa (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej ciętarki do pręta). -dostępne pręty proste lub wstępnie wygięte w dług. 30-120 mm. śruby osteoporotyczne perforowane i kaniulowane: tytanowe śruby poliaxialne, kaniulowane, perforowane. Śruby transpedicularne tulipanowe,samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości. Na trzonach śrub poliaxialny gwint poprowadzony podwójnie. Na trzonie śrub 9 otworów do iniekcji cementu w trzon. Śruby w długościach od 35 mm do 65 mm ze skokiem co 5 mm. Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. Kaniule do podawania cementu Kompatybilne z systemem Confidence | 150 50 30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto……………..   PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania M

Załącznik nr 1  PAKIET NR 22

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzytrzonowy typu PLIF do odcinka lędźwiowego Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom -sterylna Parametry wymagane: -materiał syntetyczny (PEEK), -implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne, -powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji, -możliwość wypełnienia wiórami kostnymi, -możliwość wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie, -rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (9-18 mm stopniowanie co 1 mm)- 10 rozmiarów, -implanty w rozmiarach: szerokość11mm długość 20 mm, 25mm, -w instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy -instrumentarium w kontenerze do sterylizacji, -implanty posiadające trwałe oznaczenia. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto……………….  PLN		                                                              Wartość pakietu brutto …………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji: dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu oraz wykonania badania MRI

Załącznik nr 1  PAKIET NR 23

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Wertebroplastyka przezskórna kręgosłupa Cement PNMA o objętości 11ml, czas zastygania cementu 8min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny. Cement nie przezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru) Zestaw sterylny jednorazowy wyposażony w dwie igły transpedicularne i jedną biopsyjną – młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu. Podawanie cementu za pomocą pompy wodnej. Igły do wertebroplastyki transpedicularne i igły biopsyjne 13G 15 G | 60 80 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………………  PLN			Wartość pakietu brutto …………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1  PAKIET NR  24

| Lp | Nazwa | Ilość Kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | System stabilizacji potyliczno-szyjnej z możliwością płynnego połączenia z odcinkiem piersiowym. W skład stabilizacji wchodzi: śruba poliaxialna 700,00 x4 śruba potyliczna 250,00 x 4 pręt potyliczno-szyjny300,00 x2 łącznik domino 650,00 x1 hak laminarny 650,00 x4 łącznik poprzeczny 700,00 x1 płyta potyliczna 1250,00x 1 pręt przejścia szyjno-piersiowego 3,7x5,5 mm 650,00x1 Śruby transpedikularne “tulipanowe” poliaxialne o długościach: 10 do 22 mm stopniowane co 2 mm i 25 do 40mm stopniowane co 5mm oraz średnicy od 4,0mm, blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe. Śruby potyliczne w średnicach od 4 do 4,5 mm, długości od 8 do 16mm stopniowane co 2 mm. W zestawie 4 długości prętów potyliczno-szyjnych o średnicy 3,7mm; pręty mocowane od góry w osi śruby/haka. Możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem w stosunku do śruby. 3 rodzaje łączników typu domino, umożliwiających wygodne połączenie stabilizacji; 2 rodzaje haków laminarnych; Wszystkie haki blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe, Co najmniej dwa rodzaje łączników poprzecznych, sztywny i ruchomy. Płytka potyliczna; wszystkie implanty posiadające trwałe oznaczenia, pręty przejścia szyjno-piersiowego- jeden pręt o dwóch średnicach (3,7 mm dla części szyjnej oraz 5,5 mm- dla części piersiowej) oraz pręty potyliczno-szyjne | 5 kpl |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ………………….. PLN                                                                                                  wartość pakietu brutto …………… PLN

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

Pieczęć podpis

- możliwości wykonania badania MRI.

Załącznik nr 1   PAKIET NR   25

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja kręgosłupa jedno i wielo segmentowa Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwincie na całej długości, Kaniulowane, tulipanowe sztywne i ruchome. Śruby kodowane kolorami, samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem. Wszystkie implanty zapakowane w sterylne pojedyncze opakowania z fiszką z pełną dokumentacją. Rozmiar śrub: (4,5 i 5,5 L 25-50 mm, skok co 5 mm L60-80 mm skok co 10 ( 6,5 mm L 25-55 mm skok co10 mm L60-80 mm skok co 10 ( 7,5 mm L 25-55 skok co 5 mm L60-80 mm skok co 10 ( 8,5 mm L 30-55 mm skok co 5 mm L60-80 mm skok co 10 ( 9,5 L 35-55 mm skok co 5 mm L60-80 mm skok co 10 (10,5 L 55-55 mm, skok co 5 mm L60-80 mm skok co 10 Uniwersalny element blokujący Proste i wstępnie dogięte o heksagonalnym zakończeniu, (5,5 mm L 30-500 mm (24 różne długości) Poprzeczki sztywne i ruchome Kompletne instrumentarium w zestawach do sterylizacji. Dostępne kaniule do podawania cementu. Zestaw rozszerzony o rozwieracz do tkanek miękkich oraz zestaw narzędzi dostępowych | 50 kpl. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ………………. PLN                                                                    Wartość pakietu brutto  …………………..PLN

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Podpis i pieczęć