Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.1.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 1

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Procesor wideo 4K – 1 szt. |
|  | Procesor wideo 4K z funkcją pracy w trybie IR |
|  | Oprogramowanie (licencja) do aktywacji funkcji IR , (1 szt.) Licencja/ oprogramowanie do jednorazowego wgrania do procesora aktywująca obrazowanie w bliskiej podczerwieni |
|  | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła |
|  | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość zakupienia dodatkowego oprogramowania do aktywacji funkcji obrazowania 3D bez potrzeby dołączania kolejnych modułów |
|  | Możliwość podłączenia: głowicy kamery laparoskopowej 4K głowicy kamery Full HD głowicy kamery kątowej HDTV wideolaparoskopów HD wideocystoskopu HDTV wideoureterorenoskopu |
|  | Wyjścia wideo : 2x 12G-SDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD) |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach) |
|  | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach) |
|  | Możliwość dostosowania tonu kolorów: 1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta 2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła Regulacja tonu czerwieni Regulacja tonu niebieskiego Regulacja Nasycenia barwy czerwonej |
|  | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3) |
|  | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego |
|  | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |
|  | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |
|  | Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. |
|  | Język menu: polski |
|  | Źródło światła LED – 1 szt. |
|  | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny |
|  | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła (Kompatybilne z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej) | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) 3 tryby obserwacji IR |
|  | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni |
|  | Głowica kamery 4K CMOS – 1 szt. |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego lub z technologia cyfrową |
|  | Kompatybilna z trybem IR |
|  | 3 programowalne przyciski funkcyjne |
|  | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) Funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) pozwala na pracę w optymalnych ustawieniach ostrości podczas całej operacji | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |
|  | Zoom cyfrowy |
|  | Przewód o długości 3 m |
|  | Waga głowicy 270 g |
|  | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym |
|  | Autoklawowalna |
|  | Monitor medyczny 3D/4K – 1 szt. |
|  | Rozmiar matrycy min 31” |
|  | Rozdzielczość min. 3840x2160 |
|  | Stosunek boków obrazu 16:9 |
|  | Jasność min. 600 cd/m2 |
|  | Współczynnik kontrastu 1 000 000:1 |
|  | Funkcje min.: PIP, POP,obrót, wzmocnienie obrazu |
|  | Monitor Medyczny 3D/4K – 1 szt |
|  | Rozmiar matrycy min. 54” |
|  | Rozdzielczość min 3840x2160 |
|  | Stosunek boków obrazu 16:9 |
|  | Współczynnik kontrastu 1 000 000:1 |
|  | Jasność 550 cd/m2 |
|  | Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu |
|  | Wejścia HDMI, DVI-D, 12G/3G/HD-SDI (x2), 3G/HD/SD-SDI (x1) |
|  | Wyjścia min: 12G/3G/HD-SDI (x2), 3G/HD/SD-SDI (x1), CLONE 12G/3G-SDI |
|  | Podstawa jezdna dedykowana do monitora 55 cali – 1 szt. |
|  | Kabel 12G-SDI – 8,5 m , 1 szt. |
|  | Kabel 12G-SDI – 2,9 m , 1 szt. |
|  | Optyka laparoskopowa IR ( do obrazowania w podczerwieni )– 3 szt. |
|  | Średnica max. 10,2mm |
|  | Kąt patrzenia 30 stopni |
|  | Soczewki ED ( soczewki Extra Low Dispertion) | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pole widzenia min. 88 stopni |
|  | Kontener do sterylizacji optyk – 3 szt. |
|  | Światłowód do optyk laparoskopowych – 3 szt. |
|  | Długość 3m |
|  | Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm |
|  | Wózek systemu wizyjnego – 1 szt. |
|  | Wózek systemu wizyjnego z czterema półkami , uchwytem na monitor oraz uchwytem na głowicę kamery |
|  | Uruchamianie urządzeń zamontowanych na wózku jednym centralnym włącznikiem |
|  | Nagrywarka Medyczna – 1 szt. |
|  | Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości (Full HD) |
|  | Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB |
|  | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu Możliwość zarządzania zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej (przy zakupie dodatkowej licencji/oprogramowania ) |
|  | Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu, opcjonalnych przycisków nożnych lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery |
|  | Możliwość definiowania listy procedur chirurgicznych |
|  | Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie |
|  | Wewnętrzny dysk twardy min. 1TB |
|  | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP |
|  | Format zapisu video: MPEG-4 |
|  | Porty USB: - na przednim panelu min 2 x USB 2.0 - na tylnym panelu min. 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 |
|  | Monitor Dotykowy – 1 szt. Monitor dotykowy o przekątnej ekranu min.15" do sterowania funkcjami nagrywarki medycznej |
|  | Ramię/uchwyt do monitora dotykowego do zamontowania na wózku medycznym lub kolumnie chirurgicznej – 1 szt. |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy