ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m.MODZEROWO

dł. 383m od km 0+007 do km 0+390

Dz. Nr 346 obręb Modzerowo

Adres:               WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. MODZEROWO  GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m.MODZEROWO   dł. 383m od km 0+007 do km 0+390

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

30.04.2021r

-1-

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-7 |
|  | Wykaz drzew do wycinki | 8 |
|  | Mapa ewidencyjna | 9 |
|  | Mapa poglądowa syt. wys. skala 1:1000 | 10 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 11 |
|  | Przynależność do Izby Inzynierów | 12 |
| II. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 13 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 | 14 |
| 3 | Profil podłużny | 15 |
| 4.1 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 16 |
| 4.2 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdów | 17 |
| 5 | Przekrój kanału technologicznego | 18 |

-2-

OPIS TECHNICZNY

do projektu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. MODZEROWO

dł. 383m od km 0+007 do km 0+390

Dz. Nr 346 obręb Modzerowo

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1: 500

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości  383m

wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi   w miejscowości Modzerowo na

terenie Gminy Włocławek woj. kujawsko-pomorskie.

Projektuje się drogę  szerokości  szer. 4,0m od km 0+007 do km 0+390.

Przebudowa polega na utwardzeniu  nawierzchni  tłuczniowo- gruntowej poprzez wykonanie  podbudowy z tłucznia wapiennego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm. Integralną częścią zadania jest przebudowa istniejących  zjazdów o projektowanej nawierzchni bitumicznej. Opracowanie  rozpoczyna się od istniejącego skrzyżowania z bitumiczną drogą gminną w Modzerowie (od działki  407 i 300) i  kończy na zjeździe indywidualnym  ( dz.321/1). Droga udrożni  komunikację w miejscowości Modzerowo obsługując pola i posesje obecnie intensywnie budujące się.. Wg odrębnego projektu opracowuje się kanał technologiczny  dla światłowodów. Pas drogowy uregulowany jest pod względem stanu prawnego. Droga zajmuje działkę  Nr 347 obręb Modzerowo należące do Gminy Włocławek

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

- STAN  ISTNIEJĄCY

Istniejący  pas drogowy szer. 12m jest nieregularnie utwardzony. Uzbrojenie terenu stanowią wodociąg, sieć energetyczna. Zagęszczenie sieci istniejącej i projektowanej zajmuje prawy pas  drogi.

Droga przebiega przez teren  rolniczy i  przez przyszłe duże osiedle  domów  jednorodzinnych. Obecnie jest dużo  rozpoczętych budowli

Odwodnienie  zapewniają  spadki poprzeczne i podłużne z ukierunkowaniem na

pola. Na końcu zakresu opracowania znajdują się obustronne rowy odwadniające.

Na pasie drogowym po lewej i po prawej  stronie zlokalizowane są skupiny

krzewów i zarośli przeznaczone do usunięcia.

-3-

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski. Wody gruntowe są na głębokości ok. 1m.

Po prawej stronie drogi od km 0+350 rozpoczynają się rowy przydrożne .

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi   i dł. projektowana                - D, 383m

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 4,0m

-szer. zjazdów                                       - 4,5m, ze skosami 1,5x1,5m

-szer. poboczy                                       - 2x0.5 m utwardzone

-spadek poprzeczny  jezdni                   - lewostronny i daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 7%

Bilans projektowanych elementów

Powierzchnia jezdni  dł.383m, szer. 4,0m                      1532,0 m2

Powierzchnia zjazdów publicznych szer. 4,5m               100,4 m2

Powierzchnia zjazdów indywidualnych szer. 4,5m         425,3 m2

Powierzchnia utwardzonego pobocza szer.0,5m             323,5 m2

Łączne projektowane utwardzenie  2381,2m2

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg.

Projektuje się przebudowę 21 zjazdów  indywidualnych na posesję i pola szer.

4,5m ze skosami najazdowymi 1,5x1,5m i 3 zjazdy publiczne szer. 4,5m i

promieniach najazdu 6m. Załamania trasy łagodzą łuki od 250m do 2000m.

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniach podłużnych od  0,11 % do 1,07 %.

Różnice poziomów łagodzi łuk o R=1000m

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70               grub. 4 cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie rozłożona

rozściełaczem                                                                               grub. 6 cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

-4-

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 16 cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                          grub.10 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,99

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i poprzecznych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70               grub. 4 cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 6 cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 16 cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub.6cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.3. Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie                                  grub. 15cm

- podłoże gruntowe  Is>0.097

7.ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne.

8. KOLIZJE

Kolidujący hydrant przesunąć. Istniejący punkt osnowy geodezyjnej zabezpieczyć

przed zniszczeniem . Kable eN krzyżujące się z droga zabezpieczyć rurami

dwudzielnymi typu Arot 110 .Konieczna będzie wycinka drzew wg  zestawienia na

podstawie Decyzji RDOŚ.

9. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Po lewej stronie jezdni  został zlokalizowany kanał technologiczny, który

został określony w art.4 pkt. 15a ppkt  Ustawy z dnia 21 marca 1985 o  drogach

publicznych [Dz. U. z 2016r poz.1440, ze   zm.} zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 21  kwietnia 2015r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Projektuje się kanał KTu dł. 380 m z pięcioma  studniami SKR-1.

Szczegółowe rozwiązanie kanału jest tematem odrębnego opracowania.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięciu ziemi urodzajnej z wysokimi trawami wraz z wywozem

- odtworzenie nasypów po karczowaniu drzew

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdów

-5-

- wyprofilowaniu podłoża tłuczniowego

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów

11. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Drogę docelowo oznakować znakiem A-7: 4 szt, A-6b: 1 szt, A-6c: 1szt  A-30 z

tabliczką T z  napisem  »zmiana  nawierzchni« po 2 szt. , B-33 50km/h.

Na czas budowy drogi  zapewiony jest objazd dla mieszkańców.

12.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren budowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na

wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące

zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  prowadzonych inwestycji                          -

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- wycinka drzew

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- 6-

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

-  składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

14. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

Oddziaływuje na działki 346 obręb Modzerowo

15. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

16. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

Opracowała

Urszula Kędzierska