OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania 3

3 sztuki skanera kolorowego płaskiego A4

|  | SKANER KOLOROWY PŁASKI A4 |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne skanera |
|  | Typ skanera | kolorowy płaski skaner A4 |
|  | Element światłoczuły | CIS |
|  | Źródło światła | RGB LED |
|  | Rozdzielczość optyczna | Min. 2400 x 2400 dpi |
|  | Gradacja skanowania (tryb kolorowy) na wyjściu | 48/24 bit |
|  | Gradacja skanowania (odcienie szarości) na wyjściu | 8 bit |
|  | Przyciski funkcyjne | Tak |
|  | Zasilanie przez kabel USB | Tak |
|  | Interfejs | USB 2.0 |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |