Opis Przedmiotu Zamówienia

- Zamawiający: Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1

72 – 100 Goleniów

- Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redło na wysokości wjazdu do Farmy Redło sp. z o.o.

- Przedmiot zamówienia:

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Redło na wysokości wjazdu do Farmy Redło sp. z o.o.

3.1 Stan istniejący:

Obszar objęty opracowaniem położony jest w ciągu drogi powiatowej 4162 Z w miejscowości Redło, dz. Nr 62/2 obręb Redło, gmina Osina. Droga asfaltowa w złym stanie technicznym. Liczne wyboje i nierówności, oznaki utraty nośności. Długość odcinka do opracowania dokumentacji wynosi ok. 500 mb o szerokości 5,5 m.

  - Zakres rzeczowy opracowania powinien obejmować:

- zaprojektowanie konstrukcji i nawierzchni drogi – technologia do ustalenia 
z Zamawiającym,

- zaprojektowanie konstrukcji pozwalającej na podniesienie nośności do 115 KN,

- likwidacja ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą nadziemną,

- opracować sposób odwodnienia jezdni – zaprojektować kolektor kanalizacji deszczowej,

- uzyskanie prawomocnego tytułu pozwalającego na realizację robót (zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub inne) – zgodnie z prawem Budowlanym,

- opracować mapę do celów projektowych.

3.3 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, warunków, decyzji i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca,

- w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania,

- sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja.

3.4 Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności spełniać będzie wymogi stawiane odpowiednim projektom przez przepisy:

a)	Przepisy techniczno – budowlane dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

b)	ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

c)	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

d)	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2454),

e)	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

f)	ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz.1710).

  - Dokumentacja projektowa będzie zawierać:

a) projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 4 egzemplarzy;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyborów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w §13 i §14 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej – w liczbie 1 egzemplarza;

c) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § 6 - 10 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej – w liczbie 2 egzemplarzy;

d) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa 
w ust. 3.3 pkt c – w liczbie 2 egzemplarzy;

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 2 egzemplarzy;

Wszystkie opracowania należy wykonać także w wersji elektronicznej – 
2 x w formacie oryginalnych plików oraz 2 x w formacie PDF.

Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązany jest na bieżąco konsultować i uzgadniać z Wydziałem Dróg Powiatowych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Goleniowie powstającą dokumentację.

4. Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 15 grudnia 2024 roku.

5. Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego:

a) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, a także aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału, albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi zasobami osobowymi w tym:

a) głównym projektantem koordynującym działania zespołu projektowego posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, a także aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

6. Kryterium oceny ofert:

1. Cena 100 %

7 . Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Bogusław Zaborowski - Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji

tel. 91 471 02 90.

- Agata Wachowiak, tel. 91 471 02 43, e-mail: wrip@powiat-goleniowski.pl
tel. 91 471 02 43.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada i spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.