Załącznik nr 10 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.9.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 9

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Tomograf okulistyczny OCT z drukarką | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Tomograf okulistyczny OCT z drukarką - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Uchylna konstrukcja podstawy głowicy obrazującej umożliwiająca zwiększony zakres ruchu. |
|  | Dodatkowy ekran dotykowy do sterowania parametrami aparatu. |
|  | Możliwość manualnego ustawienia głowicy za pomocą joysticka |
|  | Sterownik nożny do akwizycji obrazów |
|  | Moduł OCT |
|  | Aparat pracujący w domenie spektralnej |
|  | Laserowe źródło światła o długości fali max. 880 nm |
|  | Funkcja eliminacji artefaktów (redukcji szumów) dla skanów dna oka i OCT na podstawie uśrednienia min. 100 skanów |
|  | Rozdzielczość osiowa: min. 3,9 μm |
|  | Rozdzielczość poprzeczna: min. 5,7 μm |
|  | Szybkość obrazowania min. 85 000 A-skanów na sekundę |
|  | Fiksator zewnętrzny i wewnętrzny |
|  | Średnica źrenicy badanego oka min. 2,5mm |
|  | Kompensacja refrakcji do min. -24D |
|  | Funkcja EDI OCT- poprawiającą ocenę naczyniówki |
|  | Dwuwiązkowy aktywny eyetracker. Kompensacja ruchu gałki ocznej w czasie rzeczywistym |
|  | Głębokość penetracji tkanki do min. 1,9 mm |
|  | Cyfrowy rozmiar obrazu (pixele) w trybie wysokiej rozdzielczości 1536 x 1536, 1024 x 1024, 768 x 768 |
|  | Wzory skanowania min.: liniowy, objętościowy, radialny, kołowy, |
|  | Możliwość automatycznej separacji min. 10 warstw siatkówki w skanach liniowych i objętościowych |
|  | Obrazowanie dna oka |
|  | Min. pole skanowania bez stosowania dodatkowych soczewek 30° x 30° |
|  | Możliwość wykonywania konfokalnych skanów laserowych siatkówki cSLO z podglądem na żywo |
|  | Skaner siatkówki o długości fali min. 815nm |
|  | Moduł Jaskrowy |
|  | Możliwość wykonywania skanów i analiz tarczy nerwu wzrokowego |
|  | Korekcja dokładności oceny tarczy i grubości włókien nerwowych uwzględniająca automatyczną weryfikację położenia środka plamki względem środka tarczy nerwu, monitorowana na żywo za pomocą eyetrackera |
|  | Granica tarczy nerwu wyznaczana z pomocą tomografu poprzez określenie punktów otwarcia membrany Brucha realizowane za pomocą min. 24 skanów radialnych |
|  | Dostępny Raport jaskrowy "Hood Report" |
|  | Analiza symetrii Hemisfer w oparciu o anatomiczne punkty referencyjne. |
|  | Mapy referencyjne do oceny grubości: siatkówki, Warstw: GCL, IPL, RNFL |
|  | Możliwość tworzenia map różnicowych względem map normatywnych |
|  | Ocena grubości włókien nerwowych realizowana automatycznie, w jednym badaniu, za pomocą min. 3 skanów okrężnych o różnych promieniach |
|  | Moduł AngioOCT |
|  | Funkcja eliminacji artefaktów obrazu Angio-OCT na podstawie uśrednienia min. 7 skanów |
|  | Możliwość wykonywania badań Follow-up w trybie Angio-OCT. Dokładność kontrolowana na żywo przez układ śledzenia gałki ocznej. |
|  | Rozmiar obrazu w trybie Angio-OCT min. 768x384 pikseli |
|  | Odległość pomiędzy B-skanami w trybie Angio-OCT min. 6 μm |
|  | Automatyczna identyfikacja warstw naczyniowych: NFLVP, SVP, ICP, DCP, AC, Choriocapillaris, Choroid |
|  | Komputerowa stacja akwizycyjna o parametrach: - Procesor min. 6-rdzeniowy - Pamięć RAM min. 32GB - Złącze przesyłu danych Thunderbolt 3 - Dysk SSD o pojemności min. 500 GB, - Dysk HDD o pojemności min. 4TB - Karta graficzna wyposażona w min. 8GB pamięci RAM GDDR6, posiadająca min. 3 złącza DisplayPort i 1 złącze miniDisplayPort, - Karta sieciowa |
|  | Dedykowany stolik z elektrycznie regulowaną wysokością blatu |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wysokiej rozdzielczości obrazowania dna oka - soczewkę umożliwiająca wykonywanie skanów siatkówki w wysokim powiększeniu umożliwiającym obrazowanie mikrostruktur siatkówki w obszarze min. 8 stopni |
|  | Możliwość rozbudowy o soczewkę szerokokątną umożliwiającą: Zakres kątowy obrazowania dna oka z wykorzystaniem soczewki min. 55 stopni oraz skanu OCT min 16,5 mm |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania umożliwiający uzyskanie kolorowych, laserowych skanów konfokalnych dna oka, poprzez jednoczesne wykorzystanie obrazowania za pomocą trzech długości fal lasera (podczerwony, zielony, niebieski). |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł zmiany prędkości skanowania w trybie OCT Opcja zmiany prędkości skanowania do 125 kHz (tryb wysokiej szybkości badania) oraz do 20 kHz (tryb wysokiej czułości badania) |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………………………………. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |