Załącznik nr 1a do SWZ

Przetarg nieograniczony na:

Cyfryzacja usług publicznych w Błoniu poprzez zakup sprzętu informatycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

/ Oferowane parametry techniczne sprzętu

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy I oprogramowanie musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry techniczne TAK/NIE*” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” i dokonać zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi TAK LUB NIE . Wykonawca zobowiązany jest podać  też producenta, model oferowanego sprzętu , typ. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza podanie linków dostępowych dla oferowanego n/w sprzętu dostępnych na stronach internetowych producentów.

Szafa Rack

| Komponent | Wymagane parametry techniczne | Oferowany parametr techniczny Producent……………. Model…………………. |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Szafa serwerowa będzie służyła do przechowywania i zabezpieczania sprzętu informatycznego oraz urządzeń sieciowych. | TAK/NIE |
| Szerokość | 600 mm | TAK/NIE |
| Wysokość | 2010 mm | TAK/NIE |
| Głębokość | 1000 mm | TAK/NIE |
| Min. temperatura otoczenia | 5°C | TAK/NIE |
| Maks. temperatura otoczenia | 40°C | TAK/NIE |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 42 | TAK/NIE |
| Maksymalne obciążenie mechaniczne | 600 kg | TAK/NIE |
| Kolor | RAL7035 (jasnoszary) Profil narożny, górna i dolna część obudowy: RAL5005 (niebieski) | TAK/NIE |
| Drzwi | Drzwi oszklone z wygodną klamką wychylną z zamkiem i kluczami w komplecie. System zawiasów zewnętrznych umożliwia otwarcie drzwi do 180 °. Drzwi z zawiasami po prawej stronie. Możliwość zmiany na mocowanie ze strony lewej. | TAK/NIE |
| Panele boczne i panel tylny | Zdejmowane panele boczne i tylne z zamkiem i kluczem w komplecie. | TAK/NIE |
| Opcje wprowadzenia kabli | Dach i podłoga. | TAK/NIE |
| Szyny profilowe | Szyny 19 ”(4 sztuki) z oznaczeniami jednostek wysokości U. Regulacja głębokości położenia szyny. | TAK/NIE |
| Uziemienie | W zestawie znajduje się zestaw uziemienia. | TAK/NIE |
| Dostawa | Szafa dostarczana jest w pełni zmontowana na jednorazowej palecie. | TAK/NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | 1. Panel dachowy z czterema wentylatorami z termostatem cyfrowym, o następujących parametrach: Szerokość: 390 mm Wysokość: 50 mm Długość: 415 mmm Głębokość: 390 mm Ilość jednostek wysokości: 4U Waga: do 3,83 kg Poziom hałasu: 42-47dB Wydajność przepływu powietrza: 138-180 m³/h Kolor: RAL7035 (jasnoszary) Dane wentylatora: 230VAC, 50 / 60Hz 2. Cokół o następujących parametrach: Szerokość: 600 mm Wysokość: 100 mm Głębokość: 1000 mm Odpowiedni do szafy o szerokości 600 mm Kolor: RAL7035 W zestawie znajduje się szczotkowy przepust kablowy umożliwiający ochronę wejścia kabli z przodu lub z tyłu zestawu cokołów. | TAK/NIE |