Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji danych IPv4 dla Zamawiającego przez sieć radiową Wykonawcy, z  wykorzystaniem infrastruktury Cellnex Poland Sp. z o.o. / On Tower Poland Sp. z o.o., w standardach transmisyjnych 4/5G. Minimalne wymagania dla usługi obejmują:

- Wykonawca dostarczy 120 kart SIM bez PIN (lub z możliwością wyłączenia sprawdzania PIN przez Zamawiającego). Karty będą dostarczone w formacie nanoSIM z adapterami do formatu microSIM i miniSIM.

- Wykonawca musi być dysponentem przydzielonych mu przez UKE pozwoleń radiowych na dostęp do częstotliwości radiowych na terenie Polski pozwalających na świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii 4/5G.

- Każda karta SIM będzie miał zablokowane wszystkie inne usługi poza transmisją danych oraz wyłączony roaming w każdej formie (SIM działają jedynie na terenie Polski wyłącznie w sieci Wykonawcy). Uruchomienie wszystkich wymaganych do tego blokad jest obowiązkiem Wykonawcy bez ingerencji ze strony Zamawiającego. Dotyczy to np. SMS, MMS, połączeń przychodzących i wychodzących oraz wszystkich innych, uruchomionych w sieci Wykonawcy nowych usług, nawet jeśli nowe usługi Wykonawca uruchomił w swojej sieci po terminie podpisania umowy z Zamawiającym i w całym czasie trwania umowy.

- Wszystkie SIM będą współdzielić wspólny, globalny, limit transferu danych (wysyłanie i odbieranie liczone wspólnie dla wszystkich kart SIM): 4TB w okresie każdego 1 miesiąca obowiązywania umowy.

- Jednostką rozliczeniową transferu danych będzie 10kb transferu danych karty SIM nie zależnie od jego kierunku i celu.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do narzędzia konfiguracyjnego SIM/APN (dwa konta) dostępne przez sieć Internet. Narzędzie musi umożliwiać co najmniej:

  - Włączenie i/lub wyłączenie możliwości logowania się kupionej karty SIM do sieci Wykonawcy (również dla SIM nie zalogowanych aktualnie w sieci Wykonawcy).

  - Uzyskanie informacji o zużytym limicie transferu danych dla wszystkich SIM jednocześnie 
i z dokładnością co do każdej karty SIM w okresie każdego miesiąca.

  - Włączenie i/lub wyłączenie indywidualnego i opcjonalnego limitu transferu danych dla każdej karty SIM oddzielnie z możliwością ustawienia okresu jego obwiązywania.

Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności opisanych w punkcie 6a i 6b alternatywnie przez kontakt telefoniczny lub e-mail do osoby koordynująca obsługę Zamawiającego ze strony Wykonawcy.

- SIM będą pracować w wydzielonej logicznie prywatnej sieci Wykonawcy do której Zamawiający będzie miał dostęp przez dedykowane łącze symetryczne (nie w oparciu o sieć Internet) o szybkości 80Mbps. W przypadku awarii łącza dedykowanego ruch zostanie automatycznie przejęty przez zapasowy tunel IPsec o szybkości symetrycznej 30Mbps. SIM będą komunikować się z siecią IPv4 Zamawiającego po stronie dedykowanego łącza i tunelu IPsec do Zamawiającego. Lista lokalizacji oraz minimalne wymagania łącza dedykowanego zawarte są w załączniku 1 do OPZ.

- Zamawiający poda swoje publiczne adresy IPv4 na etapie realizacji umowy na potrzeby zestawienia tunelu IPsec. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy do ewentualnej jednorazowej zmiany swoich publicznych adresów IPv4 bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów.

- Wykonawca będzie przydzielał kartom SIM indywidualne i pojedyncze oraz statyczne (nie zmienne dla SIM) adresy IPv4 z puli prywatnej (RFC 1918) przy użyciu protokołu DHCP (wraz z informacją o bramie domyślnej i prywatnych serwerach DNS Zamawiającego). Szczegóły konfiguracji DHCP zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.

- Zamówienie nie obejmuje dostawy żadnego sprzętu dla Zamawiającego do obsługi kart SIM.

- Wykonawca nie będzie dokonywał filtracji lub modyfikacji ruchu IPv4 Zamawiającego 
w APN.

- Okres trwania umowy 24 miesiące. Uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 90 dni od podpisania umowy. Poprawne działanie usługi zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru między stronami

- Wykonawca zapewni usunięcie usterek, awarii i nieprawidłowości powstałych w trakcie świadczenia usługi w zakresie:

- Kart SIM podłączonych do swojej infrastruktury BTS w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- Styków do APN w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od momentu zgłoszenia jeśli awaria dotyczy tylko jednego z 2 styków. W przypadku jednoczesnej awarii 2 styków czas przywrócenia działania przynajmniej jednego z styków wynosi nie dłużej niż 6 godzin (drugiego 72 godzin) od momentu zgłoszenia. Łączny czas niedostępności każdego z styków do APN nie może przekraczać 120 godzin w ciągu miesiąca.

- Kryterium wyboru  oferty przez Zamawiającego będzie najniższa kwota oferty za usługę.

Kwota oferty musi zawierać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane w OPZ (również instalacji i eksploatacji łącza dedykowanego) oraz inne koszty wynikające z prawa jak np. należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT. Miesięczna kwota opłaty będzie stała dla całego okresu trwania umowy.

Załącznik 1 do OPZ -  lista lokalizacji w Białymstoku, gdzie (tylko do jednej z nich) Wykonawca (wg własnego wyboru) może zestawić wymagane łącze dedykowane do jednego z obiektów Policji w Białymstoku znajdujących się w lokalizacjach:

- ul. Henryka Sienkiewicza 65;

- ul. Generała Józefa Bema 4;

- ul. Warszawska 65/65A;

- ul. Hajnowska 8/10/12;

- ul. 42 Pułku Piechoty 44;

- ul. Juliusza Słowackiego 1;

- ul. Wrocławska 51a;

- ul. Ogrodowa 21;

- ul. Witolda Sławińskiego 14.

Łącze dedykowane zostanie zakończone w standardzie Ethernet, preferowane (ale nie wymagane) jest użycie portu SFP.

Zamawiający dopuszcza zestawienie łącza dedykowanego drogą radiową wyłącznie z użyciem częstotliwości licencjonowanych (nie może zostać zestawione w technologii GSM/4/5G).

Zamawiający w miarę swoich możliwości technicznych udostępni Wykonawcy swoje zasoby techniczne (również zasilanie i chłodzenie) na potrzeby zestawienia tego łącza dedykowanego na terenie swoich obiektów.