Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego - „Pałacu Ślubów” w ramach zadania „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” przy ul. Sielanka 8a w Bydgoszczy (dz. nr ewid. 39 obr. 0167).

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- Orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczącego ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i piwnicznych oraz stropów budynku, (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. Do odczytu .PDF),

- Opinii geotechnicznej pozwalającej na określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przebiegu poszczególnych warstw w obrębie budynku (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dostosowującej obiekt do aktualnych przepisów p.poż. wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych z uzyskanego przez Wykonawcę Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwo od przepisów technicznych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z ekspertyzą techniczną budynku wraz z instalacjami w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotowego zadania wraz z odkrywkami przegród z odtworzeniem stanu pierwotnego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF)

- oceny stanu technicznego budynku weryfikujący zakres prac – ze szczególnym uwzględnieniem ścian fundamentowych, piwnicy, tarasów i dachów oraz możliwości dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF)

- uzyskanie mapy do celów projektowych (matrycy),

- wymaganych uzgodnień i niezbędnych warunków technicznych uzyskanych od gestorów sieci koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWiK, ENEA, KPEC, PSG, PGNiG, ZDMiKP, Orange, Netia, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- inwentaryzacji ornitologiczno-chiropterologicznej lub innych inwentaryzacji przyrodniczych, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, w zakresie niezbędnym dla uzyskania ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym:
3 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego  z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji administracyjnej i uzyskaniu jej przez Zamawiającego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz do edycji, pliki rysunków w formacie dxf);

- Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego /w rozumieniu §  5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego/ uzgodnionego z gestorami sieci w zakresie lokalizacji inwestycji  i ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym i/lub napowietrznym, koniecznego do realizacji inwestycji budowlanej (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym,  że do odczytu z rozszerzeniem PDF; do edycji pliki rysunków w formacie .dxf),

- Wykonanie przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich (wersja papierowa: 3 egz.,  na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa:  2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.),

- Przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację inwestycji (wersje papierowe – 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.),

- Wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz  do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu na czas budowy, niezbędnych wycinek drzew i krzewów uzgodnionej z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej  UMB (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.).

- Przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Wykonawcę warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego stosownej zgody administracyjnej na realizację inwestycji.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających  z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej przez osoby uprawnione.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.).

- Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2022.1557 j.t. z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonany z uwzględnieniem wytycznych Użytkownika obiektu (Wydział Organizacyjno-Administracyjny),

- zaakceptowany przez Zamawiającego - Użytkownika obiektu (Wydział Organizacyjno-Administracyjny) na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych,

- zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami   technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w  tej dokumentacji.

- Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, 
spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, 
tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy 
tj. numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa dokumentu np. 001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,

- wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”, 
przykładowe zestawienie dokumentacji:

| LP. | NAZWA |
| --- | --- |
|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 001 | PZT | OT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS |
| 002 | PZT | I1 | INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |
| 024 | PAB | OT | OPIS |
| 025 | PAB | R1 | RZUT 1 |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT TECHNICZNY |
| 038 | PT | OT | OPIS |
| 039 | PT | D3 | PRZEKROJE 4-4, 5-5, 6-6 |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT WYKONAWCZY |
| 065 | PW | D3 | PRZEKROJE 4-4, 5-5, 6-6 |
| 082 | PW | MA10 | NAWIERZCHNIE MINERALNE ALEI |
| … | … | … | … |
|  | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| 116 | STWIOR | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 117 | STWIOR | ELEKTRYCZNA |
| … | … | … | … |

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter 
oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone 
(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

- tworzenie plików edytowalnych - edytor tekstów (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych 
(np. .xls, xlsx) oraz rysunków typu CAD (np. .dwg, .dxf) należy zapisywać w formacie nie starszym niż 2017).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. 
Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym.

- Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww.  inwestycji:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego „Pałac Ślubów” znajduje się na działce budowlanej nr ew. 39 obręb 0167 przy ul. Sielanka 8a w Bydgoszczy. Jest to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem oraz podpiwniczeniem. Budynek posiada dachy spadziste oraz jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr XIII/201/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 r. Obszar znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której wymagane jest uzgadnianie z właściwym konserwatorem zabytków wszelkiej działalności inwestycyjno-budowlanej, w tym remontów, modernizacji.

Przewiduje się wykonanie modernizacji budynku według dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób etapowy – zaczynając od elementów priorytetowych, wymagających natychmiastowej uwagi, do elementów możliwych do zajęcia się w czasie późniejszym. Etapowanie powinno być zaplanowane w sposób kompleksowy i chronologiczny, przewidując przebieg robót tak, aby zapobiec ingerencji budowlanej w miejscach wcześniej zmodernizowanych (zabrania się projektowania np. wymiany instalacji po nałożeniu tynków na ścianach). W związku z powyższym poszczególne etapy realizacji robót muszą zostać odrębnie wydzielone w przygotowany przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestorskim.

Lista zidentyfikowanych przez zamawiającego elementów wymagających modernizacji:

- Modernizacja tarasów nad szatnią oraz Salą Ślubów – sala zalewana jest wodą deszczową - konieczna jest całkowita wymiana nawierzchni (warstwa wierzchnia – gres) wraz z wyprofilowaniem spadków odpływu wody oraz modernizacją kanalizacji deszczowej,

- Modernizacja granitowych zewnętrznych schodów do budynku oraz tarasu przy elewacji frontowej, wraz z wyprofilowaniem spadku wody oraz modernizacją kanalizacji deszczowej – płyty są ruchome, a istniejąca fuga przepuszcza wodę do budynku, istniejąca rynna przy tarasie jest niewystarczająca dla powierzchni tarasu, przez co woda leje się po ścianie piwnicy,

- Modernizacja głównego wejścia do budynku – drzwi zainstalowane są w taki sposób, że woda deszczowa zalewa hall wejściowy i poczekalnię,

- Modernizacja granitowych schodów zewnętrznych bocznych do budynku,

- Modernizacja ścian, stropów i schodów wewnętrznych do piwnicy do pomieszczenia węzła CO,

- Modernizacja nawierzchni schodów zewnętrznych oraz tarasu przylegającego do Sali Toastów wraz z wyprofilowaniem spadków odpływu wody (warstwa wierzchnia – gres) oraz instalacją kanalizacji deszczowej,

- Modernizacja barierek zewnętrznych na wykonane z materiału nieulegającego korozji,

- Wykonanie drenażu wokół budynku wraz z systemem odprowadzenia wód – jeśli taka konieczność wyniknie z przeprowadzonej analizy gruntów, ekspertyzy technicznej lub badań mykologicznych,

- Modernizacja ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych piwnicy, stropów oraz ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową piwnicy, modernizacja schodów oraz drzwi piwnicy z uwzględnieniem wymagań ppoż., modernizacja instalacji elektrycznej oraz wod.-kan.,

- Modernizacja obecnie zainstalowanej klimatyzacji na Sali Ślubów,

- Modernizacja podbitki dachowej,

- Modernizacja węzła sanitarnego pracowników przy Sali Ślubów, wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wod.-kan.,

- Modernizacja ogólnodostępnego węzła sanitarnego w parterze budynku na dostępny dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną oraz wod.-kan.,

- Modernizacja drzwi na poddaszu na drzwi o odpowiednim współczynniku oddzielenia przeciwpożarowego oraz przeciwpożarowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu,

- Modernizacja drzwi do piwnic na drzwi o odpowiednim współczynniku oddzielenia przeciwpożarowego.

- Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej.

Wytyczne ogólnobudowlane:

- w przypadku niemożności dostosowania obiektu do warunków technicznych i przepisów sanitarnych – uzyskanie stosownych odstępstw, w tym architektoniczno-budowlanych, sanitarnych, bhp, pożarowych;

- trasy wszystkich sieci, zewnętrznych instalacji oraz przyłączy należy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP MPG).

- dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem: danych wyjściowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Zamawiającego i Użytkownika obiektu.

- Materiały wyjściowe do projektowania:

- Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

- Dokumentacja archiwalna budynku (zał. nr 2),

- Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 3).