ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  WISTKA

SZLACHECKA – STASIN  dł. 780m od km 0+009 do km 0+789

Dz. Nr 172, 165/, 222  obręb WISTKA SZLACHECKA

Adres:               WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. WISTKA SZLACHECKA GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Wistka Szlachecka - Stasin   dł. 780m

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

10.12.2020r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-5 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 6 |
|  | Przynależność do Izby Inżynierów | 7 |
|  | Mapa syt. wys. skala 1:500 | 8-9 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 10 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 | 11-12 |
| 3 | Profil podłużny | 13 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 14 |
| 5 | Przekrój konstr. nawierzchni zjazdów bitumicznych | 15 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WISTKA SZLACHECKA-

STASIN  dł. 780m od km 0+009 do km 0+789

Dz. Nr 172, 165/2, 222  obręb Wistka Szlachecka

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej

dł. 780m szer. 3,5m w miejscowości Wistka Królewska  na terenie Gminy

Włocławek.

Droga rozpoczyna się od drogi krajowej Nr 62  od  km 0+009 do km  0+789.

Przebudowa polega utwardzeniu jezdni szer. 3,5m , mijanki dł. 30m szer. 2,0m

i zjazdów poprzez wykonanie  podbudowy tłuczniowej, warstwy  wiążącej

i ścieralnej grub. po 3cm z betonu asfaltowego.

Pobocza  utwardza się tłuczniem na szer. 0,5m. Droga będzie wykonywana

etapowo.

Droga stworzy bezpieczny dojazd do posesji i pól. Stanowi alternatywny dojazd od drogi krajowej do miejscowości Smólnik, Adaminowo, Kosinowo.               Droga zajmuje działki Nr Dz. 172, 165/2, 222 obręb Wistka Szlachecka należące

przez Gminę Włocławek

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowy droga posiada podłoże gruntowe piaszczyste

i  fragmentaryczne podłoże tłuczniowe o nieregularnej szerokości, nie będące w

w dużej części w pasie drogowym. Otoczenie drogi stanowią pola i lasy.

Zjazd z drogi krajowej do 0+009 posiada nawierzchnię bitumiczną.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.

W pasie drogi rosną drzewa ograniczające skrajnię drogową  przeznaczone do

wycinki.

Oświetlenie zapewniają dwie lampy zasilane solarem.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski. Wody gruntowe nie  zagrażają  projektowanej konstrukcji

drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               -  D

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 3,5m

-szer. korony drogi                                 - 5,0m

-szer. poboczy                                       - 0,75m w tym utwardzone 0,5m

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga składa się z dwóch  odcinków od km  0+009 do  km 0+698,5 i od km

0+698,5 do km 0+789.

Projektuje się przebudowę 23 zjazdów  indywidualnych na posesje i pola

szer.5,0 ze  skosami1 ,5*1,5m w tym 8 zjazdów dł.2,5m i 15zjazdów dł.1,5m.

Projektuje się lewostronną mijankę dł. 30m szer. 2,0m ze skosami

najazdowymi 1:2 ( dł. 4m)

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniach podłużnych od 0,08% do

1,92%.

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni – szer. 3,5m

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70              grub. 3cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11W 50/70            grub. 3cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie rozłożonej

rozściełaczem (ułożona na szer. 4,5m tj. jezdnia 3,5m wraz

z poboczem  szer. 0,5m)                                                              grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

ułożona na szer. 4,5m tj. jezdnia 3,5m wraz

z poboczem  szer. 0,5m)                                                              grub. 10cm

- podłoże gruntowe o fragmentarycznym utwardzeniu z tłucznia

6.2. Konstrukcja nawierzchni mijanki – szer. 2,0m

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70              grub. 3cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11W 50/70            grub. 3cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie rozłożonej

rozściełaczem                                                                              grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.15cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                             grub.5 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów szer. 5,0m

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8 S 50/70             grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.15cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub.5 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.3. Konstrukcja poboczy obustronnych szer. 0,5m

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie                              grub. 6cm

(ułożonego na  projektowanej podbudowie ułożonej

na  szer. 4,5m  z tłucznia grub. 16cm)

- podłoże gruntowe  Is>0.097

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają  spadki poprzeczne  i  spadki podłużne.

8. KOLIZJE

Kolizją są drzewa znajdujące się w skrajni drogi – 5szt o średnicy do 10cm, 1 szt. o

średnicy do 20cm, 9 szt o średnicy do 30cm. Na wycinkę uzyskać Decyzję.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięcie ziemi urodzajnej z darniną wraz z wywozem

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  zjazdów

- wyprofilowaniu i zagęszczenie podłoża

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów

10. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót. Docelowo

oznakować wg Stałej organizacji ruchu

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

11. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Droga nie przebiega przez teren szczególnej ochrony  przyrody.

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki  Nr  172. 165/2, 222  obręb Wistka

Szlachecka

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

16. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- roboty drogowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Opracowała

Urszula Kędzierska