## .................................., dnia ……………...……

## Dane Wykonawcy

Nazwa:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Siedziba:	......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Dane składającego oświadczenie:

Imię i nazwisko:	...............................................................................................................................

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*)

# FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego serwerów, stacji roboczych,  zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń peryferyjnych, monitorów.

| a | Część I zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych serwerów, stacji roboczych, zestawów komputerowych. |
| --- | --- | --- |
| b | Część II zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych nieużywanych laptopów, tabletów. |
| c | Część III zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych nieużywanych urządzeń peryferyjnych. |
| d | Część IV zamówienia | Dostawa fabrycznie nowych nieużywanych monitorów. |
| e | Część V zamówienia | Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych, poleasingowego laptopa, poleasingowych monitorów. |

Tabela nr 1

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Serwer - 1 szt. | 1.1 ……………………….………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Serwer |  |
|  | Procesor | -2x CPU(przeznaczenie CPU: serwer) -Min. 12 rdzeni/24 wątki. Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 27000 punktów na dzień 6.09.2023. |  |
|  | Rok produkcji procesora | Nie starszy niż 2021r. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. -8x 16GB DDR4 RDIMM -Obsługa do 1TB pamięci RDIMM DDR4 w 16 slotach. |  |
|  | Kontroler RAID | Min.: -Sprzętowy, PCIe Gen. 3 -Cache 4GB -RAID: 0/1/5/6/10/50/60 -Rodzaje dysków: 12Gb/s SAS, 6Gb/s SAS/SATA, 3Gb/s SAS/SATA |  |
|  | Obudowa | -Typu Rack, wysokość 2U; -Minimum 12 wnęk dla dysków Hotplug 3,5 -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi montaż serwera do szafy rack 19’’; |  |
|  | Szyny Montażowe | Szyny ruchome z ramieniem na kable |  |
|  | Karta sieciowa | Dual Port (2x RJ-45, 1Gb/s) |  |
|  | Karta sieciowa OCP | 4x RJ-45, 10Gb/s, 10GBase-T, OCP 3.0 |  |
|  | Dyski twarde | -Zainstalowane: -4 dyski SAS o pojemności 2,4TB każdy, 10K RPM, dyski Hotplug; -4 dyski SSD SATA 2TB każdy; -Obsługa dysków SAS, SATA-SSD; -Zamontowane 12 kieszeni do montażu dysków (6 sztuk dla dysków SAS, w czterech z nich zamontowane dyski oraz 6 kieszeni do montażu dysków SATA-SSD, w czterech z nich zamontowane dyski SSD SATA) |  |
|  | Moduł SD | Czytnik wewnętrzny Dual SD wraz kartą micro SDHC/SDXC o pojemności 32GB |  |
|  | Zasianie | Min. 2x 800W (Hot-Plug, redundancja) |  |
|  | Zarządzanie | -Możliwość konfiguracji i edycji zakresu możliwych do wyświetlenia informacji z pozycji software zarządzającego serwerem zdalnie jak również bezpośrednio z poziomu zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania -Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; -Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web do konfiguracji serwera oraz obsługi zainstalowanych systemów (także SSL, SSH) |  |
|  | Wspierane OS | -Windows Server 2019, 2022 -Hyper-V -VMWare ESXi 7 i nowsze |  |
|  | Dodatkowe informacje | Ramka zabezpieczająca z wyświetlaczem LCD |  |
|  | Gwarancja | -36 mesięcy gwarancji w miejscu instalacji; -Uszkodzony dysk twardy zostaje u użytkownika -Dostępność części zamiennych minimum przez 5 lat od momentu zakupu serwera; |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.2 | Serwer plików NAS – 1 szt. | 1.2 ……………………….………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Serwer plików (NAS) |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 22500 punktów na dzień 25.08.2023. |  |
|  | Architektura procesora | 64-bitowy x86 |  |
|  | Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) |  |
|  | Pamięć systemowa(RAM) | Min. 32 GB DDR4, 4 gniazda pamięci z czego 2 wolne przy 32GB |  |
|  | Maksymalna pojemność pamięci | Min. 128GB DDR4 |  |
|  | Pamięć flash | Min. 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem) |  |
|  | Wnęka dysków | 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s |  |
|  | Kompatybilność dysków | 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |  |
|  | Hot plug/Hot Swap | Tak |  |
|  | Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Tak |  |
|  | Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | Min. 2 szt. |  |
|  | Gniazdo PCIe | Min. 4 szt. : Slot 1: PCIe Gen 2 x4 (PCH) Slot 2: PCIe Gen 3 x8 (CPU) Slot 3: PCIe Gen 3 x4 (CPU) Slot 4: PCIe Gen 3 x4 (CPU) |  |
|  | Port USB 3.1 Gen 2 | Min. 1 gniazdo typu C USB 3.1 Gen2 4 gniazda typu A USB 3.1 Gen2 |  |
|  | Port USB 3.0 | 4 szt. |  |
|  | Tryb RAID | Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 |  |
|  | Obsługa RTRR | Tak |  |
|  | Możliwość działania jako rejestrator systemu monitoringu z kamerami IP | Tak |  |
|  | Oprogramowanie | Dedykowane producenta |  |
|  | Kształt | 2U do montażu stelażowego |  |
|  | Szyny RACK 2U | Tak |  |
|  | Zasilanie | redundantne |  |
|  | DYSKI |  |
|  | Dysk HDD | 6x HDD 8TB(przeznaczenie: NAS i monitoring) |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.3 | Zestaw komputerowy - 2 szt. | 1.3 ………………………………………w ilości 2 szt. |
| 1. | Procesor | Zgodny z x86, technologia wielordzeniowa (min. 3.0 GHz, min. 16 MB pamięci podręcznej) magistrala min. 8 GT/s |  |
| 2. | Chipset płyty głównej | Pochodzący od producenta procesora, zapewniający obsługę wszystkich technologii oferowanych przez procesor |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min 32 GB |  |
| 4. | Dysk twardy | Min. 1 TB SSD + Min. 2TB SATA HDD |  |
| 5. | Napęd optyczny | DVD-RW |  |
| 6. | Karta sieciowa | Gigabitowa karta ethernet (dopuszczalna zintegrowana z płytą główną) |  |
| 7. | Karata graficzna | wyposażona w min. 4 złącza HDMI lub DisplayPort Pamięć karty min. 4GB GDDR5 |  |
| 8. | Zewnętrzne porty | min.6 portów USB Port VGA(D-SUB) Port(DVI-D lub HDMI) Gniazdo mikrofonu/słuchawek Wyjście audio Złącze RJ-45 |  |
| 9. | Klawiatura/mysz | Klawiatura standardowa Mysz z przewijaniem |  |
| 10. | Gwarancja | 3 lata door-to-door |  |
| 11. | Certyfikaty producenta komputera | Znak CE ISO 9001 ISO 14001 |  |
| 12. | Oprogramowanie | Narzędzia i sterowniki systemowe producenta komputera Płyta odzyskiwania systemu |  |
| 13. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 14. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 15. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 16. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.4 | Mikrokomputer(MiniPC) - 1 szt. | 1.4 ………………………………………w ilości 1 szt. |
|  | Procesor | Zgodny z x86 Technologia wielordzeniowa Częstotliwość turbo min. 4.8GHz Pamięć podręczna min. 25 MB |  |
|  | Pamięć systemowa RAM | Min. 32GB |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 1TB SSD |  |
|  | Karta Graficzna | Zintegrowana |  |
|  | Interfejsy | 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście HDMI 1 x RJ-45 2 x USB 3.2 1 x USB-C 2 x DisplayPort |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth WiFi 802.11 b/g/n/ac |  |
|  | Klawiatura i mysz | Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz |  |
|  | Obudowa | Obudowa mini(MiniPC) z możliwością montażu do ekranu ze standardem VESA Zasilacz zewnętrzny w zestawie Wymiary zewnętrzne w przedziale +/- 20 mm wys./szer./głęb. – 30/180/175 |  |
|  | Oprogramowanie | Narzędzia i sterowniki systemowe producenta komputera Płyta/partycja odzyskiwania systemu |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.5 | Zestaw komputerowy z monitorem – 2 szt. | 1.5 ……………………………….………w ilości 2 szt. |
|  | Komputer |  |
|  | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 4szt -USB2.0 – 2 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -DisplayPort – 2 szt. |  |
|  | Procesor | Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 19700 punktów na dzień 06.09.2023. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 256 GB SSD NVMe |  |
|  | Napęd optyczny | Tak |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Karta Graficzna | Zintegrowana |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Typ obudowy | SFF |  |
|  | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
|  | System operacyjny | Brak |  |
|  | Monitor |  |
|  | Przekątna ekranu | 24” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. FHD |  |
|  | Format ekranu | 16:9/16:10 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI 2.0 - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Zasilacz, Kabel HDMI Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.6 | Zestaw komputerowy – 5 szt. | 1.6 ………………………………….…w ilości 5 szt. |
| 1. | Płyta główna | Złącza tylnego panelu (min.): -USB 3.0(lub 3.1) x 4szt -USB2.0 – 2 szt. -Wyjście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -DisplayPort – 2 szt. |  |
| 2. | Procesor | Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 16500 punktów na dzień 15.07.2023. |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
| 4. | Dysk Twardy | Min. 256 GB SSD NVMe |  |
| 5. | Napęd optyczny | Tak |  |
| 6. | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps |  |
| 7. | Karta Graficzna | Zintegrowana |  |
| 8. | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
| 9. | Typ obudowy | Tower |  |
| 10. | Układ szyfrowania TPM | Tak |  |
| 11. | System operacyjny | Brak |  |
| 12. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 13. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 14. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 1.7 | Zestaw komputerowy – 2 szt. | 1.7 ………………………………………w ilości 2 szt. |
| 1. | Płyta główna | Sloty PCI-E / M.2 (min.) 1 x PCIe x16 1 x PCIe x4 1 x PCIe x1 1 x M.2 22x80mm Złącza (min.) 3 x USB 3.0 3x USB 3.1 1x USB Type -C 2 x USB 2.0 1 x Gniazdo uniwersalne audio 2 x DisplayPort 1 x RJ-45 (LAN) Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
| 2. | Procesor | Min. 6 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 16000 punktów na dzień 14.09.2022. |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
| 4. | Dysk Twardy | Min 512GB (SSD M.2, PCIe, NVMe) |  |
| 5. | Napęd optyczny | Tak |  |
| 6. | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps zintegrowana |  |
| 7. | Karta Graficzna | Min. zintegrowana |  |
| 8. | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
| 9. | Wymiary / waga | Wymiary maksymalne Wysokość: 37 cm Szerokość: 178cm Głębokość: 34 cm Waga maksymalna: 10 kg |  |
| 10. | Zasilacz | Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 300W |  |
| 11. | Bezpieczeństwo | Slot zabezpieczenia Kensington i Padlock ring TPM 2.0 |  |
| 12. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 13. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 14. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 15. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 1.8 | Zestaw komputerowy – 2 szt. | 1.8 ………………………………………w ilości 2 szt. |
| 1. | Płyta główna | Złącza - panel tylny USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. DVI-D (nieaktywne) - 1 szt. HDMI (nieaktywne) - 1 szt. HDMI (karta graficzna) - 1 szt. Display Port (karta graficzna) - 3 szt. PS/2 Combo - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Złącze antenowe - 2 szt. Złącza - panel górny USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 - 2 szt. SATA III - 4 szt. M.2 PCIe - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 2 szt. Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
| 2. | Procesor | Min. 8 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 28200 punktów na dzień 14.09.2022. |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 32GB DDR4 Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 128 GB |  |
| 4. | Dysk Twardy | Min 1TB GB (SSD M.2, PCIe, NVMe) Dodatkowa możliwość montażu dwóch dysków SATA, oraz montażu dysku M.2 PCIe |  |
| 5. | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps zintegrowana |  |
| 6. | Karta Graficzna | Min. 12GB Osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik średniej oceny min. 26800 punktów na dzień 14.09.2023. |  |
| 7. | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
| 8. | Zasilacz | Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 750W |  |
| 9. | Bezpieczeństwo | Slot zabezpieczenia Kensington i Padlock ring TPM 2.0 |  |
| 10. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 11. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 12. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 13. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 1.9 | Wysokowydajna stacja robocza – 4 szt. | 1.9 ………………………………………w ilości 4 szt. |
| 1. | Płyta główna | Złącza - panel przedni USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Złącza - panel tylny USB 2.0 - 4 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI (nieaktywne) - 1 szt. HDMI (karta graficzna) - 1 szt. Display Port (nieaktywne) - 1 szt. Display Port (karta graficzna) - 3 szt. PS/2 Combo - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Złącze antenowe - 2 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 2 szt. SATA III - 6 szt. M.2 PCIe - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
| 2. | Procesor | Min. 16 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 40200 punktów na dzień 14.09.2022. |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 64GB DDR5 6000MHz |  |
| 4. | Dysk Twardy | Min 2TB GB (SSD M.2, PCIe, NVMe) |  |
| 5. | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps zintegrowana |  |
| 6. | Łączność | Wi-Fi 6E LAN 2.5 Gbps Bluetooth |  |
| 7. | Karta Graficzna | Min. 12GB Osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik średniej oceny min. 26800 punktów na dzień 14.09.2023. |  |
| 8. | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
| 9. | Zasilacz | Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 750W |  |
| 10. | Bezpieczeństwo | Slot zabezpieczenia Kensington i Padlock ring TPM 2.0 |  |
| 11. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 12. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 13. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 14. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 1.10 | Wysokowydajny komputer SPCX do zastosowań laboratoryjnych – 5 szt. | 1.10 ………………………………………w ilości 5 szt. |
| 1. | Komputer |  |
| 2. | Płyta główna | Panel przedni: 2x USB 3.0, 1x wyjście na słuchawki/głośniki + 1x wejście na mikrofon. Panel tylny: 1x USB Type-C, 3x USB 3.0 2x USB 2.0, 2x wyjście na słuchawki/głośniki + 1x wejście na mikrofon Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
| 3. | Procesor | Min. 12 rdzeni Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min.30940 punktów na dzień 16.10.2023. |  |
| 4. | Pamięć RAM | Min. RAM: 32GB Taktowanie szyny pamięci RAM: 3200 MHz Maksymalna pojemność pamięci RAM: 64GB Liczba wszystkich slotów RAM: 4 |  |
| 5. | Dysk Twardy | Min 1TB GB (SSD M.2, PCIe, NVMe)+ 2TB HDD |  |
| 6. | Karta sieciowa Ethernet | LAN 2.5/1 Gbps. |  |
| 7. | Łączność | WiFi Dual AX Bluetooth |  |
| 8. | Karta Graficzna | Min. 4GB Osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik średniej oceny min. 7860 punktów na dzień 16.10.2023. Złącza karty graficznej: DisplayPort, HDMI, DVI |  |
| 9. | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
| 10. | Zasilacz | Zasilacz o mocy (ciągłej) minimalnej 600W |  |
| 11. | Bezpieczeństwo | TPM 2.0 |  |
| 12. | Aktualizacja Windows 11 | Zgodny z wymaganiami systemu Windows 11 |  |
| 13. | System operacyjny | Windows 10 Pro x64 PL lub wyższy (dostarczony z licencją OEM z nośnikiem i certyfikatem) Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 14. | Wymiary | Maks. 46x22x44cm |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Monitor |  |
| 18. | Panel | Wielkość min. 24” Rozdzielczość min. 1920x180 Jasność: min. 250cd/m2 Kąt widzenia min. 178( pionowy i poziomy Czas reakcji: do 5 ms Format 16:9 Odświeżanie 75Hz Pivot: Tak Standard VESA: 100 x 100 |  |
| 19. | Gniazda wejściowe | DVI HDMI DisplayPort |  |
| 20. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| 21. | Osprzęt | Do sprzętu dołączone kable umożliwiające wykorzystanie wszystkich dostępnych złącz, sterowniki na płycie CD |  |
| 22. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Klawiatura |  |
| 23. | Typ klawiatury | Membranowa |  |
| 24. | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
| 25. | Klawisze internetowe | Tak |  |
| 26. | Klawisze numeryczne | Tak |  |
| 27. | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
| 28. | Komunikacja | Przewodowa |  |
| 29. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| 30. | Osprzęt | Do sprzętu dołączone kable umożliwiające wykorzystanie wszystkich dostępnych złącz, sterowniki na płycie CD |  |
|  | Mysz |  |
| 31. | Komunikacja | Przewodowa |  |
| 32. | Typ myszy | Optyczna |  |
| 33. | Liczba przycisków myszy | 3 |  |
| 34. | DPI | 1000 dpi |  |
| 35. | Rolka | Tak |  |
| 36. | Profil myszki | Uniwersalna |  |
| 37. | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| 38. | Osprzęt | Do sprzętu dołączone kable umożliwiające wykorzystanie wszystkich dostępnych złącz, Sterowniki na płycie CD |  |

Tabela nr 2

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Laptop 15,6 " - 2 szt. | 2.1 ……………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Procesor | Zgodny z x86 Technologia wielordzeniowa Częstotliwość taktowania min.1.8GHz Częstotliwość turbo min. 4.0 GHz Pamięć podręczna min. 8 MB |  |
|  | Pamięć systemowa RAM | Min. 32GB |  |
|  | Dysk Twardy | Min. 512 TB SSD |  |
|  | Karta Graficzna | Dopuszcza się kartę zintegrowaną |  |
|  | Ekran | Rozmiar min. 15,6” Rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  |
|  | Napęd DVD-RW | Odczyt/zapis DVD |  |
|  | Interfejsy | 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście D-SUB(VGA) 1 x wyjście HDMI 1 x RJ-45 2 x USB 1 x USB 3.1 typ C 1 x Czytnik kart pamięci SD |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth WiFi 802.11 b/g/n/ac |  |
|  | Klawiatura | Układ QWERTY Z wydzieloną częścią numeryczną |  |
|  | Akumulator | Litowo-jonowy |  |
|  | Zasilacz prądu przemiennego | Zasilacz prądu przemiennego |  |
|  | Oprogramowanie | Narzędzia i sterowniki systemowe producenta komputera Płyta odzyskiwania systemu |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 2.2 | Laptop - 1 szt. | 2.2 ……………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa, 120 HZ, 250cd/m2 |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 6 rdzeni Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 15100 punktów na dzień 14.09.2023. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 Rozszerzalna do 32gb |  |
|  | Dysk twardy | Min. 1x 512GB SSD M.2 NVMe(Podstawowy) 1x 1000GB SSD SATA III |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 5 Moduł Bluetooth 5.0 |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Wymagana liczba portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz min 65 Watt Kabel zasilający dedykowany przez producenta, z drugiej zakończony wtykiem standardowym (wykorzystywanym w Polsce) |  |
|  | Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM |  |
|  | Maksymalne wymiary | 20x360x235mm Waga 1,7kg |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, klawiatura podświetlana, odporna na zachlapania, wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | Kamerka | Tak, HD |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 2.3 | Komputer przenośny do obliczeń inżynieryjnych - 2 szt. | 2.3 ……………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Mobilna stacja robocza |  |
| 2. | Matryca | 15,6”,1920x1080, matowy, LED, 165Hz, |  |
| 3. | Procesor | Min. 24 rdzeni. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 44986punktów na dzień 14.09.2023. |  |
| 4. | Karta graficzna | Min. 8GB Osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik średniej oceny min. 18300 punktów na dzień 14.09.2023. |  |
| 5. | Pamięć RAM | 32GB DDR5 4800MHz |  |
| 6. | Dysk twardy | Min. 1x 1TB SSD NVMe |  |
| 7. | Audio i wideo | Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon |  |
| 8. | Komunikacja | Wi-Fi 6 Moduł Bluetooth |  |
| 9. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. HDMI 2.1 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Wymagana liczba portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| 10. | Klawiatura | Podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna |  |
| 11. | Zasilacz | Moc min.: 330 W Kabel zasilający dedykowany przez producenta, z drugiej zakończony wtykiem standardowym (wykorzystywanym w Polsce) |  |
| 12. | Waga | Max. 2,85 kg |  |
| 13. | Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM |  |
| 14. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.4 | Mobilna stacja robocza - 2 szt. | 2.4 ……………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Mobilna stacja robocza |  |
| 2. | Matryca | 15,6”,1920x1200, WLED, 500cd/m2 |  |
| 3. | Procesor | Min. 14 rdzeni. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 26486 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
| 4. | Karta graficzna | Min. 8GB Osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik średniej oceny min. 10931 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
| 5. | Pamięć RAM | 64GB DDR5 |  |
| 6. | Dysk twardy | Min. 1x 1TB SSD NVMe 1x 500GB SSD NVMe |  |
| 7. | Audio i wideo | Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon |  |
| 8. | Komunikacja | Wi-Fi 6E Moduł Bluetooth 5.2 |  |
| 9. | Czytnik kart pamięci | SD, karta SDHC, karta SDXC |  |
| 10. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Słuchawki / mikrofon combo jack |  |
| 11. | Klawiatura | Podświetlana klawiatura |  |
| 12. | Czujniki | Czujnik światła, zbliżeniowy, magnetometr, Halla, przyspieszeniomierz |  |
| 13. | Kamera | Kamera IR/RGB, 78,5 stopnia |  |
| 14. | Waga | Max. 1,85 kg |  |
| 15. | Zasilacz | Minimum 130 Watt ze złączem Type-C |  |
| 16. | Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM Czytnik linii papilarnych |  |
| 17. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 18. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 19. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 20. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.5 | Laptop 15,6 " - 2 szt. | 2.5 ……………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Biurowy |  |
| 2. | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa, IPS 250 nitów, 120 Hz |  |
| 3. | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
| 4. | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 10950 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
| 5. | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 Wolny 1 slot |  |
| 6. | Dysk twardy | Min. 1000 GB SSD M.2 NVMe(Podstawowy) |  |
| 7. | Karta graficzna | Min. 4GB Osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik średniej oceny min. 6968 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
| 8. | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
| 9. | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.1 |  |
| 10. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: HDMI 2.0 x 1, LAN x 1, USB 3.2 x 2, USB 3.2 Typ C x 1 |  |
| 11. | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
| 12. | Kamerka | Tak |  |
| 13. | Wymiary maksymalne | 360x25x250mm 2,2kg |  |
| 14. | System operacyjny | Windows 11 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.6 | Laptop 15,6 " - 2 szt. | 2.6 ……………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Biurowy |  |
| 2. | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa, 120 HZ, 250cd/m2 |  |
| 3. | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
| 4. | Procesor | Min. 10 rdzeni Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 13649 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
| 5. | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 Rozszerzalna do 32gb |  |
| 6. | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 NVMe(Podstawowy) |  |
| 7. | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
| 8. | Audio | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |  |
| 9. | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.2 |  |
| 10. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 11. | Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM |  |
| 12. | Klawiatura i touchpad | QWERTY, wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
| 13. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 14. | Kamerka | Tak, HD |  |
| 15. | Maksymalne wymiary | 20x360x235mm Waga 1,7kg |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 17. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 18. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.7 | Laptop - 3 szt. | 2.7 ……………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Biznesowy |  |
| 2. | Matryca | 14,2”, (min. 3024 x 1964) |  |
| 3. | Procesor | Min. 12 rdzeni, ARM. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 26000 punktów na dzień 06.09.2023. |  |
| 4. | Pamięć RAM | 32 GB (pamięć zunifikowana) |  |
| 5. | Dysk twardy | Min. 2TB SSD NVMe |  |
| 6. | Audio i wideo | Wbudowane głośniki stereo + cztery subwoofery Wbudowane trzy mikrofony |  |
| 7. | Komunikacja | Wi-Fi 6E Moduł Bluetooth 5.3 |  |
| 8. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 3 szt. HDMI 2.1 - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. MagSafe 3 - 1 szt. |  |
| 9. | Klawiatura | Podświetlana klawiatura |  |
| 10. | Czujniki | Czujnik światła |  |
| 11. | Waga | Max. 1,70 kg |  |
| 12. | Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM Czytnik Touch ID |  |
| 13. | System operacyjny | macOS Ventura lub równoważny |  |
| 14. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 15. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 16. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.8 | Laptop 15,6 " - 4 szt. | 2.8 ……………………….…………w ilości 4 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Biurowy |  |
| 2. | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa |  |
| 3. | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
| 4. | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 11000 punktów na dzień 25.08.2023. |  |
| 5. | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
| 6. | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 NVMe(Podstawowy) |  |
| 7. | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
| 8. | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
| 9. | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.1 |  |
| 10. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 11. | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
| 12. | Układ szyfrowania TPM, czytnik linii papilarnych | Tak, Tak |  |
| 13. | Kamerka z wbudowaną zaślepką | Tak |  |
| 14. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.9 | Tablet A + etui - 1 szt. | 2.9 ……………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Pamięć RAM | Min. 6 GB |  |
| 2. | Procesor | Min. (4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz) |  |
| 3. | Pamięć wbudowana | Min. 128GB |  |
| 4. | Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT |  |
| 5. | Przekątna ekranu | 12,4" |  |
| 6. | Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1600 |  |
| 7. | Łączność | Wbudowany modem 5G Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| 8. | Nawigacja satelitarna | GPS BeiDou GLONASS Galileo |  |
| 9. | Czujniki | Akcelerometr Czujnik Halla Czujnik światła Żyroskop |  |
| 10. | Złącza | USB Type-C - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) |  |
| 11. | Aparat | Min.: 5.0 Mpix - przód 8.0 Mpix - tył |  |
| 12. | Kolor | Czarny |  |
| 13. | Waga | Maks. 620g |  |
| 14. | System operacyjny | Android 11 lub równoważny Warunki równoważności: przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. Wskazanej przez Zamawiającego wersji. A także dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających te same funkcjonalności. |  |
| 15. | Dołączone akcesoria | Rysik Ładowarka 15W Kabel USB Type-C -> USB |  |
| 16. | Etui dedykowane do tabletu o przekątnej [cal] | 12.4” kompatybilne z oferowanym tabletem |  |
| 17. | Rodzaj | Etui z klawiaturą |  |
| 18. | Funkcje dodatkowe: | Bluetooth, Magnetyczne przytwierdzanie do obudowy tabletu, Odczepiana klawiatura, Regulacja kąta nachylenia |  |
| 19. | Funkcja podstawki: | Tak |  |
| 20. | Kolor | Czarny |  |
| 21. | Kompatybilność | Kompatybilny z tabletem A |  |
| 22. | Gwarancja | 24 miesiące. |  |
| 23. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.10 | Tablet iPad- 1 szt. | 2.10 ……………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Pamięć wbudowana | 256 GB |  |
| 2. | Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS, Liquid Retina |  |
| 3. | Przekątna ekranu | 8,3" |  |
| 4. | Łączność | Wbudowany modem 5G Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
| 5. | Nawigacja satelitarna | GPS BeiDou GLONASS Galileo QZSS |  |
| 6. | Czujniki | Akcelerometr Barometr Czujnik światła Magnetometr Żyroskop |  |
| 7. | Złącza | USB Type-C - 1 szt. Złącze stacji dokującej - 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. |  |
| 8. | System operacyjny | iPadOS |  |
| 9. | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 10. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.11 | Urządzenie komunikacyjno-sieciowe - 3 szt. | 2.11 ……………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Przekątna ekranu dotykowego | 6,1” |  |
| 2. | Odświeżanie ekranu | 120Hz |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 6GB |  |
| 4. | Pamięć wbudowana | Min. 128 GB |  |
| 5. | Łączność | 5G Wi-Fi NFC Bluetooth |  |
| 6. | Złącza wbudowane | Min. USB C - 1 szt. |  |
| 7. | Karta SIM | Dual SIM (nano-SIM i eSIM) |  |
| 8. | System operacyjny | Min: iOS 17 lub równoważny |  |
| 9. | Obudowa | Tytan i teksturowane matowe szkło |  |
| 10. | Kolor | Tytan czarny – 1 szt. Tytan błękit/niebieski - 2 szt. |  |
| 11. | Dodatkowe informacje | Face ID, MagSafe |  |
| 12. | Dołączone akcesoria | Przewód do ładowania USB-C |  |
| 13. | Dodatkowe akcesoria | Kompatybilna ładowarka producenta telefonu(minimum 20W) + przewód producenta telefonu do ładowania(USB-C) |  |
| 14. | Gwarancja | 24 miesiące |  |
| 15. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.12 | Tablet graficzny - 1 szt. | 2.12 ……………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Typ | Profesjonalny ekranowy tablet piórkowy LCD |  |
| 2. | Przekątna wyświetlacza / Rozdzielczość | 59,94 cm (23,6") / 4K: Ultra HD (3840 x 2160) |  |
| 3. | Technologia Wyświetlania | IPS (powierzchnia z trawionego szkła redukująca odblaski) |  |
| 4. | Aktywny obszar roboczy | Min.: 520 x 290 mm |  |
| 5. | Wymiary / masa (bez opcjonalnej podstawy) | Maks.: 680 x 400 x 50 mm / Maks.: 8 kg |  |
| 6. | Jakość kolorów | 1,07 mld kolorów (10 bit), 99% skali Adobe RGB |  |
| 7. | Współczynnik proporcji | 16:9 |  |
| 8. | Kąt widzenia | 176° (88°/88°) poz., (88°/88°) pion. |  |
| 9. | Wejścia/wyjścia | Min.: 1 x port USB 3.0 *, 1 x port USB-C, 1 x port HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 2 porty USB-A (jeden do adaptera pilota ExpressKey), gniazdo słuchawkowe, wbudowany mikrofon |  |
| 10 | Wejścia graficzne | Port USB-C (obsługujący tryb naprzemienny DisplayPort) lub DisplayPort lub port HDMI2.0 (wymagany dla rozdzielczości 3840 x 2160) |  |
| 11 | Pióro | Niewymagające baterii pióro Pro Pen 2 z 2 konfigurowalnymi przełącznikami bocznymi i 8192 poziomami nacisku końcówki pióra i gumki (opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego) Szybkość Odczytu Pozycji Pióra: Min.: 200 pps Rozdzielczość Odczytu Pozycji Pióra: Min.: 200 linii na 1 mm (5080 linii na 1 cal) |  |
| 12 | Rozpoznawanie / zakres nachylenia pióra | ± 60 poziomów / 60 stopni |  |
| 13 | Zgodność / wymagania systemowe | PC: Windows® 7 lub nowszy (najnowszy dodatek SP/kompilacja), Mac: OS X® 10.11 lub nowszy (najnowsza aktualizacja); port USB-C z trybem naprzemiennym DisplayPort (UHD) lub z portem typu Mini DisplayPort/DisplayPort (UHD) i USB-A, lub HDMI 2.0 (UHD) i USB-A; dostęp do Internetu w celu pobrania sterownika. |  |
| 14 | Kolor | Czarny |  |
| 15 | W Zestawie (Przewody) | Min.: USB-C - USB-C (1,8m), DisplayPort - DisplayPort (3,0m), HDMI 2.0 - HDMI 2.0 (3m), USB-A - USB-A (3,0m), Adapter DisplayPort - Mini DisplayPort, zasilający (1,8m) |  |
| 16 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 17. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 2.13 | Ultrabook- 1 szt. | 2.13 ……………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Przeznaczenie | Biurowy |  |
| 2. | Matryca | 14”, (min. 2880x1800), błyszcząca, 90Hz |  |
| 3. | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 4. | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
| 5. | Procesor | Min. 12 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 20500 punktów na dzień 14.09.2023. |  |
| 6. | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR5 |  |
| 7. | Dysk twardy | Min. 512GB SSD |  |
| 8. | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
| 9. | Audio | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |  |
| 10. | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth 5.1 |  |
| 11. | Porty/złącza(wbudowane) | Min: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |
| 12. | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy intuicyjny touchpad, rysik |  |
| 13. | Wykonanie | Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowa obudowa Standard militarny MIL-STD-810H |  |
| 14. | Wymiary maksymalne | 170x320x225mm 1,5kg |  |
| 15. | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
| 17. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 18. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |

Tabela nr 3

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Switch 10 Gbps – 1 szt. | 3.1 ……………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Typ przełącznika | Zarządzany |  |
|  | Przełącznik wielowarstwowy | L3 |  |
|  | Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |  |
|  | Zarządzanie przez stronę www | Tak |  |
|  | Inspekcja ARP | Tak |  |
|  | Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |  |
|  | Raport zdarzeń systemowych | Tak |  |
|  | Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów | 12 |  |
|  | Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |  |
|  | Ilość portów 10G Ethernet (miedź) | 14 |  |
|  | Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 2 |  |
|  | Port konsoli | RJ-45 |  |
|  | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |  |
|  | Obsługa 10G | Tak |  |
|  | Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |  |
|  | Dublowanie portów | Tak |  |
|  | Przekierowywanie IP | Tak |  |
|  | Routing oparty na regułach | Tak |  |
|  | Podpora kontroli przepływu | Tak |  |
|  | Agregator połączenia | Tak |  |
|  | Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |  |
|  | Limit częstotliwości | Tak |  |
|  | Prędkość transf.danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |  |
|  | Protokół drzewa rozpinającego | Tak |  |
|  | Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |  |
|  | Aktywne wyszukiwanie połączenia | Tak |  |
|  | Pomiar długości kabla | Tak |  |
|  | Obsługa sieci VLAN | Tak |  |
|  | Funkcje wirtualnej sieci LAN | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, Mapowanie VLAN, Voice VLAN |  |
|  | Liczba VLANs | 4094 |  |
|  | Typ mapowania VLAN | Mapowanie VLAN 1:1 |  |
|  | Przepustowość rutowania/przełączania | 240 Gbit/s |  |
|  | Prędkość przekazywania | 178,56 Mpps |  |
|  | Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |  |
|  | Liczba kolejek | 8 |  |
|  | Trasa statyczna | Tak |  |
|  | Liczba tras statycznych | 990 |  |
|  | Ilość interfejsów IP | 128 |  |
|  | Zgodny z Jumbo Frames | Tak |  |
|  | Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |  |
|  | Pamięci bufora pakietów | 3 MB |  |
|  | Funkcje DHCP | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |  |
|  | Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |  |
|  | Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 1024 |  |
|  | IGMP snooping | Tak |  |
|  | Typ uwierzytelniania | IEEE 802.1x, RADIUS |  |
|  | Zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |  |
|  | Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |  |
|  | Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |  |
|  | Uwierzytelnianie | Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów |  |
|  | Możliwości montażu w stelażu | Tak |  |
|  | Układ | 1U |  |
|  | Przycisk reset | Tak |  |
|  | Zestaw do montażu haków | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.2 | Kabel siebiowy USB - 4 szt. | 3.2 ……………………….…………w ilości 4 szt. |
|  | Rodzaj | Przewodowa |  |
|  | Interfejs | USB 3.0 |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.3 | Switch 10 Gbps - 10 szt. | 3.3 ……………………….…………w ilości 10 szt. |
|  | Typ obudowy | Biurkowy |  |
|  | Zarządzanie | Niezarządzalny |  |
|  | Architektura sieci | Gigabit Ethernet |  |
|  | Całkowita liczba portów | 8 |  |
|  | Złącza | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. |  |
|  | Rozmiar tablicy MAC | Min. 8k |  |
|  | Przepustowość | 16 Gb/s |  |
|  | Dodatkowe informacje | Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) Diagnostyka przewodów Praca w trybie half i full-duplex QoS |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| 3.4 | Router WiFi - 2 szt. | 3.4 ……………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Tryb pracy | Router |  |
|  | Rodzaj urządzenia | Router bezprzewodowy z modemem 4G |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść | Min. RJ-45 10/100 (LAN) - 3 szt. Min. RJ-45 10/100 (LAN/WAN) - 1 szt. Gniazdo kart SIM - 1 szt. Złącze zasilania - 1 szt. |  |
|  | Obsługiwane standardy | Min. Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) LTE HSPA+/HSPA UMTS |  |
|  | Antena | Zewnętrzna - 2 szt. |  |
|  | Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | 64/128-bit WEP WPA WPA2 WPA-PSK WPA2-PSK |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Obsługa IPv4 Obsługa IPv6 Obsługa VPN Pass-Through Kontrola rodzicielska DHCP |  |
|  | Dodatkowe informacje | Obsługa WPS Przycisk Reset Przycisk On/Off |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
| 3.5 | Dysk zewnętrzny SSD 2 TB – 9 szt. | 3.5 …………………………………w ilości 9 szt. |
|  | Typ | Zewnętrzny SSD |  |
|  | Pojemność | 2TB |  |
|  | Interfejs | USB-C / USB 3.2 Gen. 2 |  |
|  | Prędkość interfejsu | 10 GB/s |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dodatkowe | Zwiększona odporność na drgania 256-bitowe szyfrowanie danych AES Odporność na wibracje i upadki Kompatybilność z Windows i Mac OS Ochrona danych za pomocą klucza dostępu |  |
|  | Wymiary / waga | Wysokość maks.: 9 mm Szerokość maks. 60 mm Głębokość maks. 110 mm Waga maks. 130 g |  |
|  | Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi Oprogramowanie Kabel USB-C Adapter USB-A na USB-C |  |
|  | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.6 | Dysk SSD 1TB wraz z obudową - 5 szt. | 3.6 ………………….…………w ilości 5 szt. |
|  | Typ | SSD NVMe |  |
|  | Format | M.2 2280 |  |
|  | Pojemność | 1TB |  |
|  | Szybkość odczytu | 7000MB/s |  |
|  | Szybkość zapisu | 5000 MB/s |  |
|  | Rodzaj kości | TCL |  |
|  | Minimalny czas pracy | 1,5 mln godzin |  |
|  | TBW | 600TB |  |
|  | Kieszeń/obudowa | Kompatybilna z dyskiem Interfejs USC-C 3.2 Kolor czarny |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.7 | Dysk zewnętrzny 4 TB – 1 szt. | 3.7 ………………………………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Zewnętrzny HDD |  |
|  | Pojemność | 4TB |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 |  |
|  | Prędkość interfejsu | 5GB/s |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Wymiary | Wysokość maks.: 12 mm Szerokość maks. 80 mm Głębokość maks. 110 mm |  |
|  | Dodatkowe | Pyłoodporny Odporność na drgania, wibracje, upadki |  |
|  | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.8 | Dysk SSD 500 GB – 10 szt. | 3.8 ………………….…………w ilości 10 szt. |
|  | Pojemność | 500 GB |  |
|  | Format | 2.5" |  |
|  | Interfejs | 2,5" SATA |  |
|  | Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |  |
|  | Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |  |
|  | Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
|  | Typ | SSD |  |
|  | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.9 | Dysk przenośny SSD – 2 szt. | 3.9 ………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Typ dysku | Zewnętrzny SSD |  |
| 2. | Pojemność | 1000 GB |  |
| 3. | Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 |  |
| 4. | Złącza | USB Type-C |  |
| 5. | Prędkość odczytu (maksymalna) | 1050 MB/s |  |
| 6. | Prędkość zapisu (maksymalna) | 1000 MB/s |  |
| 7. | Dodatkowe informacje | Zwiększona odporność na drgania 256-bitowe szyfrowanie danych AES Odporność na wibracje i upadki Kompatybilność z Windows i Mac OS Ochrona danych za pomocą klucza dostępu |  |
| 8. | Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi Oprogramowanie Kabel USB-C Kabel USB-C > USB-A |  |
| 9. | Wymiary / waga | Wysokość maks.: 9 mm Szerokość maks. 60 mm Głębokość maks. 110 mm Waga maks. 130 g |  |
| 10. | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
| 11. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.10 | Pendrive - 10 szt. | 3.10 ………………….…………w ilości 10 szt. |
| 1. | Pojemność | 128GB |  |
| 2. | Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 |  |
| 3. | Prędkość odczytu(masymalna) | 400 MB/s |  |
| 4. | Kolor | Czarny |  |
| 5. | Dodatkowe informacje | Wodoodporność Wstrząsoodporność Odporność na temperaturę Odporność na promieniowanie RTG |  |
| 6. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 7. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.11 | Zasilacz UPS - 2 szt. | 3.11 ………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Moc pozorna | 1400 VA |  |
| 2. | Moc skuteczna | 700 W |  |
| 3. | Napięcie wejściowe | 150-280 V |  |
| 4. | Natężenie prądu | Max. 6A |  |
| 5. | Gniazda wyjściowe | Gniazda IEC C13 6 sztuk |  |
| 6. | Czas przełączania | Max. 10 ms |  |
| 7. | Interfejs komunikacyjny | USB |  |
| 8. | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |  |
| 9. | Sygnalizacja pracy | Diody LED |  |
| 10. | Typ obudowy | Tower |  |
| 11. | Dodatkowe informacje | Alarmy dźwiękowe |  |
| 12. | Waga | Max. 12kg |  |
| 13. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 14. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.12 | Zasilacz UPS - 3 szt. | 3.12 ………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Moc pozorna | 2000-3000VA |  |
| 2. | Moc skuteczna | 1200W |  |
| 3. | Napięcie wejściowe | 220/230/240V |  |
| 4. | Gniazda wyjściowe | 4x Schuko + IEC |  |
| 5. | Czas przełączania | Max. 6 ms |  |
| 6. | Interfejs komunikacyjny | USB |  |
| 7. | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, termiczne |  |
| 8. | Wskaźnik | LCD |  |
| 9. | Typ obudowy | Tower |  |
| 10. | Dodatkowe informacje | Alarmy dźwiękowe |  |
| 11. | Waga | Max. 12kg |  |
| 12. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 13. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.13 | Zasilacz UPS – 2 szt. | 3.13 ………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Parametry | Moc min. 2200 VA |  |
| 2. |  | Możliwość montażu w szafie serwerowej(Rack) lub na podstawie |  |
| 3. |  | Dołączona podstawa do montażu zewnętrznego |  |
| 4. |  | Dołączone szyny do Rack |  |
| 5. |  | Grubość maksymalna 2U |  |
| 6. |  | Napięcie zasilające 230V |  |
| 7. |  | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia min.16minut |  |
| 8. |  | Akumulator kwasowo ołowiowy |  |
| 9. | Gniazda | Gniazdo zasilające 230 V |  |
| 10. |  | Min. 8 gniazd wyjściowych IEC C-13 |  |
| 11. |  | Gniazdo USB |  |
| 12. | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 13. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.14 | Zasilacz UPS do szafy RACK– 1 szt. | 3.14 ………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida pełna |  |
| 2. | Moc skuteczna | Min. 500W |  |
| 3. | Moc pozorna | Min. 750 VA |  |
| 4. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 5.5 minuty |  |
| 5. | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 16 minut |  |
| 6. | Czas przełączania | Max. 4ms |  |
| 7. | Średni czas ładowania | 3h |  |
| 8. | Architektura | Line-interactive |  |
| 9. | Obudowa | Rack 2U |  |
| 10. | Zimny start | Tak |  |
| 11. | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |  |
| 12. | Gniazda IEC C13 | 4 |  |
| 13. | Gniazda RJ-45 | Tak |  |
| 14. | Głębokość | Max. 45cm |  |
| 15. | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 16. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.15 | Zasilacz UPS - 4 szt. (preferowany model: UPS EVER ECO PRO 1000 AVR CDS) | 3.15 ………………….…………w ilości 4 szt. |
|  | Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 1000 |  |
|  | Moc wyjściowa czynna [W]: | 650 |  |
|  | Topologia : | VI (line-interactive) |  |
|  | Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |  |
|  | Typ obudowy : | Tower |  |
|  | Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |  |
|  | Chłodzenie : | Naturalne |  |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 168 ÷ 264 ± 2 |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |  |
|  | Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 184 ÷ 264 ± 2 % |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 184 ÷ 264 ± 2 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 5 |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) : | + 10 % |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |  |
|  | Filtracja napięcia wyjściowego : | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
|  | Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 189 / 259 ± 2 % |  |
|  | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 3 |  |
|  | Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |  |
|  | Przeciążalność [%]: | > 105 - 3 s (wyłączenie UPS – praca bateryjna); >120 (wyłączenie UPS – praca bateryjna) |  |
|  | Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 5 Ah VRLA |  |
|  | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 2 |  |
|  | Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 5 |  |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 3 / 4 / 8 |  |
|  | Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 24 |  |
|  | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 5 |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 150 x 90 x 434 |  |
|  | Masa zasilacza [kg]: | Maks. 11 |  |
|  | Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 6 A / 250 V AC; Przeciwprzepięciowe |  |
|  | Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |  |
|  | Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |  |
|  | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 2 x PN-E-93201 |  |
|  | Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; dioda LED |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne : | USB HID |  |
|  | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Wymagane |  |
|  | Zimny start : | TAK |  |
| 42. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 43. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.16 | Zasilacz UPS – 2 szt. (preferowany model: UPS EVER Sinline 1600 USB HID) | 3.16 ………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 1600 |  |
|  | Moc wyjściowa czynna [W]: | 1040 |  |
|  | Topologia : | VI (line-interactive) |  |
|  | Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |  |
|  | Typ obudowy : | Tower |  |
|  | Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |  |
|  | Chłodzenie : | Naturalne |  |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |  |
|  | Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 % |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 184 ÷ 264 (167 ÷ 280) ± 2 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 5 |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |  |
|  | Filtracja napięcia wyjściowego : | LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
|  | Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 165 / 259 (150 / 275) ± 2 % |  |
|  | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 3 |  |
|  | Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |  |
|  | Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 5 Ah VRLA |  |
|  | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 3 |  |
|  | Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 5 |  |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 4 / 5 / 8 |  |
|  | Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 36 |  |
|  | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 5 |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | Maks.: 200 x 170 x 490 |  |
|  | Masa zasilacza [kg]: | Maks.: 18 |  |
|  | Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |  |
|  | Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik szklany 5 x 20 mm 10 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe |  |
|  | Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |  |
|  | Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |  |
|  | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x PN-E-93201 |  |
|  | Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; diodowa |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne : | USB HID |  |
|  | Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : | LAN 1 Gbit/s |  |
|  | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Wymagane |  |
|  | Zimny start : | TAK |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.17 | Zasilacz UPS – 1 szt. (preferowany model: UPS EVER Sinline 2000 USB HID) | 3.17 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 2000 |  |
|  | Moc wyjściowa czynna [W]: | 1300 |  |
|  | Topologia : | VI (line-interactive) |  |
|  | Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |  |
|  | Typ obudowy : | Tower |  |
|  | Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |  |
|  | Chłodzenie : | Naturalne |  |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |  |
|  | Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 % |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 184 ÷ 264 (167 ÷ 280) ± 2 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 5 |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |  |
|  | Filtracja napięcia wyjściowego : | LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
|  | Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 165 / 259 (150 / 275) ± 2 % |  |
|  | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 3 |  |
|  | Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |  |
|  | Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 5 Ah VRLA |  |
|  | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 4 |  |
|  | Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 5 |  |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 4 / 5 / 9 |  |
|  | Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 48 |  |
|  | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 5 |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | Maks.: 200 x 170 x 600 |  |
|  | Masa zasilacza [kg]: | Maks:24 |  |
|  | Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |  |
|  | Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe |  |
|  | Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |  |
|  | Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |  |
|  | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x PN-E-93201 |  |
|  | Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; diodowa |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne : | USB HID |  |
|  | Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : | LAN 1 Gbit/s |  |
|  | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Wymagane |  |
|  | Zimny start : | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.18 | Zasilacz UPS – 2 szt. (preferowany model: UPS EVER Sinline 1200 USB HID) | 3.18 ………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 1200 |  |
|  | Moc wyjściowa czynna [W]: | 780 |  |
|  | Topologia : | VI (line-interactive) |  |
|  | Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |  |
|  | Typ obudowy : | Tower |  |
|  | Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |  |
|  | Chłodzenie : | Naturalne |  |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |  |
|  | Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 % |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 184 ÷ 264 (167 ÷ 280) ± 2 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 5 |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |  |
|  | Filtracja napięcia wyjściowego : | LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
|  | Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 165 / 259 (150 / 275) ± 2 % |  |
|  | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 3 |  |
|  | Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |  |
|  | Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 7 Ah VRLA |  |
|  | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 2 |  |
|  | Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 7 |  |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 4,5 / 6 / 11 |  |
|  | Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 24 |  |
|  | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 7 |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | Maks.: 200 x 170 x 500 |  |
|  | Masa zasilacza [kg]: | Maks.; 15 |  |
|  | Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |  |
|  | Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik szklany 5 x 20 mm 10 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe |  |
|  | Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |  |
|  | Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |  |
|  | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x PN-E-93201 |  |
|  | Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; diodowa |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne : | USB HID |  |
|  | Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : | LAN 1 Gbit/s |  |
|  | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Wymagane |  |
|  | Zimny start : | TAK |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 3.19 | Zasilacz UPS – 1 szt. (preferowany model: UPS EVER ECO PRO 700 AVR CDS) | 3.19 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 700 |  |
|  | Moc wyjściowa czynna [W]: | 420 |  |
|  | Topologia : | VI (line-interactive) |  |
|  | Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |  |
|  | Typ obudowy : | Tower |  |
|  | Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |  |
|  | Chłodzenie : | Naturalne |  |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 168 ÷ 264 ± 2 |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |  |
|  | Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 184 ÷ 264 ± 2 % |  |
|  | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 184 ÷ 264 ± 2 |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 5 |  |
|  | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) : | + 10 % |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |  |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |  |
|  | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |  |
|  | Filtracja napięcia wyjściowego : | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
|  | Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 189 / 259 ± 2 % |  |
|  | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 3 |  |
|  | Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |  |
|  | Przeciążalność [%]: | > 105 - 3 s (wyłączenie UPS – praca bateryjna); >120 wyłączenie UPS – praca bateryjna |  |
|  | Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 7 Ah VRLA |  |
|  | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 1 |  |
|  | Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 7 |  |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 3 / 5 / 9 |  |
|  | Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 12 |  |
|  | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 7 |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | Maks.:160 x 100 x 360 |  |
|  | Masa zasilacza [kg]: | Maks.: 7 |  |
|  | Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |  |
|  | Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 6 A / 250 V AC; Przeciwprzepięciowe |  |
|  | Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |  |
|  | Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |  |
|  | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 2 x PN-E-93201 |  |
|  | Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; dioda LED |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne : | USB HID |  |
|  | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Wymagane |  |
|  | Zimny start : | TAK |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 3.20 | Słuchawki bezprzewodowe – 3 szt. | 3.20 ………………….…………w ilości 3 szt. |
|  | Łączność | True Wireless (Bezprzewodowe) |  |
|  | Rodzaj łączności | Bluetooth 5.0 |  |
|  | Budowa słuchawek | Douszne |  |
|  | System audio | Stereo 2.0 |  |
|  | Redukcja hałasu | Pasywna |  |
|  | Wbudowany mikrofon | Tak |  |
|  | Złącze | Lightning - 1 szt.(w etui z funkcją ładowania) |  |
|  | Zasilanie | Wbudowany akumulator |  |
|  | Dodatkowe informacje | Dotykowy panel sterowania Wskaźnik LED Wodoszczelność (IPX4) Odbieranie połączeń Przyspieszeniomierz wykrywający mowę Sterowanie muzyką Sterowanie głosem Czujnik nacisku Żyroskop Etui ładujące z funkcją ładowania bezprzewodowego Opcja lokalizacji słuchawek Automatyczna pauza po wyjęciu słuchawek z uszu Automatyczne parowanie Podwójny układ mikrofonów |  |
|  | Dołączone akcesoria | Przewód Lightning na USB‑C Instrukcja obsługi Etui ładujące MagSafe |  |
|  | Kompatybilność | Siri Mac OS iOS |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.21 | Klucz sprzętowy USB – 2 szt. (preferowany model: YubiKey 5 NFC FIPS) | 3.21 ………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Złącze | USB-A |  |
|  | Moduł | NFC |  |
|  | Zabezpieczenia | Zabezpieczenie konta przed kradzieżą |  |
|  | Wykorzystywane protokoły | FIDO, FIDO2, Yubico OTP, OATH HOTP, U2F, PIV, oraz Open PGP dostarczając kompatybilność z szeroką gamą serwisów. |  |
|  | Dodatkowe informacje | Odporny na zgniecenie Wodoodporny Kompaktowy i poręczny Nie wymagający baterii ani połączenia internetowego |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.22 | Słuchawki przewodowe z mikrofonem - 4 szt. | 3.22 ………………….…………w ilości 4 szt. |
|  | Łączność | Przewodowe |  |
|  | Budowa słuchawek | Nauszne, Zamknięte |  |
|  | Składana konstrukcja | Nie |  |
|  | System audio | Stereo 2.0, Wielokanałowy 7.1 - wirtualne |  |
|  | Redukcja hałasu | Pasywna |  |
|  | Regulacja głośności | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrofon | Tak |  |
|  | Odłączany mikrofon | Tak |  |
|  | Charakterystyka mikrofonu | Wielokierunkowy |  |
|  | Złącze | Minijack 3,5 mm - 1 szt. USB - 1 szt. |  |
|  | Długość kabla | 1,0 m |  |
|  | Odłączany kabel | Tak |  |
|  | Kompatybilność | Android, Windows, PlayStation, Xbox One |  |
|  | Dodatkowe informacje | Aluminiowa konstrukcja Regulowany pałąk Regulacja głośności Ruchomy mikrofon Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie Pozłacany wtyk Kabel w oplocie Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Dołączone akcesoria | Przewód z pilotem Dwie pary nausznic (skórzana i welurowa) Adapter USB do wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.23 | Hub USB - 4 szt. | 3.23 ………………….…………w ilości 4 szt. |
|  | Typ | Aktywny |  |
|  | Liczba portów wyjściowych | 10 |  |
|  | Liczba portów ładujących | 10 |  |
|  | Obsługiwane standardy USB | USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) - 5 Gb/s USB 2.0 - 480 Mb/s |  |
|  | Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |  |
|  | Porty wyjścia | USB 3.2 Gen 1 - 10 szt. |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz 12V/4A |  |
|  | Dołączone akcesoria | Zasilacz Kabel USB Przedłużacz USB 3.0: Złącze 1 USB Typu-A męskie Złącze 2 USB Typu-A żeńskie Standard USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.24 | Kamera Internetowa - 4 szt. | 3.24 ………………….…………w ilości 4 szt. |
|  | Rozdzielczość połączeń wideo | FullHD (1920 x 1080) |  |
|  | Rozdzielczość nagrań wideo | FullHD (1920 x 1080) |  |
|  | Mikrofon | Wbudowany |  |
|  | Łączność | USB |  |
|  | Ustawienie ostrości | Automatyczne |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.25 | Listwa Zasilająca - 10 szt. | 3.25 ………………….…………w ilości 10 szt. |
|  | Długość kabla: | 2 m |  |
|  | Rodzaj wtyczki: | Wtyczka kątowa |  |
|  | Liczba gniazdek łącznie: | 10 |  |
|  | Stopień ochrony (IP): | IP20 |  |
|  | Układ gniazdek: | 45° |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 3.26 | Pilot do prezentacji z wskaźnikiem - 1 szt. | 3.26 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Zasięg pracy | Min. 15 m |  |
|  | Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS X, Windows 7, 8, 9, 10, 11 |  |
|  | Zasilanie | Bateryjne |  |
|  | Kolor lasera | Czerwony |  |
|  | Baterie | W zestawie |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 3.27 | Torba na Laptopa 17" – 3 szt. | 3.27 ………………….…………w ilości 3 szt. |
|  | Kompatybilność | 17" |  |
|  | Liczba komór | 2 |  |
|  | Komory i przegrody | Laptop Tablet Akcesoria |  |
|  | Materiał | Poliester |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Rodzaj zapięcia | Zamek błyskawiczny |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 3.28 | Torba na Laptopa 13" - 1 szt. | 3.28 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Kompatybilność | 13" |  |
|  | Liczba komór | 2 |  |
|  | Komory i przegrody | Laptop Tablet Akcesoria |  |
|  | Materiał | Poliester |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 3.29 | Pamięć RAM DDR4 – 8 szt. | 3.29 ………………….…………w ilości 8 szt. |
|  | Rodzaj pamięci | DDR4 |  |
|  | Pojemność całkowita | 64GB (4x16 GB) |  |
|  | Pojemność kości | 16 GB |  |
|  | Liczba modułów | 4 |  |
|  | Taktowanie | 3200 MHz (PC4-25600) |  |
|  | Opóźnienia (cycle latency) | CL 16 |  |
|  | Timingi | CL16-20-20 |  |
|  | Napięcie | 1,35 V |  |
|  | Obsługiwane profile OC | Intel XMP |  |
|  | Chłodzenie | Radiator |  |
|  | Podświetlenie pamięci | Tak(RGB) |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja | min. 36 miesięcy |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.30 | Pamięć RAM DDR4 - 3 szt. | 3.30 ………………….…………w ilości 3 szt. |
|  | Rodzaj pamięci | DDR4 |  |
|  | Pojemność całkowita | 16GB |  |
|  | Pojemność kości | 16 GB |  |
|  | Liczba modułów | 1 |  |
|  | Taktowanie | 3200 MHz (PC4-25600) |  |
|  | Opóźnienia (cycle latency) | CL 16 |  |
|  | Timingi | CL16-20-20 |  |
|  | Napięcie | 1,35 V |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesiący |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.31 | Uchwyt na biurko na dwa monitory – 10 szt. | 3.31 ………………….…………w ilości 10 szt. |
|  | Obsługiwany rozmiar ekranu | 17-27" |  |
|  | Maksymalne obciążenie | Min. 12 kg |  |
|  | Liczba mocowanych monitorów | 2 |  |
|  | Standard VESA | 75 x 75, 100 x 100 |  |
|  | Maksymalny wysięg ramienia | 535 mm |  |
|  | Regulacja wysokości na sprężynie: | 260 mm |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia | -30° /+85° |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia | 360° |  |
|  | Możliwość obrotu monitora | do 180 stopni |  |
|  | Opcje montażu uchwytu | Montaż na krawędzi biurka Montaż przez otwór w blacie |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.32 | Napęd DVD RW – 6 szt. | 3.32 ………………….…………w ilości 6 szt. |
| 1. | Rodzaj napędu | Zewnętrzny |  |
| 2. | Funkcje napędu | Nagrywanie płyt DVD Nagrywanie płyt CD Odtwarzanie płyt DVD Odtwarzanie płyt CD |  |
| 3. | Prędkość zapisu | DVD±R - 8x DVD+R DL - 8 x DVD+RW - 8x CD-R - 24x CD-RW - 24x |  |
| 4. | Prędkość odczytu | DVD-ROM - 8x DVD±R - 8x DVD±R DL - 8x DVD+RW - 8x CD-R - 24x CD-RW - 24x |  |
| 5. | Interfejs | USB 2.0 |  |
| 6. | Kolor | Czarny |  |
| 7. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 8. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.33 | Procesor – 1 szt. | 3.33 ………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Gniazdo procesora (socket) | Socket 1200 |  |
| 2. | Obsługiwany chipset | Dostosowany do procesora |  |
| 3. | Taktowanie rdzenia | 3.5 GHz (5.3 GHz w trybie turbo) |  |
| 4. | Liczba rdzeni fizycznych | 8 rdzeni |  |
| 5. | Liczba wątków | 16 wątków |  |
| 6. | Odblokowany mnożnik | Tak |  |
| 7. | Pamięć podręczna | 16 MB |  |
| 8. | Zintegrowany układ graficzny | Nie |  |
| 9. | Proces litograficzny | 14 nm |  |
| 10. | Zastosowane technologie | Intel Hyper-Threading Intel Turbo Boost 2.0 Intel Turbo Boost Max 3.0 |  |
| 13. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 14. | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 3.34 | Płyta główna – 1 szt. | 3.34 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Budowa sekcji zasilania | 12+1+1 |  |
|  | Chłodzenie sekcji zasilania radiatorem | Tak (W pełni chłodzona sekcja zasilania aluminiowym radiatorem) |  |
|  | Kompatybilność z dyskami SSD m.2 z radiatorem | Tak - brak kolizji |  |
|  | Rodzaj chłodzenia chipsetu płyty głównej | Pasywny |  |
|  | Obsługiwane rodziny procesorów | Intel Core i9 Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Celeron Intel Pentium |  |
|  | Gniazdo procesora | Socket 1200 |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Typ obsługiwanej pamięci OC | DDR4-4800 MHz, DDR4-4600 MHz, DDR4-4533 MHz, DDR4-4400 MHz DDR4-4300 MHz, DDR4-4266 MHz, DDR4-4200 MHz, DDR4-4133 MHz DDR4-4000 MHz, DDR4-3866 MHz, DDR4-3733 MHz, DDR4-3600 MHz DDR4-3466 MHz, DDR4-3400 MHz, DDR4-3333 MHz, DDR4-3300 MHz DDR4-3200 MHz, DDR4-3000 MHz |  |
|  | Liczba banków pamięci | 4 x DIMM |  |
|  | Maksymalna wielkość pamięci RAM | 128 GB |  |
|  | Architektura pamięci | Dual-channel |  |
|  | Wewnętrzne złącza | ATA III (6 Gb/s) - 6 szt. M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 2 szt. PCIe 3.0 x16 - 2 szt. PCIe 3.0 x1 - 3 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-C - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 2.0 - 2 szt. Złącze ARGB 3 pin - 2 szt. Złącze RGB 4 pin - 1 szt. Front Panel Audio Złącze zasilania 4 pin - 1 szt. Złącze zasilania 8 pin - 1 szt. Złącze zasilania 24 pin - 1 szt. |  |
|  | Zewnętrzne złącza | HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. PS/2 klawiatura / mysz - 1 szt. Audio jack - 5 szt. S/PDIF - 1 szt. |  |
|  | Obsługa RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |  |
|  | Obsługa układów graficznych w procesorach | Tak |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 3.35 | Chłodzenie procesora – 1 szt. | 3.35 ………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Rodzaj chłodzenia | Wodne |  |
| 2. | Kompatybilność | 2066, 2011-3, 2011, 1700, 1366, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, TR4, sTRX4 AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, SP3 |  |
| 3. | Rozmiar radiatora | 394 x 120 x 27 mm |  |
| 4. | Materiał radiatora | Aluminium |  |
| 5. | Liczba wentylatorów | 3x 120 mm |  |
| 6. | Kontrola obrotów | PWM |  |
| 7. | Prędkość obrotowa | 500 - 2000 obr./min |  |
| 8. | Rodzaj łożyska | Two Ball Bearing |  |
| 9. | Złącze | 4 PIN PWM + 3 PIN ARGB |  |
| 10. | Dołączone akcesoria | Pasta termoprzewodząca Zestaw montażowy backplate Intel & AMD Instrukcja instalacji Śrubki montażowe |  |
| 11. | Rodzaj chłodzenia | Wodne |  |
| 13. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 14. | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 3.36 | Mikrofon konferencyjny + statyw – 1 szt. | 3.36 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Mikrofon |  |
| 1. | System mocowania | Statyw biurkowy Koszyk antywstrząsowy Gwint 3/8" Gwint 5/8" |  |
| 2. | Rodzaj przetwornika | Pojemnościowy |  |
| 3. | Rodzaj łączności | Przewodowa |  |
| 4. | Charakterystyka kierunkowości | Dwukierunkowa Kardioidalna Stereo Wielokierunkowy |  |
| 5. | Złącze | USB typ. C - 1 szt. Minijack 3,5 mm - 1 szt. |  |
| 6. | Próbkowanie | 48 kHz / 16 bit |  |
| 7. | Pasmo przenoszenia | 20 ~ 20000 Hz |  |
| 8. | Czułość | -36 dB |  |
| 9. | Dodatkowe informacje | Przełącznik wyciszania mikrofonu Regulacja czułości mikrofonu Kompatybilność: Windows, Mac OS, PlayStation Podświetlenie LED Wbudowany filtr pop Przeciwwstrząsowe wewnętrzne zawieszenie kapsuły Funkcja przełączania charakterystyk kierunkowości Możliwość podłączenia słuchawek Regulacja wzmocnienia dźwięku Wskaźnik LED stanu nadajnika |  |
| 10. | Kolor | Czarny |  |
| 11. | Dołączone akcesoria | Kabel USB Podstawka Adapter gwintu 5/8" do 3/8" |  |
| 12. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Statyw |  |
| 13. | Wysokość minimalna | 880mm |  |
| 14. | Wysokość maksymalna | Min. 1500mm |  |
| 15. | Podstawa | Nierozkładana |  |
| 16. | Średnica podstawy | Max. 255mm |  |
| 17. | Gwint | 3/8” |  |
| 18. | Kolor | Czarny |  |
| 19. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 20. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.37 | Uchwyt biurkowy na trzy monitory – 3 szt. | 3.37 ………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Typ uchwytu | Uchwyt biurkowy |  |
| 2. | Rozmiar ekranu | 13” – 27” |  |
| 3. | Maksymalne obciążenie | Min. 7kg |  |
| 4. | Standard VESA | 100mm x 100mm, 75mm x 75mm |  |
| 5. | Liczba monitorów [szt] | 3 |  |
| 6. | Regulacja w pionie | +/- 25 stopni |  |
| 7. | Regulacja w poziomie | +/- 180 stopni |  |
| 8. | Sposób montażu | Do biurka |  |
| 9. | Wysokość | Min 40cm |  |
| 10. | Kolor | Czarny |  |
| 11. | Wyposażenie | Zestaw montażowy |  |
| 12. | Inne | Organizer kabla |  |
| 13. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 14. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.38 | Kamera konferencyjny – 1 szt. | 3.38 ………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Rozdzielczość połączeń wideo | 4K UHD (3840 x 2160) FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720) |  |
| 2. | Kompresja wideo | MJPEG |  |
| 3. | Mikrofon | Wbudowane - 3 szt. |  |
| 4. | Łączność | USB 2.0 USB 3.2 Gen.1 Bluetooth |  |
| 5. | Ustawienie ostrości | Automatyczne |  |
| 6. | Dodatkowe informacje | Gniazdo Kensington Pole widzenia 120º Technologia RightLight Certyfikowana kamera do Microsoft Teams Zoom cyfrowy 5x |  |
| 7. | Dołączone akcesoria | Kabel USB Pilot zdalnego sterowania Zasilacz Elementy montażowe |  |
| 8. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 9. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.39 | Zestaw bezprzewodowy Mysz + Klawiatura (preferowany model Logitech M590) – 1 szt. | 3.39 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Typ | Mysz bezprzewodowa optyczna |  |
| 1. | Rozdzielczość | Min. 1000dpi |  |
| 2. | Liczba przycisków | 3 |  |
| 3. | Rolka przewijania | 1 |  |
| 4. | Interfejs | 2,4GHz Nanoodbiornik |  |
| 5. | Zasięg pracy | Min. 10 metrów |  |
| 6. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Klawiatura |  |
| 7. | Typ klawiatury | Membranowa |  |
| 8. | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY |  |
| 9. | Klawisze internetowe | Tak |  |
| 10. | Klawisze numeryczne | Tak |  |
| 11. | Krótki skok klawiszy | Tak |  |
| 12. | Komunikacja | Bezprzewodowa 2,4GHz |  |
| 13. | Inne | Podpórka pod nadgarstki Klawisze multimedialne Nanoodbiornik Odporność na zachlapanie Cicha praca klawiszy Wskażnik naładowania baterii |  |
| 14. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 15. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.40 | Niszczarka – 1 szt. | 3.40 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Zastosowanie: | Niszczarka biurowa |  |
| 2. | Ilość kartek niszczonych jednorazowo [A4/70g]: | Min: 12 |  |
| 3. | Rodzaj cięcia: | ścinki |  |
| 4. | Rozmiar cięcia: | 2x10mm |  |
| 5. | Poziom bezpieczeństwa dla dokumentów: | Odpowiadający P-5 (dawniej DIN-4) wg normy DIN 66399, zastosowanie dla dokumentów z tajnymi informacjami. |  |
| 6. | Poziom bezpieczeństwa dla nośników magnetycznych: | T-5 ( max 30 mm2) |  |
| 7. | Odpowiednia do formatu: | A4 |  |
| 8. | Szerokość szczeliny wejściowej w mm: | Min: 235 |  |
| 9. | Pojemność kosza w litrach: | Min: 30 |  |
| 10. | Cykl pracy w minutach: | Min: 12 |  |
| 11. | Dodatkowe funkcje | Niszczenie zszywek Niszczenie spinaczy Niszczenie nośników magnetycznych- (karty plastikowe) Niszczenie nośników optycznych – (płyty CD/DVD) Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD |  |
| 12. | Automatyczny start/stop: | Tak |  |
| 13. | Funkcja cofania: | Tak |  |
| 14. | Zabezpieczenie termiczne: | Tak |  |
| 15. | Poziom hałasu [dB]: | <55 |  |
| 16. | Obudowa na kółkach: | Tak |  |
| 17. | Podgląd zapełnienia kosza: | Tak |  |
| 18. | Pełny kosz - dioda: | Tak |  |
| 19. | Waga [kg]: | Maks. 12 |  |
| 20. | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 21. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3.41 | Dysk serwerowy 6 TB – 3 szt. | 3.41 ………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Dysk serwerowy | Dysk HDD Pojemność 6TB Interfejs SATA III Wielkość 3.5” Prędkość 7200 obr./min Dysk klasy NAS Pamięć podręczna min. 256MB |  |
| 2. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.42 | Dysk serwerowy 1 TB (preferowany model Dell part 400-AEFD) – 2 szt. | 3.42 ………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Dysk serwerowy | Dysk HDD Pojemność 1TB Interfejs SATA III Wielkość 2.5” W obudowie do serwera Dell PowerEdge R430 |  |
| 2. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.43 | Dysk zewnętrzny USB – 2 szt. | 3.43 ………………….…………w ilości 2 szt. |
| 1. | Dysk zewnętrzny USB | Dysk HDD Pojemność 6TB Interfejs SATA III Wielkość 3.5” USB 3.2 Złącze USB Micro-B Dołączony zasilacz i kabel USB |  |
| 2. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.44 | Dysk zewnętrzny USB – 7 szt. | 3.44 ………………….…………w ilości 7 szt. |
| 1. | Dysk zewnętrzny USB SSD | Dysk SSD Pojemność 2TB Prędkość odczytu min. 1050 MB/s Prędkość zapisu min. 1000MB/s Interfejs USB 3.2 Gen. 2 Złącze USB-C Dołączony kabel USB-C i adapter USB-C/USB-A Obudowa wodoodporna, kurzoodporna Zwiększona odporność na drgania Odporność na wibracje i upadki Możliwość szyfrowania danych 256bit AES |  |
| 2. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 3. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3.45 | Zasilacz UPS (preferowany model Ever UPS PowerLine RT Pro 3000) – 1 szt. | 3.45 ………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Zastosowanie : | Serwerownia |  |
| 2. | Moc wyjściowa pozorna [VA]: | Min.: 3000 |  |
| 3. | Moc wyjściowa czynna [W]: | Min.: 3000 |  |
| 4. | Topologia : | VFI (online, VFI-SS-111) |  |
| 5. | Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1/1 |  |
| 6. | Typ obudowy : | Rack / Tower |  |
| 7. | Sprawność maks. (dla VFI) [%]: | 93 |  |
| 8. | Sprawność (dla ECO) [%]: | 97 |  |
| 9. | Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |  |
| 10. | Chłodzenie : | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |  |
| 11. | Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: | < 25 |  |
| 12. | Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]: | < 780 |  |
| 13. | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
| 14. | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 110 ÷ 300 ± 2 |  |
| 15. | Znamionowy prąd wejściowy [A]: | 15,6 |  |
| 16. | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 / 60 |  |
| 17. | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 / 54 ÷ 66 ± 1 |  |
| 18. | Współczynnik mocy PF : | >= 0,99 |  |
| 19. | Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]: | < 5 |  |
| 20. | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |  |
| 21. | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 200 / 208 / 220 / 230 / 240 ± 2 (Konfigurowalne za pomocą oprogramowania użytkownika i wyświetlacza LCD. Domyślna 230 V AC) |  |
| 22 | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 200 / 208 / 220 / 230 / 240 ± 2 (Konfigurowalne za pomocą oprogramowania użytkownika i wyświetlacza LCD. Domyślna 230 V AC) |  |
| 23 | Znamionowy prąd wyjściowy [A]: | 13 |  |
| 24 | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Sinusoidalny |  |
| 25 | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | 50 / 60 ± 0,1 (taka sama jak na wejściu lub można przełączyć w tzw. konwerter częstotliwości. Występuje wtedy redukcja mocy o 40%) |  |
| 26 | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 / 60 ± 0,1 (taka sama jak na wejściu lub można przełączyć w tzw. konwerter częstotliwości. Występuje wtedy redukcja mocy o 40%) |  |
| 27 | Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: | ± 1 |  |
| 28 | Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]: | < 1 dla Pmax (liniowe); < 5 (nieliniowe) |  |
| 29 | Współczynnik szczytu CF : | 03:01 |  |
| 30 | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | 0 |  |
| 31 | Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |  |
| 32 | Przeciążalność [%]: | 100 ÷ 105 - ostrzeżenie (praca normalna); 105 ÷ 125 - 5 min; 125 ÷ 150 - 30 s; > 150 - 500 ms |  |
| 33 | Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 9 Ah VRLA |  |
| 34 | Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 1 x 6 |  |
| 35 | Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 9 |  |
| 36 | Maksymalna liczba modułów bateryjnych : | 4 |  |
| 37 | Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 72 |  |
| 38 | Maksymalny prąd ładowania [A]: | 1,5 |  |
| 39 | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 86 (2U) x 438 x 600 |  |
| 40 | Masa zasilacza [kg]: | Maks.: 27 |  |
| 41 | Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | Max.: 240 x 580 x 780 |  |
| 42 | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 3,5 / 5 / 10 |  |
| 43 | Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]: | 17 / 23 / 40 |  |
| 44 | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | <= 3 |  |
| 45 | Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwprzepięciowe |  |
| 46 | Zabezpieczenie wyjściowe : | Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe |  |
| 47 | Przyłącze zasilania UPS : | 1 x IEC 320 C20 (16 A) |  |
| 48 | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x IEC 320 C13 (10 A) -sterowalne; 4 x IEC 320 C13 (10 A) + 1 x IEC 320 C19 (16 A) niesterowalne |  |
| 49 | Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD, diody LED |  |
| 50 | Interfejsy komunikacyjne : | RS232, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP (opcja), Port RJ11 – detekcja modułu bateryjnego, karta styków bezpotencjałowych AS 400 – (opcja), styki bezpotencjałowe: wejściowe (1), wyjściowe (1), MODBUS TCP, Port Ethernet (RJ45 dla funkcji IoT), Port HDMI do podłączenia karty bezprzewodowej Wi-Fi (dla funkcji IoT), USB (2.0) HID |  |
| 51 | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | Wymagane |  |
| 52 | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 53 | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |

Tabela nr 4

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Monitor – 2 szt. | 4.1 ………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Panel | Wielkość min. 24” Rozdzielczość min. 1920x180 Jasność: min. 250cd/m2 Kąt widzenia min. 170( pionowy i poziomy Czas reakcji: do 4 ms Format 16:9 |  |
|  | Gniazda wejściowe | DVI |  |
|  |  | HDMI |  |
|  |  | DisplayPort |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Osprzęt | Do monitora dołączone kable umożliwiające wykorzystanie wszystkich dostępnych złącz |  |
|  |  | Sterowniki na płycie CD |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
| 4.2 | Monitor (preferowany model EIZO FlexScan EV2450 24" IPS 1920x1080 LED HDMI Biały) – 2 szt. | 4.2 ………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 23,8” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 250 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,2745 x 0,2745 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 6,2kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 4.3 | Monitor – 4 szt. | 4.3 ………………….…………w ilości 4 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 27” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, VA |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 2560 x 1440 |  |
|  | Typ ekranu | zakrzywiony |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 144 Hz |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 1 ms (MPRT) |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
|  | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
|  | Kolor | Czarny |  |
|  | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 4.4 | Monitor – 3 szt. | 4.4 ………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Przekątna ekranu | 34” |  |
| 2. | Powłoka matrycy | Matowa |  |
| 3. | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 (UWQHD) |  |
| 5. | Typ ekranu | zakrzywiony |  |
| 6. | Format ekranu | 21:9 |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 144 Hz |  |
| 8. | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
| 9. | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
| 10. | Czas reakcji | Maks. 1 ms (MPRT) |  |
| 11. | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI 2.0 - 2 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.. |  |
| 12. | Głośniki | Tak |  |
| 13. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
| 14: | Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |  |
| 15: | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
| 16. | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
| 17. | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
| 18. | Kolor | Czarny |  |
| 19. | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Pilot Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
| 20. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 21. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 4.5 | Monitor – 8 szt. | 4.5 ………………….…………w ilości 8 szt. |
| 1. | Przekątna ekranu | 27” |  |
| 2. | Powłoka matrycy | Matowa |  |
| 3. | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |  |
| 5. | Format ekranu | 16:9 |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
| 7. | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
| 8. | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
| 9. | Rodzaje wejść / wyjść | Min: HDMI 2.0 - 2 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 10. | Głośniki | Tak |  |
| 11. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
| 12. | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
| 13. | Kolor | Czarny |  |
| 14: | Dołączone akcesoria | Zasilacz Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
| 15: | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 4.6 | Monitor – 3 szt. | 4.6 ………………….…………w ilości 3 szt. |
| 1. | Przekątna ekranu | 28” |  |
| 2. | Powłoka matrycy | Matowa |  |
| 3. | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |  |
| 5. | Format ekranu | 16:9 |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
| 7. | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
| 8. | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
| 9. | Czas reakcji | Maks. 3 ms |  |
| 10. | Rodzaje wejść / wyjść | Min. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt. |  |
| 11. | Głośniki | Tak, min. 2x2W |  |
| 12. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
| 13. | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
| 14: | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
| 15 | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |  |
| 16 | Możliwość montaży na ścianie | Tak, VESA 100 x 100 mm |  |
| 17 | Kolor | Czarny |  |
| 18 | Dołączone akcesoria | Zasilacz Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB |  |
| 19 | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 20. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 4.7 | Telewizor z systemem montażu na ścianie – 1 szt. | 4.7 ………………….…………w ilości 1 szt. |
| 1. | Rozmiar ekranu | 65” |  |
| 2. | Format HD / Rozdzielczość | 4K UHD / 3840 x 2160 |  |
| 3. | Technologia obrazu | QLED, LED |  |
| 4. | Tuner | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |  |
| 5. | Smart TV | Tak |  |
| 6. | Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Direct |  |
| 7. | System i moc głośników | system 2.0 / 20 W |  |
| 8. | System dźwięku przestrzennego | Tak |  |
| 9. | Informacje dodatkowe | wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Panel Gracza 2.0, Automatyczny Tryb Gry, Ultra Szeroki Obraz w Grach, wsparcie kamer mobilnych |  |
| 10. | Liczba złączy HDMI | Min. 3x HDMI 2.0 |  |
| 11. | Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 400x300 mm |  |
| 12. | Dodatkowe wyposażenie | Kompatybilny uchwyt do montażu telewizora na ścianie: -Funkcjonalność: ruchomy -Liczba mocowanych ekranów: 1 -Rekomendowana wielkość ekranu: 40 - 70 cali -Maksymalna waga ekranu: 45 kg -Standard VESA: 100x100 mm, 100x200 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x300 mm, 400x400 mm -Regulacja w poziomie: -60 / 60 stopni -Regulacja w pionie: -5/+8 stopni -Maksymalna odległość od ściany/sufitu: 500 mm -Minimalna odległość od ściany/sufitu: 45 mm |  |
| 13. | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
| 14. | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |

Tabela nr 5

| Lp. | Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Laptop Poleasingowy- 2 szt. | 5.1 ………………….…………w ilości 2 szt. |
|  | Przeznaczenie | Biurowy |  |
|  | Matryca | 15,6”, (min. 1920 x 1080 FullHD), Matowa |  |
|  | Chipset | Dostosowany do procesora |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzenie Osiągający w teście PassMark Average CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 6180 punktów na dzień 12.09.2023 |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16GB DDR4 |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512GB SSD |  |
|  | Karta graficzna | Min. Zintegrowana |  |
|  | Audio | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
|  | Porty/złącza(wbudowane) | Min: RJ45 USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Klawiatura i touchpad | QWERTY, Wielodotykowy intuicyjny touchpad |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym w polskiej wersji językowej pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera z systemem operacyjnym z licencją typu „Refubished”. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Układ szyfrowania TPM, czytnik linii papilarnych | Tak, Tak |  |
|  | Kamerka | Tak |  |
|  | Waga | Max 1,95kg |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, |  |
| 5.2 | Monitor poleasingowy - 5 szt. (model przykładowy: NEC MultiSync EA244WMi) | 5.2 ………………….…………w ilości 5 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 24,1” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | IPS LED |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 1920X1200 |  |
|  | Format ekranu | 16:10 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Obraz | Jasność min 350 cd/m2 Kontrast statyczny min. 1000:1 Wielkość plamki max. 0,27 x 0,27 Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 6 ms |  |
|  | Rodzaje wyjść sygnału | Min. HDMI x1 DisplayPort x1 DVI x1 VGA x1 |  |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości (Height) | Tak |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie - VESA | Tak, 100x100 |  |
|  | Waga | Max. 8kg |  |
|  | Kolor | Czarny lub biały |  |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| 5.3 | Komputer Poleasingowy – 1 szt. | 5.3 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Płyta główna | Sloty PCI-E / M.2 (min.) 1 x PCIe x16 Złącza: (min.) Złącza - panel przedni / boczny: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio Złącza - panel tylny: 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 2 x PS/2, Audio, 1 x RJ-45, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Serial Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzeni Min. 3,2 GHz (Turbo 4 GHz) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 5640 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 |  |
|  | Dysk Twardy | Min 256 GB SSD |  |
|  | Napęd optyczny | Nie |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps zintegrowana |  |
|  | Karta Graficzna | Min. zintegrowana |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Obudowa | SFF - Small Form Factor |  |
|  | Zasilacz | 180W |  |
|  | Wymiary / waga | Wymiary maksymalne 295x290x93 mm 4,5 kg |  |
|  | Bezpieczeństwo | TPM 2.0 |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, |  |
| 5.4 | Monitor poleasingowy - 1 szt. | 5.4 ………………….…………w ilości 1 szt. |
|  | Przekątna ekranu | 24” |  |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |  |
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 (FullHD) pikseli |  |
|  | Format ekranu | 16:9 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 60 Hz |  |
|  | Jasność | Min 350 |  |
|  | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie / Kąt widzenia w pionie | Min. 178 stopni / Min. 178 stopni |  |
|  | Czas reakcji | Maks. 5 ms |  |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | Min: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
|  | Głośniki | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie sprzętu informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | Gwarancja | 12 miesiące |  |
| 5.5 | Komputer Poleasingowy - 3 szt. (model przykładowy: Optiplex 3050 SFF) | 5.5 ………………….…………w ilości 3 szt. |
|  | Płyta główna | Sloty PCI-E / M.2 (min.) 1 x PCI-Express x16, 1 x PCI-Express x1, 1x M.2, SATA3 Złącza (min.) Złącza - panel przedni / boczny: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio Złącza - panel tylny: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Audio, 1 x RJ-45, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Liczba oraz rodzaj złącz nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek, konwerterów. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które na stałe zamontowane w komputerze. |  |
|  | Procesor | Min. 4 rdzeni Min. 3,4 GHz (Turbo 4 GHz) Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik średniej oceny procesora min. 5640 punktów na dzień 12.09.2023. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 32GB DDR4 |  |
|  | Dysk Twardy | Min 1 TB SSD |  |
|  | Napęd optyczny | Nie |  |
|  | Karta sieciowa Ethernet | 10/100/1000 Mbps zintegrowana |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Professional |  |
|  | Karta Graficzna | Min. zintegrowana |  |
|  | Karta dźwiękowa | Min. Zintegrowana |  |
|  | Obudowa | SFF - Small Form Factor |  |
|  | Zasilacz | Min. 180W |  |
|  | Wymiary / waga | Wymiary maksymalne 300x292x98 mm 4,5 kg |  |
|  | Bezpieczeństwo | TPM 2.0 |  |
|  | Oznakowanie sprzętu | Na obudowie komputera i monitora informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE. |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro PL lub wyższy (wersja 64 bitowa) lub równoważny Warunki równoważności: System operacyjny dla komputerów przenośnych i stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika. System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet, VPN), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej, a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. System operacyjny musi być zainstalowany, a klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania, itp.). |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość sprawdzenia telefonicznego bezpośrednio u producenta oraz na stronie internetowej producenta oferowanego komputera, po podaniu numeru seryjnego - konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony |  |

UWAGA!

- Wykonawca, w kolumnie pt. „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” w Tabelach nr 1-5, obowiązany jest opisać oferowany przedmiot zamówienia poprzez wskazanie odpowiednio charakterystyki, parametrów technicznych, cech funkcjonalnych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie, że oferowany przedmiot za mówienia posiada parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia” przez wpisanie „TAK” w kolumnie „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia”

- W przypadku rozbieżności treści zawartej w kolumnach pt. „Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia”, w Tabelach nr 1-5 oraz treści zawartej w załączniku nr 9 do SWZ, pierwszeństwo ma treść określona w załączniku nr 9 do SWZ.

*) niepotrzebne skreślić

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.