| Magdalena Nowak |
| --- |
|  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |
| Vegur Magdalena Nowak ul.Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |
| STADIUM DOKUMENTACJI: | DATA: |
| PROJEKT BUDOWLANY | SIERPIEŃ 2022 |
| TEMAT PROJEKTU: |
| Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo na odcinku Witoldzin – Żalewo |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | MIEJSCE USYTUOWANIA INWESTYCJI: |
| Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły | Działka nr: 512 obręb 0816 Witoldzin Gmina Szamotuły |
| PROJEKTANT : | NR UPRAWNIEŃ: | PIECZĄTKA\ PODPIS |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |

SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot opracowania …………………………………………………..............	3

- Inwestor …………………………………………………………………………..	3

- Jednostka projektowa	 …………………………………………………………….3

- Cel opracowania ………………………………………………………………….	3

- Podstawa opracowania …………………………………………………………...	3

- Podstawowy zakres inwestycji……….……………………………………... …...	4

- Projektowane parametry techniczne……………………………………………....5

- Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji……………..…………....	5

- Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym………..………....	5

- Wpływ inwestycji na środowisko…………………………………..…..………....	5

- Ochrona konserwatorska……….…………………………………..…..………....	5

- Wpływ eksploatacji górniczej…….………………………………..…..………....	6

- CZĘŚĆ TECHNICZNA

      - Rozwiązanie sytuacyjne…………… . ………………………………………..…..7

      - Opis trasy w przekroju podłużnym …. ……………………………….…………..7

      - Przekrój normalny drogi …. ………………………………….…………………..7

      - Odwodnienie…………………….. …. ……………………….…………………..8

      - Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną ……………..8

      - Organizacja ruchu i oznakowanie………………………………………………....8

      - Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych…………........8

      - Ochrona interesu osób trzecich…………………………………………..………..9

      - Zalecenia dla wykonawcy dot. inwentaryzacji powykonawczej …………..….....10

      - Informacja BIOZZ…………………………..…………..………………..…....…10

- RYSUNKI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witoldzin - Żalewo

2. Inwestor

Inwestorem remontu jest:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) drogi dojazdowej do gruntów rolnych z m. Witoldzin w kierunku m. Żalewo. Celem inwestycji jest poprawa dostępności gruntów rolnych dla pojazdów rolniczych.

5. Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26 , 64-500 Szamotuły a Firmą VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 1000,

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z Zamawiającym koncepcja budowy drogi,

- obowiązujące normy i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Część II – Zagadnienia techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

- Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”,

- Pozostałe normy zgodne z SST.

6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo na odcinku Witoldzin – Żalewo” obejmuje następujące prace:

- korytowanie istniejącej drogi gruntowej,

- roboty ziemne,

- utwardzenie jezdni kruszywem betonowym na szerokości 4,0m,

- plantowanie poboczy gruntowych o szerokości 2x0,75 m.

- Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa techniczna: D - dojazdowa

- typ przekroju: drogowy

- szerokość jezdni: 4,00 m,

- szerokość pobocza: 2 x 0,75 m

- szerokość korony drogi 5,50 m,

- Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Szamotuły i obejmuje pas drogi gminnej gruntowej na działach o nr ewid. 512 w obrębie Witoldzin. W otoczeniu drogi zlokalizowane są pola uprawne.

- Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym

W istniejącym stanie droga ma jezdnię o nawierzchni gruntowej. Szerokość pasa drogowego wynosi 4,00 do 10,00 m. Stan nawierzchni drogi jest zły, znaczne nierówności podłużne i poprzeczne kwalifikuje drogę do przeprowadzenia prac związanych z utwardzeniem i profilowaniem jezdni.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Utwardzenie nawierzchni kruszywem betonowych drogi gminnej objętej opracowaniem nie będzie miało wpływu na środowisko przyrodnicze. W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej.

- Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej.

II. CZĘŚĆ TECHNICZNA

1. Rozwiązanie sytuacyjne

Plan wykreślono na mapie zasadniczej w skali 1:1000. Szerokość korony drogi wynosi 5,50m, z czego jezdnia o nawierzchni twardej nieulepszonej ma 4,0m.

Zaprojektowano oś drogi w postaci kombinacji odcinków prostych połączonych łukami i lub załomami w celu odwzorowania istniejącego przebiegu. Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 1. „Plan sytuacyjny".

2. Opis trasy w przekroju podłużnym

Z uwagi na prosty charakter utwardzenia nie zaprojektowano przekroju podłużnego. Planuje się wyniesienie niwelety ok. 10cm ponad teren przyległy. Wyniesienie niwelety ma za zadanie zapewnić odpływ wód deszczowych z korony drogi na teren przyległy.

3. Przekrój normalny drogi

Ruch na projektowanej drodze jest niewielki i ma charakter głównie rolniczy. Zaprojektowano konstrukcję jezdni głównej o nawierzchni twardej:

- nawierzchnia z kruszywa betonowego o uziarnieniu 0/40mm o grubości 20cm,

- podłoże z gruntu rodzimego nośnego lub piaszczystego zagęszczonego do

Is=1,00, wtórny moduł odkształcenia E2 = 100MPa

Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 023. „Przekroje normalne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi rozwiązano jako powierzchniowe. Odprowadzenie wód opadowych poza koronę drogi zapewnione będzie poprzez wyniesienie nawierzchni powyżej poziomu terenu i zastosowanie spadków porzecznych.

Nie przewiduje się zmian w istniejącym odwodnieniu.

5. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie roboty należy prowadzić ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

W ramach niniejszej przebudowy nie planuje się montażu oznakowania pionowego.

7. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych

7.1. Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem,

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegółowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę,

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ochrona interesu osób trzecich

Projektowane utwardzenie drogi powinno uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – usługowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie.

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.

- Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej                    i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów      i przecinki.

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę             z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- zakres robót

Zakres robót obejmuje utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witoldzin - Żalewo

- kolejność robót

- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu sporządzonego przez wykonawcę,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych,

- roboty wykończeniowe i porządkowe.

- wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- drogi gminne i powiatowe

- indywidualne gospodarstwa rolne.

- wskazywanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi – ruch pieszy i samochodowy

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Przebudowa drogi wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,

- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),

- Wykonać bezwzględnie czasowe oznakowanie miejsca robót wg opracowanego wcześniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Szamotuły, sierpień 2022r.