GPiK-ZP.271.40.2023	                                                                                   Złotów, 12 lipca 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II”.

W dniu 10 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy chodnik ma przebiegać bezpośrednio przy krawędzi jezdni z zaprojektowaniem przesunięcia słupów oświetleniowych czy w odstępie od krawędzi jezdni bez konieczności przestawiania słupów oświetleniowych?

2. Czy należy uwzględnić wykonanie zjazdów do posesji?

3. Jakie parametry materiałów są wymagane? Dotyczy głównie grubości i koloru kostki betonowej oraz obrzeża betonowego.

4. Czy zamawiający posiada badania geotechniczne podłoża gruntowego w celu zaprojektowania właściwej konstrukcji nawierzchni? Jeśli nie to jakie warstwy konstrukcyjne i ich grubości należy przyjąć?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1. Chodnik powinien być odsunięty od krawędzi jezdni, tak aby uniknąć przestawiania słupów oświetleniowych.

Ad. 2. Należy uwzględnić wykonanie zjazdów do zabudowanych posesji (w zakresie do granicy działek, które są własnością Gminy Miasto Złotów)

Ad. 3. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, gr. 8 cm kolor szary, ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Ad.4. Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych podłoża.

Warstwy konstrukcyjne i ich grubości:

- warstwa odsączająca gr 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22