Załącznik nr  3

Część nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę zestawu do rejestracji i analizy ruchu

w przestrzeni trójwymiarowej z możliwością oceny parametrów czasowo-przestrzennych chodu i ciśnienia podeszwowego obserwowanego pod stopami w trakcie chodu na bieżni oraz dostawę zestawu na przenośny, bezprzewodowy system do kompleksowej oceny parametrów czasowo przestrzennych chodu z możliwością rejestracji i analizy danych z testów.

| L.p. | Zestaw do rejestracji i analizy ruchu w przestrzeni trójwymiarowej z możliwością oceny parametrów czasowo-przestrzennych chodu i ciśnienia podeszwowego obserwowanego pod stopami w trakcie chodu na bieżni winien się składać z następujących elementów: |
| --- | --- |
|  | System do rejestracji i analizy ruchu w 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych pozwalający na bezprzewodowe zbieranie danych i analizę danych przesyłanych w sposób bezprzewodowy |
|  | Znak CE |
|  | Minimalne wymagania techniczne: rejestracja z min. 7 czujników inercyjnych, możliwość rozbudowy systemu do 18 czujników, każde dwa czujniki mogą funkcjonować jako wirtualny goniometr możliwość synchronizacji z innymi urządzeniami taki jak: systemy EMG, bieżnie i platformy barorezystywne, systemy do analizy wideo 2D, wkładki do butów, opcjonalnie możliwość rozbudowy o urządzenie do rejestracji danych na karcie pamięci, czujniki wykorzystujące technologię bezprzewodową do komunikacji z odbiornikiem (bez pośrednictwa kabli na żadnym etapie), system działający bez konieczności kalibracji przestrzeni pomiarowej, czujniki inercyjne zasilane bateryjnie, system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: odbiornik sygnału na USB, czujniki inercyjne bezprzewodowe – 7 szt. Walizka transportowa – 1 szt. Ładowarka do czujników inercyjnych – 1 szt. Oprogramowanie do rejestracji i analizy – 1 szt. Zestaw akcesoriów do mocowania czujników na pacjencie (naklejki, paski) - bezprzewodowa transmisja danych zasięg do 30m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód) podłączenie odbiornika do komputera: przewodowe za pomocą portu USB |
|  | Możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (do 30m), |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z czujników bezprzewodowych do odbiornika sygnału podłączonego do komputera |
|  | Zasilanie bateryjne czujników – min. 7 godzin ciągłej pracy z zasilania z baterii. Maksymalny czas ładowania do 3 godzin |
|  | Szczegółowe dane techniczne systemu: masa czujnika maks. 40g, częstotliwość próbkowania do 200Hz, dokładność rejestracji zmian kątowych w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej: maks. +/- 1 stopień, dokładność rejestracji zmian kątowych w płaszczyźnie poprzecznej: maks. +/- 2 stopnie, możliwość przypisania czujników do dowolnego segmentu ciała, zakres pomiaru zmian prędkości kątowej min. 500 stopni/sekundę zakres pomiarowy zmian przyspieszenia, min. +/- 1.7G zakres pomiarowy zmian natężenia pola magnetycznego: +/- 1.9 Gaussa |
|  | Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy: obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu, oprogramowanie bazujące na segmentowym modelu człowieka, posiadające minimum 15 predefiniowanych segmentów (lokalizacji) czujników, możliwość rejestracji i analizy przyspieszeń liniowych i orientacji czujników 3D, możliwość pomiaru zmian kątów pomiędzy segmentami, zsynchronizowana rejestracja obrazu video z jednej kamery, kompleksowa analiza sygnału, tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych , baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów. |
|  | Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy: przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania, animacja biofeedback’u,, synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu, tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy), obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów), współpraca z środowiskiem Microsoft Windows 10, możliwość wykorzystania gotowych protokołów do oceny chodu i zakresu ruchomości (ROM). |
|  | Oprogramowanie do rejestracji i analizy w j. angielskim |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektromagnetyczny system kalibracyjny pozwalający wprowadzić do systemu współrzędne punktów anatomiczny w przestrzeni trójwymiarowej umożliwiając tym samym kalibrację systemu czujników inercyjnych niezależnie od przybranej przez badanego pozycji. |
|  | Bieżnia diagnostyczno-rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału: 120 Hz; |
|  | Prędkość bieżni regulowana: 0 - 22 km/h (co 0,1 km/h); |
|  | Regulacja nachylenia: od 0 % do 25% |
|  | Moc silnika: 3.3kW |
|  | Powierzchnia pasa (minimum): 150 x 50 [cm] (+/- 5%) |
|  | Wysokość wejścia na bieżnię: 18 [cm] (+/- 5%) |
|  | Maksymalne obciążenia: 200 [kg] (+/- 5%); |
|  | Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum): zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2 powierzchnia aktywna: 111 × 49 [cm] (+/- 5%); liczba czujników: 3432 szt. |
|  | W zestawie z oprogramowaniem umożliwiające analizę chodu. |
|  | Wysięgnik zabezpieczający pacjenta przed upadkiem oraz awaryjnie zatrzymujący bieżnię w przypadku wystąpienia zbyt dużego naciągnięcia liny zabezpieczającej. |
|  | Uniwersalna kamizelka |
|  | Moduł rejestracji wzorca chodu występującego u badanego. |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o moduł do treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzorca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika, na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości chodu, długości kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie bieżni w dowolnie długim czasie trwania treningu. |
|  | Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej, chodu. |
|  | Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej jak i także rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej |
|  | Możliwość treningu funkcjonalnego z biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych, analiza równowagi (w tym COP, 95% elipsa, parametry ścieżki COP) |
|  | W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do treningu dla pacjenta z informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych. |
|  | Możliwość synchronizacji z obrazem wideo oraz sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync in” oraz „sync out”. |
|  | Możliwość programowej i sprzętowej synchronizacji z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D poprzez dedykowany moduł oprogramowania. |
|  | Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku. |
|  | Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do trzech wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki statystycznej. |
|  | Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. |
|  | W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy oraz na 7 stref kontaktu, graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, czasu przeniesienia ciężaru ciała z piety na przodostopie, parametrach czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach. |
|  | Możliwość treningu równowagi pacjenta w warunkach statycznych za pośrednictwem informacji zwrotnej w postaci interaktywnej gry sterowanej przemieszczaniem się środka nacisku stóp ćwiczącego po płaszczyźnie podparcia. Do wyboru przynajmniej 3 poziomy trudności ćwiczenia. |
|  | Możliwość treningu chodu w przestrzeni wirtualnej z dodatkowymi zadaniami kognitywnymi dla badanego wymuszającymi odpowiednią reakcję i zmianę wzorca chodu. Dostępne zadania kognitywne w postaci liczenia, znajdowania par, wzorców, rozpoznawania obiektów. |
|  | System do rejestracji i analizy ruchu w 2D z wykorzystaniem kamer wideo szybko klatkowych wraz z oprogramowaniem do analizy i archiwizacji danych |
|  | Minimalne wymagania techniczne: rejestracja z 2 kamer wideo, system składa się z dwóch kamer: rejestrujących obraz w kolorze przy prędkości minimum: 30 kl/s i rozdzielczości 1280 x 960 lub 60 kl/s i rozdzielczości 1088 x 704 lub 125 kl/s i rozdzielczości 736 x 352, transmisja danych USB 3.0, statywy do kamer z regulacją wysokości wraz z głowicami umożliwiającymi płynną regulację położenia kamer w trzech płaszczyznach, oświetlenie LED zintegrowane z kamerą, zestaw akcesoriów do systemu: zestaw markerów pasywnych, naklejki dwustronne do markerów, kable, system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: kamery wideo szybko klatkowe rejestrujące obraz w kolorze – 2szt, statywy do kamer wideo wraz z regulowaną głowicą, zestaw kabli do podłączenia systemu – 1 komplet, oprogramowanie do rejestracji i analizy – 1 szt., zestaw akcesoriów do mocowania czujników na pacjencie: naklejki, 8 szt. Markerów pasywnych 19 mm,– 1 zestaw. Możliwość synchronizacji programowej i sprzętowej z czujnikami inercyjnymi, platformami i wkładkami rezystywnymi, systemami do rejestracji sEMG w obrębie oprogramowania po zakupie odpowiednich modułów. |
|  | Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy: obserwacja w czasie rzeczywistym obrazu wideo z do dwóch kamer, tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy). tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych , analiza wideo z użyciem narzędzi takich jak: śledzenie markerów, rysownie kątów trzy- i czteropunktowych, mierzenie odległości możliwość porównywania pomiarów, przesunięcia czasowego pomiarów, oznaczanie zdarzeń eksport zapisów do plików wideo eksport danych o położeniu punktów do plików zgodnych z standardem zapisu Excel, ASCII, C3D współpraca z środowiskiem Microsoft Win 10 |
|  | Laptop - opis w załączniku 3A |

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę przenośnego, bezprzewodowego systemu do kompleksowej oceny parametrów czasowo przestrzennych chodu z możliwością rejestracji i analizy danych z testów.

| L.p. | Minimalne wymagania i parametry funkcyjne wymagane na przenośny, bezprzewodowy system do kompleksowej oceny parametrów czasowo przestrzennych chodu z możliwością rejestracji i analizy danych z testów. |
| --- | --- |
|  | Znak CE |
|  | Przenośny, bezprzewodowy system do kompleksowej oceny parametrów czasowo przestrzennych chodu z możliwością rejestracji i analizy danych z testów. |
|  | Czujnik wielkości nie większej niż 80x50x20mm, mocowany na ciele pacjenta za pomocą wygodnego pasa mocującego, który umożliwia przystosowanie długości do budowy fizycznej pacjenta. |
|  | System integrujący trzy czujniki: Trzyosiowy akcelerometr z regulacją czułości (±2, ±4g, ±8g, ±16g) Trzyosiowy żyroskop z regulacją czułości (±250, (±500, ±1000, ±2000°/s) Trzyosiowy magnetometr |
|  | Możliwość wyboru częstotliwości próbkowania czujników ( 25, Hz 50 Hz, 100 Hz, 200Hz) |
|  | System sterowany z jednostki centralnej (komputer) z możliwością archiwizacji danych i eksportu danych do analizy statystycznej. |
|  | Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy jednostką centralną i czujnikiem za pomocą technologii Bluetooth®. |
|  | Możliwość zapisu i podglądu danych w czasie rzeczywistym oraz alternatywnie zapisu rejestrowanych informacji z czujnika w pamięci urządzenia a następnie bezprzewodowy transfer danych do komputera. Dodatkowo możliwość eksportu surowych danych z akcelerometru i żyroskopu do zewnętrznego oprogramowania analitycznego. |
|  | Automatycznie generowane raporty z analizą parametrów czasowo-przestrzennych chodu wraz z odniesieniem do danych normatywnych dla dorosłych kobiet i mężczyzn. Przyśpieszenie rejestrowane przez czujnik w odniesieniu do cyklu chodu, prezentowane w formie graficznej- wykres y=f(x) gdzie: - y - to przyspieszenie w [m/s2] - x – to procent cyklu chodu [%] Oddzielny wykres przedstawiający przyśpieszenie rejestrowane przez czujnik w trakcie fazy podporu dla lewej i prawej kończyny dolnej z możliwością eksportu krzywej przyspieszenia do pliku tekstowego oraz bitmapy. Niezależne wykresy reprezentujące rejestrowaną zmianę kątowa nachylenia czujnika w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej w odniesieniu do cyklu chodu. Wartości minimalne, maksymalne i zakres zmian reprezentowane w postaci liczbowej. Parametry czasowo-przestrzenne chodu zawarte w raporcie: kadencja, prędkość, długość cyklu chodu, czas trwania cyklu chodu oraz w odniesieniu do cyklu chodu procentowy udział fazy: podporu, przeniesienia, podwójnego podparcia, pojedynczego podparcia. |
|  | Możliwość przechowywania raportów w bazie danych oprogramowania, a także ich zapisu w pliku *.PDF, oraz bezpośredniego wydruku. |
|  | Zintegrowana baza danych, zawierająca podstawowe informacje o pacjentach, z możliwością grupowania pacjentów, przypisywania pacjentów danemu terapeucie, obliczania BMI oraz eksportu informacji o pacjentach do pliku *.xls. Możliwość konsolidacji informacji oraz analiz dwóch pacjentów do jednego wybranego. |
|  | Możliwość wykonania kopi zapasowej, importowania oraz selekcji wybranej bazy danych. |
|  | Możliwość importu i eksportu oprogramowania analizowanych testów. |
|  | Możliwość porównywania wyników poprzez równoczesne wyświetlenie 2 raportów w jednym oknie. |
|  | Wizualizacji w raportach czasu trwania kroków wykonywanych lewą i prawą kończyną. |
|  | W zestawie dodatkowe protokoły umożliwiające np. analizę skoków, przeprowadzenie testu Time Up and Go (TUG), testu chodu z zawracaniem oraz 6 minutowego testu chodu. |
|  | Czas pracy baterii nie krótszy niż 7 godzin, możliwość ładowania czujnika poprzez port USB komputera. |
|  | Współpraca z środowiskiem Microsoft Windows 10 |
|  | Prekonfigurowany laptop – opis w załączniku nr 3a |

Część nr 2

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę zestawu wkładek do oceny dystrybucji obciążenia stopy.

| Lp. | Zestaw wkładek do oceny dystrybucji obciążenia |
| --- | --- |
|  | Zestaw wkładek do oceny dystrybucji obciążenia za pomocą czujników barorezystywnych. |
|  | Oprogramowanie: - bezprzewodowa transmisja danych, - dostęp do danych czasie rzeczywistym, - wysoka rozdzielczość rejestrowanych danych, - pokaz danych w formie kolorowych wykresów (2D, 3D, izobary), |
|  | Dane techniczne systemu: - częstotliwość próbkowania: min. 400Hz, - bezprzewodowa komunikacja między jednostką pacjenta a interfejsem komputerowym (min: 100 w obszarze otwartym, 25m w pomieszczeniach), - zakres pomiarowy pojedynczego czujnika barorezystywnego wkładki min: 0,6-64N/cm2, - maksymalna ilość czujników na jednej wkładce: do 240 (w zależności od wielkości wkładki), - waga wkładki wraz z modułem WLAN: nie więcej niż 130g, - zasilanie bateryjne, - częstotliwość komunikacji WLAN 2.4GH. |
|  | W zestawie: - zestaw wkładek (5 par o wybranych rozmiarach), - interfejs do komputera, oprogramowanie. |
|  | Możliwość bezprzewodowej synchronizacji z systemami do elektromiografii powierzchniowej, analizy ruchu w przestrzeni 3 wymiarowej bazującymi o czujniki inercyjne, systemami analizy ruchu z wykorzystaniem szybko-klatkowych kamer wideo. |
|  | Znak CE |