SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług przy zimowym utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2020/2021 ”

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg (oznaczonych dalej w tekście niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w skrócie ZUD) sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

- Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

- A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

- B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia                30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych)  użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg   wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

CZĘŚĆ NR 1: OBWÓD DROGOWY W SANNIKACH

Rejon Drogowy Gostynin-Płock

Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach

09-540 Sanniki, ul. Warszawska 162,

tel./fax 24 277-74-77,

Koordynator ZUD Jadwiga Feliniak 608 334 805

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard Utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 575 | Płock - Kazuń | 5+847 – 54+617 | IV | 48,770 | 48,770 | 14 900 |
| 2. | 577 | Łąck - Ruszki | 11+200 – 46+764 | III | 35,564 | 35,564 | 9 900 |
| 3. | 577 | Łąck – Ruszki droga serwisowa | 11+200 – 13+170 | VI | 1,970 | 1,970 | - |
| 4. | 583 | Granica województwa - Sanniki | 7+627 – 29+062 | IV | 21,435 | 21,435 | 5 100 |
| 5. | 584 | Sanniki - granica województwa | 0+000 – 6+669 | IV | 6,669 | 6,669 | 1 660 |
| Łączna długość: | 114,408 | 114,408 | 31 560 |
| 6. | 577 | Ścieżka rowerowa Łąck – Ruszki (obwodnica Gąbina) szer. 2,5 m | 13+175 – 13+575 | - | 0,400 | 0,400 | 400 |
| 7. | 577 | Ścieżka rowerowa Łąck – Ruszki szer. 2,5 m | 22+819 – 23+638 | - | 0,819 | 0,819 | 819 |
| Łączna długość: | 1,219 | 1,219 | 1 219 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 32 779 |

CZĘŚĆ NR 2: OBWÓD DROGOWY W GRUDUSKU

Rejon Drogowy Ciechanów

Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku

06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 59

tel. 23 671-50-62,

Koordynator ZUD Kazimierz Anczewski 604 106 425

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 544 | Granica województwa -Mława | 68+695 – 76+277 | III | 7,582 | 7,582 | 9 066 |
| 2. | 544 | Mława-Grudusk-Przasnysz | 77+308– 111+064 | IV | 33,756 | 33,756 | 10 132 |
| 3. | 616 | Rembielin-Ciechanów | 0+000 – 28+200 | IV | 28,195 | 28,195 | 4 620 |
| Łączna długość: | 69,533 | 69,533 | 23 818 |
| 4. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Mława szer. 2,5 m | 71+684 -73+144 | - | 1,460 | 1,460 | 1 460 |
| 5. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Nosarzewo Borowe szer. 2,0 m | 84+480 – 85+185 | - | 0,705 | 0,705 | 705 |
| 6. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Przasnysz szer. 2,5 m | 109+634 – 110+222 | - | 0,588 | 0,588 | 588 |
| 7. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowe m. Przasnysz szer. 2,5 m | 110+299 – 111+060 | - | 0,761 | 0,761 | 761 |
| 8. | 616 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Rąbież Gruduski –Grudusk szer. 1,5 m | 25+000 – 26+703 | - | 1,703 | 1,703 | 1 703 |
| 9. | 616 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Grudusk szer. 2,5 m | 26+703 – 26+944 | - | 0,241 | 0,241 | 241 |
| Łączna długość: | 5,458 | 5,458 | 5 458 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 29 276 |

CZĘŚĆ NR 3: OBWÓD DROGOWY W CIECHANOWIE

Rejon Drogowy Ciechanów

Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Leśna 30

tel. 23 673-44-11,

Koordynator ZUD Wiktor Bęcławski 604 106 824

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 615 | Szydłówek-Ciechanów | 0+000 – 30+512 | IV | 30,500 | 30,500 | 10 860 |
| 2. | 616 | Grudusk - Ciechanów | 28+200 – 46+389 | IV | 18,180 | 18,180 | 2 430 |
| 3. | 617 | Przasnysz - Ciechanów | 0+000 – 24+029 | III | 23,990 | 23,990 | 8 626 |
| Łączna długość: | 72,670 | 72,670 | 21 916 |
| 4. | 615 | Ścieżka rowerowe m. Ciechanów szer. 3,5 m | 28+136 – 30+499 | - | 2,280 | 2,280 | 2 280 |
| 5. | 616 | Ścieżka rowerowe m. Ciechanów szer. 2,5 m | 45+471 – 46+302 | - | 0,831 | 0,831 | 831 |
| 6. | 617 | Ścieżka rowerowe m. Przasnysz szer. 3,0 m | 0+028 – 0+768 | - | 0,740 | 0,740 | 740 |
| 7. | 617 | Ścieżka rowerowe m. Ciechanów szer. 3,0 m | 22+804 – 23+681 | - | 0,877 | 0,877 | 877 |
| Łączna długość: | 4,728 | 4,728 | 4 728 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 26 644 |

CZĘŚĆ NR 4: OBWÓD DROGOWY W KOSOWIE LACKIM

Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce

Obwód Drogowy w Kosowie Lackim

08-330 Kosów Lacki, ul. Źródlana 2

tel.  25  787-91-09,

Koordynator ZUD Alicja Kazimierczuk 604 260 868

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 627 | Ostrów Mazowiecka-Małkinia (od skrzyż. z ul. 3 Maja – Sokołów skrzyż. z dr.kr.62) | 41+861 – 95+857 | III | 53,996 | 53,996 | 18 711 |
| 2. | 690 | Czyżew-Ciechanowiec (gr. woj.-gr. woj.) | 5+000 – 15+885 | III | 10,885 | 10,885 | 2 663 |
| 3. | 694 | Przyjmy -Brok-Ciechanowiec (dr. kr. nr 8 - gr. woj.) | 0+000 – 56+500 | III | 56,500 | 56,500 | 21 329 |
| 4. | 695 | Kosów Lacki-Ceranów (dr. woj. nr 627 - dr. kr. nr 63) | 0+000 – 6+940 | III | 6,940 | 6,940 | 3 770 |
| Łączna długość: | 128,321 | 128,321 | 46 473 |
| 5. | 627 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Małkinia szer. 3,5 m str. prawa | 57+784 – 60+729 | - | 2,945 | 2,945 | 5 890 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Wólka Okrąglik szer. 2,0 m str. prawa | 64+040 – 64+409 | - | 0,369 | 0,369 | 738 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sokołów Podlaski szer. 2,5-3,0 m str. prawa | 92+027 – 95+131 | - | 3,104 | 3,104 | 6 208 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sokołów Podlaski szer. 2,5 m str. lewa | 94+895– 95+127 | - | 0,232 | 0,232 | 464 |
| 6. | 690 | Ścieżka rowerowa m. Boguty Pianki szer. 2,5 m str. prawa | 13+200 – 14+310 | - | 1,290 | 1,290 | 2 580 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Boguty Pianki szer. 2,5 m str. lewa | 13+020 – 14+393 | - | 1,373 | 1,373 | 2 746 |
| Łączna długość: | 9,313 | 9,313 | 18 626 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 65 099 |

4. Wykonawca zobowiązany jest udrożnić przejścia dla pieszych zlokalizowane na drogach wojewódzkich ze śniegu zepchniętego na krawędź jezdni na całej jego szerokości wg nw. wykazu:

Wykaz przejść dla pieszych do odśnieżania

w sezonie zimowym 2020/2021

CZĘŚĆ NR 1: OBWÓD DROGOWY W SANNIKACH

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 575 | Płock - Kazuń | 11+200 – 46+764 | 28 |
| 2. | 577 | Łąck - Ruszki | 11+344 – 45+904 | 50 |
| 3. | 583 | granica województwa - Sanniki | 7+627 – 29+062 | 5 |
| 4. | 584 | Sanniki – granica województwa | 0+000 – 6+669 | 4 |
| Razem: | 87 |

CZĘŚĆ NR 2: OBWÓD DROGOWY W GRUDUSKU

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 544 | granica województwa -Mława- Grudusk - Przasnysz | 68+695 – 111+064 | 50 |
| 2. | 616 | Rembielin-Grudusk | 00+000 – 28+200 | 20 |
| Razem: | 70 |

CZĘŚĆ NR 3: OBWÓD DROGOWY W CIECHANOWIE

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 615 | Mława - Ciechanów | 0+000 – 30+512 | 26 |
| 2. | 616 | Grudusk - Ciechanów | 28+200 – 46+389 | 7 |
| 3. | 617 | Przasnysz - Ciechanów | 0+000 – 24+029 | 34 |
| Razem: | 67 |

CZĘŚĆ NR 4: OBWÓD DROGOWY W KOSOWIE LACKIM

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 627 | Ostrów Mazowiecka - Małkinia | 41+861 – 95+857 | 76 |
| 2. | 690 | Czyżew - Ciechanowiec | 5+000 – 15+885 | 10 |
| 3. | 694 | Przyjmy – Brok - Ciechanowiec | 0+000 – 56+500 | 46 |
| 4. | 695 | Kosów Lacki - Ceranów | 0+000 – 6+940 | 3 |
| Razem: | 135 |

Wykonawca będzie świadczył usługi jw. w Obwodach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wg następujących ustaleń:

I. Ustalenia organizacyjne:

- Po podpisaniu umowy, Wykonawca dostarcza do właściwego Rejonu Drogowego aktualny wykaz kierowców wykonujących usługę w danym Obwodzie Drogowym w układzie dwuzmianowym                z podaniem numerów telefonów komórkowych lub stacjonarnych.

- Po podpisaniu umowy, Wykonawca dostarcza do właściwego Rejonu Drogowego karty charakterystyki sprzętu (wzór karty załączony do specyfikacji). Karta charakterystyki sprzętu musi zostać uzupełniona o wagę netto i brutto pojazdu najpóźniej w dniu pierwszej akcji zimowej. Ważenie odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Właściwy Rejon Drogowy dokona kontroli sprzętu i sporządzi protokół na okoliczność oględzin sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w oparciu o karty charakterystyki sprzętu i załączonego do oferty wykazu sprzętu. Powyższy protokół winien zostać przekazany do MZDW Warszawa.

- Wykonawca może wystąpić pisemnie do właściwego Rejonu Drogowego o zmianę sprzętu na inny przy czym nie może on być gorszy niż ten zgłoszony na etapie przetargu.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca przeszkoli kierowców w zakresie obsługi piaskarek, solarek oraz pługów odśnieżnych przedkładając uzyskane zaświadczenie o przeszkoleniu we właściwym rejonie.

- Właściwy Rejon Drogowy po podpisaniu umowy przez Wykonawcę, przeszkoli kierowców Wykonawcy w zakresie technologii prowadzenia zimowego utrzymania dróg w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Udział kierowców w szkoleniu jest obowiązkowy                           i potwierdzony zaświadczeniem o przeszkoleniu.

- Wykonawca przed rozpoczęciem sezonu zimowego we własnym zakresie przystosuje pojazdy do ZUD, dokona montażu sprzętu i urządzeń oraz wyposaży każdy pojazd w dwie lampy reflektorowe oraz jedną zespoloną lampę ostrzegawczą:

Wykonawca po zamontowaniu piaskarek, solarek na nośniki dokona niezbędnych regulacji parametrów pracy piaskarek, solarek oraz kalibracji wysypu materiałów do  ZUD.

- Wszelkie koszty napraw sprzętu zimowego utrzymania pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca wyposaży kierowców w telefony komórkowe, a pojazdy w liny holownicze, łańcuchy na koła itp.

- Wykonawca do realizacji umowy będzie wykorzystywać wyłącznie w pełni sprawny sprzęt                    z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się on będzie również zadawalającym stanem wizualnym.

- Dodatkowo, w przypadku wydłużających się napraw sprzętu zasadniczego, aby zachować ciągłość pracy i zapewnić utrzymanie wymaganych standardów utrzymania zimowego dróg, Wykonawca oddzielnie dla każdej części zamówienia – powinien mieć możliwość dysponowania w pełni sprawnym sprzętem dodatkowym.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć samochody ciężarowe i równiarki, którymi będzie świadczył usługę zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w system monitoringu i lokalizacji GPS zapewniający możliwość lokalizacji pojazdu w terenie podczas prowadzenia akcji ZUD oraz przeglądanie historii tras na minimalny okres 6 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) dostęp do portalu internetowego poprzez przeglądarkę internetową np. Internet Chrome lub Firefox oraz aktualne hasła do systemu monitorowania pozycji pojazdów GPS wykorzystywanych w realizacji zamówienia. Pojazdy wyposażone w GPS powinny być oznakowane tak, aby Zamawiający mógł zidentyfikować w systemie monitorowania GPS poszczególne pojazdy. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości  pracy systemu monitoringu, a w przypadku jego awarii uruchomienia systemu zastępczego w ciągu 12 godzin.

Zamawiający nie dopuszcza więcej jak jednego systemu monitoringu bazującego na GPS na danej części zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości wyświetlania jakichkolwiek informacji w ww. systemie w innym języku niż polski.

Za brak poglądu GPS przez okres dłuższy a niżeli 12 godzin Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 100 zł za każdą godzinę braku podglądu.

II. Ustalenia w zakresie prowadzenia prac ZUD.

- Akcję ZUD prowadzi w imieniu Zamawiającego Koordynator akcji ZUD (Kierownik Obwodu Drogowego lub dyżurny) oddzielnie dla każdego Obwodu Drogowego.

- Koordynator ma obowiązek przekazania Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji usługi ZUD w tym: wykazu dróg do zimowego utrzymania wraz ze wskazaniem miejsc do zwalczania śliskości (posypywania) oraz wskazania miejsc do pozimowego sprzątania dróg.

- Na potrzeby prowadzonej akcji Koordynator lub dyżurny ma prawo dokonać zamówienia dowolnej liczby pozostających w dyspozycji Obwodu jednostek ZUD. Zamówienie pojazdu do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg dokonywane będzie wg potrzeb Obwodu Drogowego poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego dyspozytora Wykonawcy (lub w szczególnych sytuacjach kierowcy jednostki ZUD). Kierownik Obwodu Drogowego (Koordynator) lub dyżurny będzie również każdorazowo szczegółowo określał lokalizację i zakres usługi.

- W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego wiążące są ustalenia Dyrektorów Rejonów Drogowych  MZDW.

- Wykonawca ma obowiązek rozpocząć akcję zimową w terminie od 45 minut do 75 minut (dokładny termin wskazany w ofercie Wykonawcy) od otrzymania telefonicznego wezwania przez Zamawiającego niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia.

- Czas rozpoczęcia akcji zimowej to czas liczony od momentu wezwania przez Zamawiającego do momentu wyjazdu załadowanego pojazdu z bazy.

- Niedotrzymanie czasu rozpoczęcia akcji zimowej w terminie od 45 minut do 75 minut (dokładny termin wskazany w ofercie Wykonawcy) skutkować będzie naliczeniem kar przewidzianych umową. W przypadku likwidacji zasp śnieżnych Wykonawca ma obowiązek podstawić jednostki sprzętowe do 3 godzin od otrzymania wezwania przez Zamawiającego niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia.

- Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiały pędne i uzupełnia je we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia skrajnie niskich temperatur Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas paliwa, niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy oraz wdroży środki zapobiegawcze w celu wyeliminowania sytuacji niesprawności sprzętu. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na złożone przez Zamawiającego zapotrzebowanie, pozostaje bez zmian  i wynosi od 45 minut do 75 minut (dokładny termin wskazany w ofercie Wykonawcy).

- W razie zaistnienia potrzeby pracy powyżej 12 godzin Wykonawca zapewnia dwuzmianową pracę kierowców. Niezależnie od tego Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę czasu pracy kierowców z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu Pracy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy, Zamawiający ma prawo uznać sprzęt obsługiwany przez pracownika za niedopuszczony do pracy.

- Do realizacji zlecenia Zamawiający zapewnia we własnym zakresie sól i piasek, w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Materiały do ZUD składowane będą na terenie właściwego Obwodu Drogowego.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej, przygotuje mieszankę oraz załaduje materiał na pojazdy ZUD.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy w miarę możliwości miejsce do postoju pojazdów i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia oraz pomieszczenie socjalne dla kierowców i operatorów sprzętu. Rejon Drogowy MZDW nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca niezwłocznie wdroży środki zapobiegawcze zmierzające do zachowania ciągłości akcji ZUD, w tym w szczególności :

  - w przypadku awarii nośnika ZUD

-  przystąpić do natychmiastowej naprawy nośnika;

- jeśli przewidywany czas naprawy będzie wynosił powyżej 5 godzin , podstawi pojazd zastępczy.

O konieczności podstawienia pojazdu zastępczego decydować będzie Kierownik właściwego Obwodu Drogowego, jeżeli wymagać tego będą potrzeby ZUD.

- W przypadku awarii nośnika ZUD – solarek, piaskarek, pługów:

-  przystąpić do natychmiastowej naprawy sprzętu ZUD

- jeśli przewidywany czas naprawy czas naprawy będzie wynosił powyżej 5 godzin,   
        podstawi osprzętowiony pojazd zastępczy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania takiego zaplecza serwisowo-naprawczego, aby wszelkie naprawy sprzętu ZUD realizowane były w trybie pilnym.

Za awarię uważa się wyłącznie takie zdarzenie, które wystąpi w trakcie pracy sprzętu, który                       w momencie rozpoczęcia pracy pozostawał w pełni sprawny. Za awarię nie będzie uznane zdarzenie, które powstało w wyniku zaniedbań Wykonawcy w szczególności w sytuacji, w której niesprawność sprzętu stwierdzona zostaje w momencie jego uruchomienia.

Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitoringu nośników i sprzętu ZUD tak aby był on gotowy do użycia w każdej chwili według wezwań Koordynatora lub dyżurnego ZUD. Niesprawność sprzętu w momencie uruchomienia traktowana będzie jako nie podstawienie tego sprzętu.

- Ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe zlokalizowane przy drogach wojewódzkich przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania i posypywania w przypadku intensywnych opadów śniegu oraz dużego oblodzenia.

- Wykonawca robót ZUD zabezpieczy we własnym zakresie miejsce wywozu śniegu pochodzącego z uprzątania pasa drogowego. Miejsca wywozu śniegu muszą spełniać warunki zawarte w prawie miejscowym i przepisach ochrony środowiska.

- Po zakończeniu prac związanych z ZUD Wykonawca ma obowiązek zgodnie z ilością podaną przez Zamawiającego, uprzątnąć ręcznie lub mechanicznie jezdnię przy krawężnikach (zatkane kratki ściekowe wraz z osadnikiem, ścieki przykrawężnikowe oraz przepusty podchodnikowe muszą być oczyszczone), tzw. martwe pola (zatoki autobusowe, zatoki postojowe, azyle, itp. miejsca wskazane przez Zamawiającego) oraz ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe na całych ich powierzchniach wraz z wywozem nieczystości w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

- Przekroczenie ustalonego terminu bez uzasadnienia będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.

- Po zakończeniu wykonania sprzątania pozimowego Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie robót i gotowość odbioru przedmiotowego zakresu do odpowiedniego Rejonu Drogowego MZDW. Odbiór sprzątania pozimowego potwierdzony będzie protokołem odbioru (załącznik nr 3 do umowy), zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Drogowego. Zatwierdzony protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.

- W okresie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości odcinków wyszczególnionych do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek oraz do sprzątania pozimowego o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę.

- Ubezpieczenie robót.

19.1. Wykonawca, na czas świadczenia usług objętych umową, tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

19.2. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

19.3 Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy. Koordynatorowi usług w danym Obwodzie drogowym MZDW po podpisaniu umowy.

19.4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Koordynatora usług lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniem spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

III. Ustalenia ekonomiczne.

1. Rozliczenia świadczonych usług dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe z podziałem na :

- posypywanie

jednostka  - 1 km posypywania drogi (jezdni)

- odśnieżanie

jednostka  - 1 km odśnieżania drogi (jezdni)

- posypywanie z odśnieżaniem

jednostka – 1 km posypywania z odśnieżaniem drogi (jezdni)

- odśnieżanie przy użyciu równiarki

jednostka – 1 km odśnieżania drogi

- załadunek i wywóz śniegu

jednostka – 1 m3 załadowanego i wywiezionego śniegu

- likwidacja zasp śnieżnych

jednostka – 1 godzina pracy sprzętu

- odśnieżanie ciągów pieszo-rowerowych/ ścieżek rowerowych

jednostka – 1 mb ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej

- posypywanie ciągów pieszo-rowerowych/ ścieżek rowerowych

jednostka – 1 mb ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej

- pozimowe sprzątanie

jednostka  - 1 mb sprzątania pozimowego

2.  Przez 1 km świadczonej usługi należy rozumieć doprowadzenie 1 km jezdni na całej szerokości (bez poboczy) do wymaganego dla niej standardu zimowego utrzymania dróg, bez względu na odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu oraz bez względu na ilość przejazdów użytego sprzętu.

W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu wykonanie odśnieżania będzie traktowane jak nowe rozpoczęcie akcji. Zakres robót należy każdorazowo uzgadniać z Koordynatorem zimowego utrzymania dróg lub dyżurnym.

Zamawiający będzie wymagał zwalczania śliskości zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych mogą być odstępstwa od przyjętych standardów – decyzje o odstępstwach podejmują wyznaczeni Koordynatorzy robót zimowego utrzymania w porozumieniu z Dyrektorami Rejonów Drogowych.

3. W cenie jednostkowej usługi jednorazowego posypywania (zwalczania gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej) jednego km drogi (jezdni), w cenie jednostkowej jednorazowego odśnieżania jednego km drogi (jezdni), w cenie jednostkowej jednego m3 załadowanego i wywiezionego śniegu, w cenie jednostkowej jednej godziny pracy sprzętu, w cenie jednostkowej jednorazowego odśnieżania jednego mb ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, w cenie jednostkowej usługi jednorazowego posypywania jednego mb ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz w cenie jednostkowej  jednego mb sprzątania pozimowego wkalkulowane są koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie usług ZUD obciążających Wykonawcę oraz koszty dojazdów i powrotów z miejsca stacjonowania sprzętu do miejsca wykonywania pracy.

4. Ceny jednostkowe jw. obejmują świadczenie usług na wszystkich  elementach drogi (zatoki, skrzyżowania, itp.) Przy czym za jednostkę uważa się długość odcinka na całej szerokości jezdni (bez poboczy) na którym została wykonana usługa, a nie potrzebny do jej wykonania dystans jaki pokonał sprzęt ZUD.

5. Wszelkie dojazdy do miejsc załadunków (Obwodu Drogowego), miejsc świadczenia usługi, przejazdów po drodze bez posypywania lub odśnieżania są wliczone w stawkę kilometrów uznanych za zaliczone przez Koordynatora akcji ZUD lub dyżurnego akcji ZUD.

6. Umowne ceny jednostkowe obowiązują we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy.

IV. ODBIÓR , KONTROLA  I ROZLICZENIE  PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Odbiór świadczonych usług przy zimowym utrzymaniu dróg będzie dokonywany na podstawie zapisów w dzienniku pracy sprzętu, potwierdzonych przez upoważnionego pracownika MZDW pełniącego dyżur dobowy w Obwodzie Drogowym MZDW.

2.  Zamawiający dokonywać będzie bieżącej kontroli świadczonych usług w toku jej wykonywania oraz comiesięcznego odbioru świadczonych usług, zakończonego zatwierdzeniem Dobowego raportu usług przez Koordynatora Zamawiającego oraz Zbiorczego miesięcznego zestawienia świadczonych usług zatwierdzonego przez Dyrektora Rejonu, stanowiącego każdorazowo załącznik do faktury.

3.	Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego, 
do delegowania swojego koordynatora prac celem wzięcia udziału w kontroli  odbioru świadczonych usług. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów i kontroli świadczonych usług określonych umową według następujących zasad:

Wykonawca sporządza Dobowy raport usług (Załącznik nr 1 do umowy) 
po każdorazowym wykonaniu i zatwierdzeniu świadczonych usług zgłoszonych przez Koordynatora Zamawiającego.

4. Wykonawca sporządza Zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług (Załącznik nr 2 do umowy). Zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług potwierdza Koordynator Zamawiającego, a zatwierdza Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW.

5. Rodzaj wynagrodzenia.

5.1.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie wynagrodzenia kosztorysowego wynikającego ze złożonego kosztorysu ofertowego.

5.2.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie jako iloczyn wykonanych jednostek rzeczowych i stawek ofertowych.

6. Rozliczenie przedmiotu umowy.

6.1.	Rozliczenie świadczonych usług przy ZUD będzie następowało każdorazowo 
po zakończeniu miesiąca, na podstawie faktycznie świadczonych usług, potwierdzonych 
w Zbiorczym miesięcznym zestawieniu świadczonych usług, zatwierdzonym przez Wykonawcę                  i Zamawiającego.

6.2. Rozliczenie sprzątania pozimowego nastąpi po wykonaniu prac, potwierdzonych w protokole odbioru (Załącznik nr 3 do umowy) i zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.

6.3.	Zamawiający zrealizuje otrzymane faktury w terminie 30 dni od daty ich otrzymania 
na adres Zamawiającego tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Faktury za wykonane prace będą wystawiane na Nabywcę: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
00-048 Warszawa,  ul. Mazowiecka 14.

V. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

| Lp | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz. |
| 2. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz. |
| 3. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
| 4. | V | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. |
| 5. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

PROTOKÓŁ

odbioru sprzątania pozimowego

w ramach realizacji usługi zimowego utrzymania dróg  wojewódzkich w sezonie 2020/2021 na terenie Rejonu Drogowego  …………………………………...…..……, Obwodu Drogowego ………………………………….

spisany w dniu  …………………………………

Umowa nr: ……………………………………….…….. z dnia ………………………………

Wykonawca:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

Zamawiający:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Komisja w składzie:

- ……………………..……………………. -…………………..…………………..

- …………………………………..………. -………..……………………………..

potwierdza wykonanie sprzątania pozimowego dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Obwodu drogowego w …………………………………w łącznej ilości …………..……… mb z podziałem na następujące drogi:

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

Wartość wykonanych robót wynosi:

netto: …………………………………

podatek VAT 8% - …………………...

brutto:…………………………………

Sprzątanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym tj. do …………………….

Uwagi: ……………………………………………………………………………………….

Protokół został spisany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1………………………………………………….

2…………………………………………………

Zatwierdzam:

…………………………………………..

Dyrektor Rejonu Drogowego

ZAŁĄCZNIK  NR  2

do Umowy nr ........................................... z dnia ......................................

ZBIORCZE  MIESIĘCZNE  ZESTAWIENIE  ŚWIADCZONYCH USŁUG ZA MIESIĄC ………………………………

Obwód Drogowy w .............................................................

| L.p. | Data | Nr drogi | 1.1 Posypywanie (zwalczanie śliskości) | 1.2 Odśnieżanie (płużenie) | 1.3 Odśnieżanie wraz z posypywaniem (płużenie wraz ze zwalczaniem śliskości) | 1.4 Odśnieżanie (płużenie) za pomocą równiarki | 1.5 Załadunek i wywóz śniegu | 1.6 Likwidacja zasp śnieżnych | 1.7 Odśnieżanie ścieżek rowerowych | 1.8 Posypywanie ścieżek rowerowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km | km | km | km | m3 | godz. | mb | mb |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna ilość km /m3/godz./mb |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczenie kwoty do zapłaty zgodnie z umową

Ilość km /m3/ godz./mb                  	 cena za 1km/m3/godz./ mb (netto)	                      kwota do zapłaty (netto)

Poz.1.1 ………………………………..   x   …………………………………………..=  …………………………………………

Poz.1.2 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………………...….

Poz.1.3 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Poz.1.4 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ………………………………...……….

Poz.1.5 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Poz.1.6 ……………………… ………... x    …………………………………………..= ………………………………………….

Poz.1.7 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Poz.1.8 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Kwota (netto)  	        =  ………………………………………….

Podatek VAT….%	         =  ………………………………………….

RAZEM do zapłaty (brutto)  =   …..…………………………………….

Potwierdzam wykonanie usługi, stwierdzam zgodność danych zawartych w Raporcie dobowym z dokumentami ZUD

................................................................                           ...................................................                                    ……………………………….           ( data i czytelny podpis koordynatora Zamawiającego)                                     ( data i podpis Dyrektora Rejonu MZDW )                                               (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK  NR 1

do Umowy nr ......................................... z dnia ......................................

DOBOWY  RAPORT  USŁUG  .......................................

( data)

Obwód Drogowy w .............................................................

Dane sprzętu do ZUD

- samochód marki ………………………………..nr rejestracyjny

- sprzęt do ZUD (piaskarka, pług, równiarka) typ: …………………………………………

- Imiona i Nazwiska kierowców: …………………………………………………………./……………………………………………

| L.p | Godz. wyjazdu | Lokalizacja | 1.1 Posypywanie (zwalczanie śliskości) | 1.2 Odśnieżanie (płużenie) | 1.3 Odśnieżanie wraz z posypywaniem (płużenie wraz z zwalczaniem śliskości) | 1.4 Odśnieżanie (płużenie) za pomocą równiarki | 1.5 Załadunek i wywóz śniegu | 1.6 Likwidacja zasp śnieżnych | 1.7 Odśnieżanie ścieżek rowerowych | 1.8 Posypywanie ścieżek rowerowych | Godz. powrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr drogi | Pikietaż drogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | km | km | km | km | m3 | godz. | mb | mb |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna ilość km /m3/godz./mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam wykonanie usługi, stwierdzam zgodność danych zawartych w Raporcie dobowym z dokumentami ZUD

......................................................................................                                                   ……………………………………………………………..

( data i czytelny podpis koordynatora Zamawiającego)                                                                          (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

KARTA CHARAKTERYSTYKI SPRZĘTU

| OBWÓD DROGOWY …………. |
| --- |
| Umowa |  |
| Wykonawca |  |
| Podwykonawca |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Nr rejestracyjny | Producent/model (pojemność piaskarki/piaskarko - solarki) | Rodzaj pługa odśnieżnego | Ważność badania technicznego | Ważność polisy OC | Waga pojazdu netto Mg | Waga pojazdu brutto Mg |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….

(data, pieczęć i  podpis Wykonawcy)