Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
| --- |
| Nazwa opracowania | „Modernizacja drogi powiatowej nr 1480N w m. Jurgi” |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - nr 1480N Waplewo -Jurgi |
| Lokalizacja | działki nr: 163/3, 156/5 0006 Jurgi gm. Pasym |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | sierpień 2022 r. |

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1480N w m. Jurgi ”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej                        nr 1480N Waplewo-Jurgi w gminie Pasym. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie remontu nierówności nawierzchni oraz położenie bitumicznej nakładki wzmacniającej ,oraz wydłużenie istniejącego chodnika.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Pasym  w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1480N posiada początek na włączeniu do drogi powiatowej,  a koniec   w m. Jurgi. Zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek od km 5+450, a koniec 6+140.  Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczną w stanie technicznym określonym jako zły  z widocznymi odkształceniami, ubytkami i spękaniami siatkowymi wynikającymi z odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi. Szerokość jezdni zmienna od 4,2m do 5,0m. Strona lewa pobocza gruntowe o zdeformowanej geometrii, strona prawa chodnika o szer. ok. 1,5 m w stanie technicznego dobrym. W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu zniszczenia oraz  elementy odwodnienia. Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj: - energetyczna linia napowietrzna; - podziemna linia teletechniczna z przyłączami;  - podziemne przyłącza energetyczne W obrębie opracowania występuje zieleń niska do usunięcia  karpa drzewa liściastego  ograniczającego  budowy infrastruktury drogowej  chodnika. Teren przyległy stanowią  tereny zabudowy mieszkaniowej.

## 6. Zakres robót budowlanych

Remont drogi powiatowej  wraz z infrastrukturą drogową sprowadza się do:

Wykonania chodnika na odcinku 15 m wraz z ustawieniem nowych krawężników ulicznych 15x30 na ławie betonowej z oporem, ustawieniem nowych obrzeży chodnikowych 6x30 na podsypce, wykonaniem pełnej konstrukcji chodnika oraz nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. Odtworzenia pełnej szerokości jezdni z jednoczesnym wykonaniem koryta między chodnikiem a nawierzchnią. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o pełnym uziarnieniu na szerokości ok. 0,60-1,50 cm i głębokość 20 cm zgodnie z lokalizacją opisaną na planie sytuacyjnym oraz przekrojach konstrukcyjnych. Wykonania remontów zjazdów indywidualnych oraz na drogi lokalne.

Wykonania wymiany istniejącego niedziałającego odwodnienia. Remontu nawierzchni jezdni na całym odcinku objętym opracowaniem w postaci wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy 4 cm.

## 7. Droga w planie

Droga 1480N ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową Jedwabno -Pasym a koniec na skrzyżowaniu z dr. Nr 1464N w m. Jurgi. Początek przebudowanego odcinka znajduje się w lokalizacji  km 5+450, natomiast koniec 6+140 km.

## 8. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 9. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących studzienek .

## 10. Zieleń

## W ramach planowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |