Załącznik nr 1

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu na potrzeby bazy

sprzętowo-materiałowej w Walimiu”

Symbol CPV:  34136000-9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową.

| Lp. | MINIMALNE WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGÓLNYCH PARAMETRÓW POJAZDU (Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych) |
| --- | --- |
| 1. | NADWOZIE: - pojazd kategorii N1, - dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg, - kabina pasażerska podwójna przystosowana do przewozu minimum 6 osób (wraz z kierowcą), 4-drzwiowa, |
| 2. | SKRZYNIA ŁADUNKOWA: - nieruchoma typu „brygadówka” lub wywrot, - zapewniająca właściwą agregację z ramą pojazdu (zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa i normami), - o wymiarach minimalnych 3100 x 2000 mm/wysokość 350mm, - podłoga odporna na korozję, - burty stalowe odporne na korozję lub aluminiowe, - burty boczne i tylna opuszczane, - powyżej przedniej burty ścianka ochronna osłaniająca kabinę pasażerską typu siatka lub typu deski aluminiowe |
| 3. | ROK PRODUKCJI: 2023 lub 2024 |
| 4. | RODZAJ NAPĘDU: - silnik wysokoprężny o mocy minimum 125 KM, - manualna skrzynia biegów |
| 5. | BEZPIECZEŃSTWO: co najmniej: - system zapobiegający blokowanie kół podczas hamowania, - system stabilizujący tor jazdy, - poduszka powietrzna czołowa – kierowcy, |
| 6. | WYPOSAŻENIE: co najmniej: - fabryczny komplet kluczy (tradycyjnych lub innych, umożliwiających autoryzowane otwieranie/zamykanie i uruchomienie pojazdu), - klimatyzacja, - immobilizer, - centralny zamek sterowany pilotem, - elektrycznie sterowane boczne szyby przednie, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - radio, - komputer pokładowy, - zamontowany hak holowniczy, - błotniki kół tylnych z fartuchami przeciwbłotnymi, - koło zapasowe pełnowymiarowe, - na dachu pojazdu zamontowana listwa ostrzegawcza LED (światła błyskowe koloru żółtego) z napisem SŁUŻBA DROGOWA |
| 7. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - komplet dywaników gumowych, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - klucz do kół, - lewarek, - gaśnica 1 kg |
| 8. | KOLOR LAKIERU: Dowolny metalizowany lub niemetalizowany |
| Lp. | WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELONEJ GWARANCJI |
| 1. | Na wszelkie usterki i awarie wynikające z wadliwej produkcji lub montażu: minimum 1 rok (12 miesięcy) z limitem minimum 50.000 km lub bez limitu kilometrów |
| 2. | Lakier: minimum 2 lata (24 miesiące) |
| 3. | Perforacja nadwozia: minimum 3 lata (36 miesięcy) |
| Lp. | WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH |
| 1. | Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Autoryzowaną Stację Obsługi, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy i w ustalonym przez niego zakresie - na terenie województwa dolnośląskiego. W okresie gwarancji Zamawiający ponosi koszty dojazdu pojazdu do serwisu gwarancyjnego, koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych oraz koszty wymiany elementów normalnie zużywających się, które nie podlegają bezpłatnej wymianie gwarancyjnej. |