Załącznik nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1  –Łózka szpitalne, szafki

| Łóżko szpitalne 2 – segmentowe – 22 szt. |
| --- |
| Typ urządzenia/nazwa urządzenia: …………………. Nr katalogowy: ………………………….. Kraj pochodzenia: ………………………. Rok produkcji: …………………………… Urządzenie fabrycznie nowe: ………….. |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV nadającej się do dezynfekcji. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. |  |
|  | Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. |  |
|  | Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch strona łózka. |  |
|  | Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną – kolor zielony. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad |  |
|  | Łóżko wyposażone w nogi z 4 kołami. Nogi łóżka stanowiące konstrukcję podstawy wzmacnianą lekko cofnięte w osi długiej łóżka bez poprzeczek utrudniających dostęp do pacjenta oraz mycie i dezynfekcję. Koła o średnicy min. 125 mm, cztery koła z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej – nie dopuszcza się metalowych osłon kół. |  |
|  | Długość całkowita min. 2150 mm |  |
|  | Szerokość całkowita min. 950 mm |  |
|  | Wysokość leża od podłogi maksymalnie 500 mm ułatwiająca zejście pacjentom z łóżka |  |
|  | Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70° |  |
|  | W narożnikach łóżka krążki odbojowe obrotowe o średnicy min. 100 mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 1. materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału - Raport z badań wyznaczający odporność pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro - wydane przez uprawiony podmiot - Świadectwo jakości zdrowotnej PZH -Certyfikat Bezpieczeństwa Wyrobu - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka lub dokument równoważny |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |
| Łóżko szpitalne 2 – segmentowe – 3 szt. |
|  | Typ urządzenia/nazwa urządzenia: …………………. Nr katalogowy: ………………………….. Kraj pochodzenia: ………………………. Rok produkcji: …………………………… Urządzenie fabrycznie nowe: ………….. |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV nadającej się do dezynfekcji. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. |  |
|  | Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. |  |
|  | Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch stron łózka. |  |
|  | Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną – kolor zielony. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad |  |
|  | Łóżko wyposażone w nogi z 4 kołami. Nogi łóżka stanowiące konstrukcję podstawy wzmacnianą lekko cofnięte w osi długiej łóżka bez poprzeczek utrudniających dostęp do pacjenta oraz mycie i dezynfekcję. Koła o średnicy min. 125 mm, cztery koła z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej – nie dopuszcza się metalowych osłon kół. |  |
|  | Długość całkowita min. 2150 mm |  |
|  | Szerokość całkowita min. 950 mm |  |
|  | Wysokość leża od podłogi maksymalnie 500 mm ułatwiająca zejście pacjentom z łóżka |  |
|  | Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70° |  |
|  | W narożnikach łóżka krążki odbojowe obrotowe o średnicy min. 100 mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: 1.poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 2. materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - Wymiar dostosowany do wymiarów leża - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 180 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z typu bielonego poliestru oraz warstwy typu poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie mniejsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału - Certyfikat Bezpieczeństwa Wyrobu - Raport z badań wyznaczający odporność pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro - wydane przez uprawiony podmiot - Świadectwo jakości zdrowotnej PZH |  |
| 33 | Pozostałe wymagania |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka lub dokument równoważny |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |
| SZAFKA DWUSTRONNA – 50 szt. |
|  | Typ urządzenia/nazwa urządzenia: …………………. Nr katalogowy: ………………………….. Kraj pochodzenia: ………………………. Rok produkcji: …………………………… Urządzenie fabrycznie nowe: ………….. |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
|  | Szafka dwustronna wykonana z płyty meblowej w kolorze orzech nadającej się do dezynfekcji. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki : 490 mm × 600 mm × 870 mm (+/- 10mm) |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50 mm+/- 5mm, w tym dwa kółka z hamulcem totalny/centralnym. |  |
|  | Szafka złożona z trzech elementów: szuflada wysuwana dwustronnie, przestrzeń otwarta o wysokości 220mm+/- 5mm, otwierane drzwiczki z półką o wysokości 388mm+/- 5mm. |  |
|  | Ranty blatu górnego wykończone profilem PVC o wysokości 22mm+/- 5mm i grubości 2,6mm+/- 5mm. Profil zabezpiecza przed wnikaniem wody i przemieszczaniem się poza krawędź elementów stojących na szafce. |  |
|  | Szafka wykonana z płyty o grubości 18mm+/- 5mm w kolorze orzech |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |
|  | Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru |  |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.P | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI |
| 1 | Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy (miesiące) | min. 24 m-ce | Podać ile |
| 2 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – (godziny) | max. do 48 godzin | Podać ile |
| 3 | Czas naprawy przedmiotu umowy liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. | (max 5 dni roboczych.) | Podać ile |
|  | Przekraczając termin naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy o parametrach równoważnych do zakupionego. | ( max 24 godz.) | Podać ile |
| 4 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty upływu terminu gwarancji (w latach) | 10 lat | TAK/NIE |
| 5 | Okres gwarancji sprzętu medycznego zgłoszonego do naprawy zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji | TAK | TAK/NIE |
| 6 | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę | TAK | TAK/NIE |
| 7 | Wykonawca zapewni w cenie oferty przeglądy gwarancyjne sprzętu wraz z ewentualną wymianą elementów zużytych lub uszkodzonych | Zgodnie z zaleceniami producenta | Podać jak często |
| 8 | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) |  | Podać |

Uwaga:  Brak spełnienia jakiegokolwiek parametru technicznego (w postaci liczbowej lub opisu)  lub odpowiedz NIE spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 5 ustawy Pzp.

UWAGI:

- Parametry muszą być potwierdzone folderami, ulotkami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy