Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy  i remontu budynku szkoły (XIII Liceum Ogólnokształcącego-dawniej Gimnazjum nr 25) przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy w ramach zadania pn: „Budowa, przebudowa i modernizacje budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”.

  - Przedmiot zamówienia.

Obejmuje wykonanie:

- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym szkoły dostosowującej budynek do aktualnych przepisów p.poż., ponadto weryfikującej również istniejący stan zabezpieczenia p.poż. w postaci instalacji hydrantowej, instalacji sygnalizacji pożaru wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w budynku głównym oraz systemu oddymiania klatek schodowych w budynku (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF), ekspertyza musi być uzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Straży Pożarnej w postaci postanowienia,

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku głównego szkoły wraz z instalacjami (w tym szczególnie p.poż.) w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- oceny stanu technicznego budynku głównego weryfikującej zakres prac - ze szczególnym uwzględnieniem elewacji i dachów oraz możliwości technicznych wykonania windy i toalety dla niepełnosprawnych(wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- wizualizacji – minimum po 3 ujęcia zewnętrzne głównego budynku szkoły (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., z rozszerzeniem JPG o rozdzielczości min. 1700x1000 pikseli),

- koncepcji przebudowy hallu (klatki schodowej) w budynku głównym szkoły uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, do akceptacji przez Zamawiającego (WIM) i przyszłego Użytkownika (Dyrektor XIII liceum Ogólnokształcącego),

- ewentualnych uzgodnień i niezbędnych warunków technicznych z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWiK, ENEA, KPEC, Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, której konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, w zakresie niezbędnym dla uzyskania ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym:
3 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz innych dokumentów niż KIP niezbędnych 
do uzyskania przez Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (wersja papierowa – 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że 
do odczytu - z rozszerzeniem PDF oraz do edycji),

- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów (uzgodniony m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim), wymaganych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i jego uzyskania przez Zamawiającego, ponadto projekt budowlany musi uwzględniać zalecenia i rozwiązania wynikające z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Straży Pożarnej, Sanepidu (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji - pliki rysunków w formacie dxf),

- wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji budowlanych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf),

- przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji .ath),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 4 egz., 
na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF),

- przygotowanie dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
m.in. pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wersje papierowe – 5 egz. na nośniku elektronicznym: 2 egz.),

- projektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF).

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.).

  - Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. 
z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z póżn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2019.1065)

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 j.t.),

- wykonany z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego i Użytkownika obiektu (zał. nr 9),

- zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika obiektu (Dyrektora XIII Liceum Ogólnokształcącego) na etapie opracowywania koncepcji przebudowy hallu w budynku głównym, projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych,

- zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane 
w  tej dokumentacji.

  - Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadającym poszczególnym branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone 
np. br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na płycie CD.

  - Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji:

Założenia ogólne:

- Wykonanie windy zewnętrznej (lub wewnętrznej) dla uczniów niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim,

- Przystosowanie toalet do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,

- Przebudowa hallu wejścia głównego – wykonanie pomieszczenia dyżurki z dostępem do monitoringu, domofonu, telefonu oraz związana z tym przebudowa schodów wewnętrznych,

- Wejścia do szkoły – drzwi z elektrozaczepami oraz instalacją kontroli dostępu (karty chipowe oraz domofon),

- Adaptacja istniejącego pomieszczenia w piwnicy przy wejściu głównym na szatnię dla uczniów,

- Remont kuchni polegający na przystosowaniu istniejącej kuchni na pomieszczenie do wydawania posiłków,

- Zmiana przeznaczenia niektórych pomieszczeń:

- gabinet dyrektora (pomieszczenie nr 14) na pomieszczenie do przetwarzania danych oraz podręczne archiwum,

- sekretariat (pomieszczenie nr 14) na gabinet referenta,

- gabinet stomatologa (pomieszczenie nr 10) na gabinet pielęgniarki,

- Przebudowa niektórych obecnych pomieszczeń w tym: sala lekcyjna (pomieszczenie nr 15), kantorek dla sprzątaczek (pomieszczenie nr 16), jadalnia (pomieszczenie nr 9), sklepik+ gabinet pedagoga (pomieszczenia nr 25 i 26), pokój nauczycielski + gabinet pielęgniarki (pomieszczenia nr 27 i 28), siłownia oraz magazyn (pomieszczenie nr 4) w piwnicy – dostosowanie do potrzeb szkoły,

- Przebudowa niektórych obecnych pomieszczeń w tym: sale lekcyjne (pomieszczenia nr 31 i 43) i magazynek (pomieszczenie nr 13) lub toalety dla uczniów (pomieszczenia nr 22 i 38) i korytarz ewakuacyjny na parterze – w zależności od usytuowania windy zewnętrznej,

- Rozprowadzenie sieci LAN wraz z zasilaniem na potrzeby korzystania np. z tablic interaktywnych, dziennika elektronicznego w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych: sala w piwnicy (działalność SU), serwerownia, pomieszczenie do przetwarzania danych oraz podręczne archiwum, gabinet referenta, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski z dodatkowym pomieszczeniem, połączony gabinet pedagoga i psychologa, gabinet pielęgniarki, biblioteka z czytelnią, świetlica, kantorek dla nauczyciela przy sali gimnastycznej, ponadto w sali komputerowej i bibliotece z czytelnią wykonać sieć komputerową,

- Wymiana drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych i sanitarnych takich jak: toalety dla uczniów, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, sekretariat, gabinet referenta, pokój nauczycielski z dodatkowym pomieszczeniem, połączony gabinet pedagoga i psychologa, gabinet pielęgniarki, biblioteka z czytelnią, jadalnia ze świetlicą, szatnie dla uczniów, sala gimnastyczna, które mają być dostosowane dla osób niepełnosprawnych, natomiast w pozostałych pomieszczeniach takich jak: toalety dla nauczycieli i inne pozostałe pomieszczenia nie muszą być drzwi dostosowane do osób niepełnosprawnych,

- Wymiana posadzek – korytarze, sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne, sanitarne 
i inne,

- Modernizacja oświetlenia (wymiana opraw na LED) we wszystkich pomieszczeniach budynku szkoły,

- Dostosowanie całego budynku do obowiązujących przepisów p-poż (w tym wyjścia ewakuacyjne), bhp i sanitarnych,

- Uwzględnić wymagania i przepisy sanitarne w zakresie liczby toalet dla budynku szkoły po modernizacji (np. liczba toalet/ liczba uczniów, w tym toalety dla niepełnosprawnych),

- Malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, sanitarnych oraz pozostałych pomieszczeń,

- Oczyszczenie, odgrzybienie oraz osuszenie i przemalowanie ścian piwnicznych wewnątrz budynku oraz ścian i sufitów w salach lekcyjnych na ostatniej kondygnacji oraz w pomieszczeniu do wydawania posiłków i pomieszczeniu nr 13 na parterze,

- Wstawienie krat w oknach w pomieszczeniach administracyjnych: archiwum i serwerownia, biblioteka z czytelnią, gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski z dodatkowym pomieszczeniem, połączony gabinet pedagoga i psychologa, sala lekcyjna (komputerowa),

- Wykonanie oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Wykonaniem monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (rejestrator min 2TB, monitor),

- Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania w pomieszczeniach administracyjnych: archiwum, pomieszczenie do przetwarzania danych oraz podręczne archiwum, gabinet referenta, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wicedyrektora, biblioteka z czytelnią, pokój nauczycielski z dodatkowym pomieszczeniem, połączony gabinet pedagoga i psychologa, sala lekcyjna (komputerowa),

- Wykonanie instalacji kontroli dostępu (karty chipowe) w pomieszczeniach administracyjnych: archiwum, pomieszczenie do przetwarzania danych oraz podręczne archiwum, gabinet referenta, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski z dodatkowym pomieszczeniem, połączony gabinet pedagoga i psychologa, wejście główne szkoły,

- Wykonanie instalacji telefonicznej w pomieszczeniach administracyjnych: archiwum, pomieszczenie do przetwarzania danych oraz podręczne archiwum, gabinet referenta, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet wicedyrektora, biblioteka z czytelnią, pokój nauczycielski, połączony gabinet pedagoga i psychologa, gabinet pielęgniarki, dyżurka przy wejściu głównym szkoły,

- Wykonanie instalacji RTV w nowo wydzielonym pomieszczeniu świetlicy,

- Wykonanie oświetlenia i nagłośnienia w sali gimnastycznej,

- Wykonanie wentylacji mechanicznej (wszystkie toalety, szatnia dla uczniów w piwnicy, serwerownia, węzeł c.o., pomieszczenie do wydawania posiłków, jadalnia, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, kantorek z dygestorium przy sali lekcyjnej chemicznej),

- Sprawdzenie obecności wentylacji grawitacyjnej oraz jej drożności we wszystkich pomieszczeniach, (w przypadku braku wentylacji – jej wykonanie, w przypadku braku drożności – jej udrożnienie),

- Wykonanie klimatyzacji w sali lekcyjnej (komputerowej), serwerowni, gabinecie dyrektora, sekretariacie, bibliotece i czytelni, pokoju nauczycielskim,

- Odnowienie balustrady na klatkach schodowych w tym wymiana pochwytów,

- Wymiana krat zabezpieczających na ostatnim piętrze,

- Wymiana klap wyłazowych na dach,

- Naprawa instalacji dzwonkowej,

- Likwidacja instalacji gazowej w istniejącej kuchni (docelowo pomieszczenie do wydawania posiłków) i pomieszczeniu kantorka (dygestorium) przy sali lekcyjnej chemicznej,

- Wymiana dygestorium do doświadczeń chemicznych na nowe w pomieszczeniu kantorka,

- Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wywiewkami,

- Wymiana instalacji wod.-kan. w remontowanych łazienkach i innych pomieszczeniach,

- Przegląd zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (naprawa lub wymiana na trasie),

- Rozdział instalacji zimnej wody na p.poż. i socjalno-bytową (zawór bezpieczeństwa),

- Wymiana instalacji wody zimnej wraz z hydrantami,

- Rozbudowa węzła c.o. o sekcję c.t. (w zależności od przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji mechanicznej),

- Remont  węzła c.o. oraz pompa ciepła do podgrzewania c.w.u. – uzupełnienie przez KPEC,

- Wymiana uszkodzonych grzejników lub uszkodzonych przyborów sanitarnych białego montażu,

- Naprawa ubytków na gzymsach,

- Wymiana rynien i rur spustowych,

- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz ich ocieplenie,

- Oświetlenie wejść głównych od ul. Fredry,

- Udrożnienie zewnętrznej kanalizacji deszczowej,

- Poprawienie spadków przy wpustach dachowych w celu odprowadzenia wody z dachu,

- Wymiana pokrycia dachowego,

- Wydzielić teren rekreacyjno – sportowy (boisko szkolne na placu znajdującym się z tyłu budynku szkoły).

- lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na działkach nr 35/1 i 115/1 obr. 113 ul. Fredry 3 w Bydgoszczy;

- na terenie objętym inwestycją obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2009r. (pełna treść i rysunek> www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe),

- dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem danych wyjściowych 
do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Zamawiającego i Użytkownika obiektu.

  - Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na niżej wymienionych warunkach:

- obowiązek uczestnictwa Projektanta w naradach koordynacyjnych przez okres realizacji robót budowlanych, jeśli taka potrzeba wystąpi (do 10 pobytów),

- wynagrodzenie Wykonawcy nadzoru autorskiego  (jednostki projektowania): kwota odpowiadająca do 10% wartości umowy na przygotowanie dokumentacji.