Opis przedmiotu zamówienia dla ciągnika siodłowego

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz.450, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.), rozporządzenie ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594). |
| 1.2 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, wydane zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 poz. 3, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 2. | Podwozie z kabiną |
| 2.1 | Ciągnik siodłowy fabrycznie nowy. Rok produkcji 2022. |
| 2.2 | Dopuszczalna masa całkowita zestawu (ciągnik siodłowy i naczepa): min. 40000 kg. Maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu: min. 18000 kg. |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w standardowy sprzęg siodłowy. Siodło montowane na płycie montażowej, o parametrach: D (siła uciągu na siodle) – min. 150 kN, U (nacisk na siodło) – min. 20 ton. |
| 2.4 | Wysokość siodła, mierzona od podłoża regulowana w zakresie wysokości co najmniej: od 1130 mm do 1170 mm. |
| 2.5 | Podwozie pojazdu przystosowane do ciągnięcia naczep użytkowanych przez SGSP: naczepa niskopodwoziowa marki BODEX, typ NN3, oznaczenie handlowe NN3J, DMC 35500 kg, z hydraulicznie sterowanymi najazdami (zasilanie pompy hydraulicznej 24V realizowane za pomocą przewodu elektrycznego z wtyczką wysokoprądową SW5), naczepa transportowa (kurtynowa) marki WIELTON, typ NS3K, DMC 36000 kg. |
| 2.6 | Pneumatyczne złącze naczepy typu rozetowego. |
| 2.7 | Złącze elektryczne do przyczepy 24V z dwoma gniazdami 7 stykowymi. Jeden z pinów gniazda podłączony do systemu sterowania załączeniem lamp ostrzegawczych niebieskich ciągnika i steruje lampą ostrzegawczą zamontowaną z tyłu naczepy. |
| 2.8 | Wymiary pojazdu: wysokość całkowita: max. 4000 mm, rozstaw osi: max 3800 mm, prześwit pod osiami: min. 200 mm. |
| 2.9 | Układ napędowy: 4x2, z możliwością blokady mechanizmu różnicowego osi napędowej. |
| 2.10 | Oś napędowa z kołami bliźniaczymi. |
| 2.11 | Ogumienie uniwersalne (wielosezonowe) z indeksem nośności i prędkości dostosowanym do parametrów ciągnika i ciągniętej naczepy. Bieżnik opon dostosowany do różnych warunków atmosferycznych. |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w dolne osłony boczne. Pomost roboczy za kabiną wraz ze stopniami wejściowymi usytuowanymi z lewej strony pojazdu. |
| 2.13 | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający aktualnie obowiązujące normy czystości spalin pozwalające na rejestrację pojazdu (min. Euro 6). Maksymalna moc silnika: min. 320 kW. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu obniżenia emisji spalin, np. AdBlue, zbiornik środka powinien mieć pojemność nie mniejszą niż 85 dm3. |
| 2.14 | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w hamulec silnikowy. |
| 2.16 | Podstawowa obsługa silnika, tj. sprawdzenie płynów i olejów eksploatacyjnych musi być możliwa bez konieczności podnoszenia kabiny. |
| 2.17 | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 400 dm3, jednak nie większej niż 850 dm3, wykonany ze stopów aluminium. |
| 2.18 | Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana, lub automatyczna. |
| 2.19 | Zawieszenie osi: przedniej - mechaniczne, z resorami parabolicznymi, amortyzatorami i stabilizatorem przechyłów bocznych, tylnej – regulowane zawieszenie pneumatyczne, z amortyzatorami i stabilizatorem przechyłów bocznych. |
| 2.20 | Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 96 km/h. |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w tempomat. |
| 2.22 | Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny). |
| 2.23 | Hamulce tarczowe z przodu i tyłu pojazdu. |
| 2.24 | Hamulec postojowy działający na koła napędowe pojazdu. |
| 2.25 | Pojazd przystosowany do pracy w zakresie temperatur: od -25°C do +45°C. |
| 2.26 | Pojazd wyposażony w systemy: przeciwdziałania najechaniu samochodu na poprzedzający go pojazd na drodze, aktywny system ostrzegający przed niezamierzonym zjechaniem z własnego pasa ruchu, elektroniczny system hamulcowy wspomagający pracę kierowcy, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu, system kontroli trakcji, system zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim. |
| 2.27 | Pojazd wyposażony w główny wyłącznik prądu, zlokalizowany za kabiną pojazdu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych. |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w alternator o mocy min. 130 A i akumulatory o pojemności zabezpieczającej pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu dla odbiorników zamontowanych na ciągniku oraz naczepie. |
| 2.29 | Kabina pojazdu dwudrzwiowa, w układzie miejsc 1+1, odchylana w celu zapewnienia łatwego dostępu do silnika. Kabina wyposażona w dwie leżanki z materacami, górna leżanka składana. |
| 2.30 | Owiewki kabiny górne i boczne, dostosowane do wymiarów zabudowy. |
| 2.31 | Zawieszenie kabiny pneumatyczne, ze zintegrowanymi amortyzatorami. |
| 2.32 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (nie wymagane dla lusterka krawężnikowego i dojazdowego). Lusterko krawężnikowe - z prawej strony kabiny. Lusterko dojazdowe - z przodu pojazdu. |
| 2.33 | Elektrycznie sterowane szyby boczne. |
| 2.34 | Koło kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. |
| 2.35 | Fotele pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, wyposażone w zagłówki, 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i regulowane podłokietniki. |
| 2.36 | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym oraz możliwością regulacji obciążenia, wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia. Fotel kierowy podgrzewany. Fotel dowódcy z regulacją odległości i kata pochylenia oparcia. |
| 2.37 | Obicie wnętrza kabiny z materiału trwałego w ciemnej kolorystyce. |
| 2.38 | Pojazd wyposażony w światła: przeciwmgłowe - montowane fabrycznie, do jazdy dziennej, wykonane w technologii LED, wbudowane w reflektory główne pojazdu, włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika, mijania, lampy dalekosiężne. |
| 2.39 | Pojazd wyposażony w lampę zamontowaną z tyłu kabiny, przystosowaną do oświetlenia pola roboczego sprzęgu naczepy. |
| 2.40 | Kolorystyka pojazdu: elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, kabina (wraz z owiewkami kabiny i osłonami bocznymi): czerwień sygnałowa RAL 3001. Jakość lakieru na błotnikach i zderzaku (równość powierzchni, połysk, równomierność położenia) powinna być nie gorsza niż jakość fabrycznego lakieru kładzionego przez producenta na kabinie pojazdu. |
| 2.41 | Podwozie pojazdu zabezpieczone przed korozją. |
| 2.42 | Pojazd wyposażony w przedni zaczep holowniczy. |
| 2.43 | Pojazd powinien być wyposażony w: w profesjonalne urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne. Urządzenie powinno posiadać min. 3 modulowane tony oraz powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz sygnałowy o moc. wyjściowej min. 200 W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi oraz dodatkowy sygnał, tzw. „Horn". Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn". Dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 100W każdy (bądź zamiennie 1 głośnik 200W) i efektywności min. 105 dB, przystosowane fabrycznie do montażu pod maską pojazdu (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu). Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się poprzez manipulator urządzenia, umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Urządzenie nie może być montowane na dachu pojazdu. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dookólne na dachu kabiny, wykonane w technologii LED (z czego jedna dwufunkcyjna światła niebieskiego i czerwonego) lub belka sygnalizacyjna z niebieskimi sygnałami błyskowymi wykonanymi w technologii LED z minimum 6 modułami i napisem „STRAŻ”, zamontowana na dachu kabiny pojazdu, o długości min. 1800 mm, z dodatkową możliwością wysyłania sygnałów w kolorze czerwonym (tylko w przypadku jazdy w kolumnie - domyślnie wyłączona), z bezbarwnym kloszem, dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z tyłu kabiny, z możliwością niezależnego wyłączenia z kabiny kierowcy. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia), cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego /dostawczego (po dwie na dwóch wysokościach). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przezroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia), dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w przednim zderzaku, widoczne jednocześnie z boku i przodu pojazdu. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przezroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia), dwa odrębne sygnały pneumatyczne o natężeniu min. 115 dB: jeden uruchamiany przyciskiem przy kierownicy, drugi - przyciskiem umieszczonym w zasięgu dowódcy. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2. Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z materiałów antykorozyjnych lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp, np. z poliwęglanu. Szczegóły dotyczące miejsca montażu oraz wielkości wszystkich lamp oraz belki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |
| 2.44 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane i zainstalowane w pojeździe w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |
| 2.45 | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. |
| 2.46 | Pojazd wyposażony w system kamer w układzie: kamery cofania: jedna pozwalająca obserwować widok bezpośrednio za ciągnikiem siodłowym (kamera o której mowa w pkt. 2.45), druga pozwalająca obserwować widok bezpośrednio za naczepą. Dodatkowo należy dostarczyć dwie kamery – po jednej do każdej z naczep wymienionych w pkt. 2.5 - które Zamawiający zamontuje we własnym zakresie. Kamery cofania podgrzewane, posiadające diody IR, kamery boczne: z diodami LED pozwalające obserwować widok po bokach na całej długości naczepy. Wszystkie kamery powinny posiadać zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem mechanicznym oraz być odporne na warunki atmosferyczne. Obraz z dwóch kamer bocznych powinien być przekazywany w sposób ciągły na wyświetlacz min. 10”, umieszczony w bliskim otoczeniu kierowcy. Podczas załączenia biegu wstecznego dodatkowo na ekranie powinien pojawiać się obraz z kamery cofania, dając tym samym pogląd z trzech kamer jednocześnie. Ekran powinien mieć możliwość wyłączenia, jednak być wzbudzany podczas załączania biegu wstecznego. W bliskim otoczeniu kierowcy powinny znajdować się dwa przyciski, jeden służący do przełączania widoku z kamer cofania, drugi służący do włączania i wyłączania monitora. Ekran powinien w sposób automatyczny dostosowywać jasność do otoczenia. Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w przednie czujniki ultradźwiękowe z poglądem odległości od przeszkody na ekranie wyświetlającym obraz z kamer. |
| 2.47 | Kamery o których mowa w pkt. 2.46 powinny być podpięte do wyświetlacza w sposób przewodowy lub bezprzewodowy. |
| 2.48 | Pojazd wyposażony w automatyczną klimatyzację kabiny oraz niezależny układ ogrzewania kabiny działający niezależnie od pracy silnika pojazdu. |
| 2.49 | Układ klimatyzacji zapewniający niezależne sterowanie temperatury (ustawienia ze skokiem min. 1 0C) z przedziału, o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu o 8 0C poniżej temperatury powietrza zewnętrznego (należy przyjąć max +35 0C powietrza na zewnątrz). |
| 2.50 | Pojazd wyposażony w centralny zamek, zdalnie sterowany. |
| 2.51 | Pojazd wyposażony w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |
| 2.52 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania ~230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu. Gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie pojazdu, za kabiną. W kabinie pojazdu zamontowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca kierowcę o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 8 m. |
| 2.53 | Kabina kierowcy wyposażona w: indywidualne oświetlenie przy siedzeniu dowódcy, oświetlenie wnętrza do czytania i jazdy w nocy, oświetlenie wnętrza kabiny - LED , pojemnik na przechowywanie dokumentacji operacyjnej, uniemożliwiający swobodne przemieszczanie się dokumentów. Pojemnik powinien zapewniać przechowywanie dokumentacji w formacie A4 i o gabarytach segregatora o grubości 7,5 cm, system multimedialny z ekranem dotykowym minimum 6 cali, wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, przesuwne zasłony na wszystkie okna, dywaniki podłogowe gumowe, lodówkę, zewnętrzną i wewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, gniazda USB zamontowane w centralnej części deski rozdzielczej (min. 2,1 A) – min.2 szt., gniazda typu zapalniczka: 12 V, 5 A - min. 1 szt. oraz 24 V, 5 A - min. 1 szt., gniazdo 230V zapewniające zasilanie odbiornika min. 1000 W – min. 2 szt., CB radio z instalacją antenową i redukcją szumów, z zakresami pracy AM/FM/SSB, dwie latarki LED akumulatorowe, wodoszczelne IP67, wraz z przystosowaną do nich ładowarką zamontowaną w zamykanym schowku, dwie latarki czołowe o następujących parametrach: • wodoszczelne do 5 m, o stopniu ochrony co najmniej IP x8, • podwójne źródło światła: - reflektor dalekiego zasięgu z żarówką halogenową, - reflektor bliskiego zasięgu z diodami, z 3 poziomami siły światła, • oświetlenie LED ze stabilizacją zapewniającą stały poziom światła co najmniej 40 h, • przełącznik halogen / diody oraz regulator skupienia wiązki, • latarka zasilana z akumulatora o pojemności co najmniej 2700 mAh (akumulator w zestawie), • zasilanie: akumulator lub 4 baterie AA/R6 (+ pojemnik na baterie). |
| 2.54 | Parametry pojazdu takie jak: wysokość maksymalna, szerokość, długość, kąt natarcia, kąt zejścia, dopuszczalna masa całkowita, masa własna, maksymalna masa rzeczywista należy umieścić na tabliczce w kabinie pojazdu w widocznym miejscu dla kierowcy. |
| 2.55 | W kabinie kierowcy zamontowane: - radiotelefon przewoźny, wyposażony w moduł GPS, spełniający wymagania określone w Załączniku nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” do „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej”, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7). System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji. Wymagane zastosowanie anteny 5/8 przystosowanej do montażu na dachu dostarczonego pojazdu (zabudowa kompozytowa lub metalowa). W przypadku braku w kabinie miejsca do fabrycznego montażu anteny radiowej należy miejsce ustalić z Zamawiającym. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: „Tabelą 6 - dane ewidencyjne urządzeń radiowych” , „Tabelą 7 - ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: typ anteny; producent anteny; trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć. „Tabelą 8 - podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”. - radiotelefony noszone - 2 kpl., wyposażone w moduł GPS, spełniające wymagania Załącznika 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” do „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej”, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7). Dodatkowo należy zamontować w kabinie kierowcy ładowarki jednopozycyjne – 2 kpl., zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu wyposażone w fabryczne zabezpieczenia radiotelefonu noszonego przed przemieszczaniem. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z „Tabelą 6 - dane ewidencyjne urządzeń radiowych”. W przypadku zastosowania radiotelefonu innej marki niż Motorola, Kennwood, Hytera należy dostarczyć zestaw do programowania zgodnie z zapisami Instrukcji. |
| 2.56 | Pojazd wyposażony w drabinę serwisową mocowaną na tylnej ścianie kabiny, umożliwiającą wejście na dach pojazdu lub naczepy. |
| 2.57 | Dodatkowo pojazd wyposażony co najmniej w: pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w pojeździe, 2 kliny pod koła, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, złącze instalacji pneumatycznej pojazdu oraz pistolet pneumatyczny z manometrem i przewodem o długości min. 14 m, umożliwiające pompowanie kół pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o masie środka min. 6 kg zamontowaną w skrzynce na tylnej ścianie kabiny, zestaw zapasowych żarówek i bezpieczników użytych w pojeździe - min. 2 szt. z każdego elementu, gniazdo wysokoprądowe SW5, 24V zamontowane na tylnej ścianie kabiny, umożliwiające podłączenia wtyczki z przewodem, która stanowi zasilanie hydraulicznej pompy naczepy niskopodwoziowej, o której mowa w pkt. 2.5. |
| 2.58 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. |
| 2.59 | Gwarancja min. 24 miesiące. |
| 2.60 | W terminie do 6 miesięcy od daty odbioru pojazdu Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy oraz prawidłowej eksploatacji pojazdu, dla maksymalnie 10 osób wskazanych przez Zamawiającego. |