Do wykonawcy należeć będzie:

-wycięcie i zerwanie  zapadniętej nawierzchni asfaltowej o grubości do 10cm na powierzchni ok.60m2 (2x 30m2),

-wybranie i wywiezienie piasku, ziemi ewentualnie gruzu pod zerwaną nawierzchnią na głębokość ok.150cm,

-zerwanie nieczynnego kanału CO, który prawdopodobnie się zarwał powodując zapadnięcie nawierzchni placu,

-zasypanie i utwardzenie wykopu,

-ułożenie kostki betonowej na podbudowie z betonu lub nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia granitowego,

Zlecający nie zapewnia zaplecza socjalnego.