SPECYFIKACJA NAJAZDOWEJ WAGI SAMOCHODOWEJ

O NOŚNOŚCI – 60 TON

- Waga nawierzchniowa o wymiarach 14m x 3 m + najazd i zjazd

- Obciążenie maksymalne do 60t z dokładnością do 20 kg.

- Całkowita wysokość wagi do 40 cm.

- Wyrób fabrycznie nowy lub powystawowy.

- Fundamenty prefabrykowane pod wagę oraz najazd i zjazd ( min 3m ) dostosowane do poziomu zero).

- Stopy fundamentowe wagi ustawione na wysokości równo z poziomem kostki typu poz-bruk.

- Kompletna konstrukcja pomostu wagowego wraz z transportem oraz wyładunkiem urządzenia do loco – OŚ Łęczyca.

- Waga zasilana 230V.

- Wyświetlacz zewnętrzny.

- Terminal wagowy wraz z drukarką termiczną.

- Waga na czujnikach tensometrycznych.

- Zakres temperatur pracy czujników i pomostu -30 st. C - + 75 st. C.

- Rozładunek, montaż i uruchomienie wagi.

- Dokumentacja techniczno- ruchową, instrukcja obsługi wagi i dokument legalizacji wagi.

- Przeszkolenie w obsłudze wagi.

- Gwarancja 36 miesięcy.

Po stronie Zamawiającego:

- Przygotowanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia.

- Przygotowanie podłoża pod fundamenty prefabrykowane zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.