# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Szyna CPM stawu kolanowego i biodrowego

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Szyna CPM stawu kolanowego i biodrowego | Tak |  |
| 3 |  | Zasilanie 220V/50 Hz. | Tak |  |
| 4 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 / 2023 | Tak podać |  |
| 5 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 6 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 7 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Zakres ruchomości dla stawu kolanowego (wyprost zgięcie) min. od - 10° do 120° | Tak |  |
| 9 |  | Zakres ruchomości dla stawu biodrowego (wyprost zgięcie) min. od 10° do 75° | Tak |  |
| 10 |  | Zakres ruchomości dla stawu skokowego: Zgięcie podeszwowe min. 40° | Tak |  |
| 11 |  | Zgięcie grzbietowe min. 30° | Tak |  |
| 13 |  | Inwersja min. 30° | Tak |  |
| 14 |  | Ewersja min. 30° | Tak |  |
| 15 |  | Prędkość min. od 45°/min do 155°/min | Tak |  |
| 16 |  | Dla pacjentów o wzroście i wadze maksymalnej od ok. 145 do 195 cm oraz min. 130 kg | Tak |  |
| 17 |  | Wymiary kończyny min. od 71 cm do max. 99 cm | Tak |  |
| 18 |  | Wymiary kości piszczelowej min. od 38 do max. 53 cm | Tak |  |
| 19 |  | Sterowanie za pomocą ręcznego pilota | Tak |  |
| 20 |  | Autodiagnostyka urządzenia podczas każdorazowego uruchamiania | Tak |  |
| 21 |  | Możliwość zablokowania panelu sterowania urządzeniem | Tak |  |
| 22 |  | Przerwa wyprostu i zgięcia regulowana co najmniej od 0 do 900 sekund | Tak |  |
| 23 |  | Nieograniczony czas działania urządzenia | Tak |  |
| 24 |  | W przypadku zbyt dużego nacisku (obciążenia, zblokowania) nastąpi ruch w kierunku odwrotnym | Tak |  |
| 25 |  | Wymiary urządzenia max. (dł. x szer.) 94 x 33 cm | Tak |  |
| 26 |  | Waga nie większa niż 15 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy