OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Opracowanie kosztowe  obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej

dł. 370m szer. 3,5m w miejscowości Wistka Szlachecka  na terenie Gminy Włocławek.

Zakres zadania  rozpoczyna się od km 0+312 do 0+682 i stanowi II etap realizacji

przebudowy drogi.

Przebudowa polega na wykonaniu  podbudowy  tłuczniowej ( warstwa dolna i górna) na szer. 4,5m  na istniejącym utwardzonym podłożu  z tłucznia, ułożeniu  warstwy  wiążącej i ścieralnej z betonu  asfaltowego  grub. po 3cm.

Integralną częścią zadania  jest wykonanie mijanki dł. 30m, szer. 2,0m o podbudowie

tłuczniowej i warstwie  wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego grub. po 3cm  oraz

zjazdów o podbudowie   tłuczniowej i warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego grub.

4cm. Przebudowa obejmuje utwardzenie poboczy szer. 0,5m .

Zestawienie powierzchni

Jezdnia bitumiczna szer. 3,5m                                                                     1295,0  m2

Mijanka szer. 2,0m dł. 30m + skosy                                                                68,0  m2

Zjazdy indywidualne  dł. 1,5m , szer. 5,0m                                                   165,8 m2

Pobocza  utwardzone tłuczniem szer. 0,5m                                                   319,0 m2

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych –roboty geodezyjne, rozbiórkowe – docięcie krawędzi bitumicznej, wycinka drzew fi 15 wraz z wywozem pni, gałęzi i karpiny

- roboty ziemne – usunięcie ziemi urodzajnej wraz z darnią z poboczy i  korytowanie pod potrzeby zjazdów, mijanki

- Wyrównanie tłuczniem poszerzeń  na grub. 8cm w  ilości  59,2m3 w tym 6 m3 materiałem Inwestora

- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 0/31,5 na szer.4,5m grub. 10cm  na pow. 1665,0m2

- ułożenie górnej warstwy podbudowy  z tłucznia 0/31,5mm na szer. 4,5m grub. 6cm  rozłożonej rozściełaczem na pow. 1665m2

- wykonanie mijanki tj. :ułożenie w-wy odcinającej z piasku grub. 5cm o pow. 73,1m2,  podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia grub. 21,cm ( 6cm +15cm)

- ułożenie warstwy wiążącej dla jezdni i mijanki z betonu asfaltowego AC11W50/70 grub. 3cm dla drogi o pow. 1332,0m2, dla mijanki o pow. 69,7m2  poprzedzone oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

- ułożenie warstwy ścieralnej dla jezdni i mijanki z betonu asfaltowego AC8S50/70 grub. 3cm dla drogi o pow. 1295m2 i mijanki o pow. 68,0m2 poprzedzone skropieniem emulsją asfaltową

- wykonanie zjazdów bitumicznych na podbudowie tłuczniowej 0/31,5mm grub. 6+15cm

z warstwą ścieralną AC 8S 50/70 grub. 4cm  o pow. 165,8m2

- wykonanie utwardzonych poboczy szer. 0,5m z tłucznia twardego 0/31,5  pochodzenia magmowego grub. 6cm (ułożonego na projektowanej podbudowie ułożonej pełną szerokością 4,5m jezdnia i pobocze) o pow. 319m2

- plantowanie  terenu i rowów pow: 319m2

- oznakowanie pionowe  typ M 4 szt ,

- inwentaryzacja powykonawcza