Załącznik nr 1a do SWZ

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy | Kpl 1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 2 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji dla poszczególnych elementów sprzętu. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piec konwekcyjno-parowy 5 GN 1/1 z myciem |  |  |
|  | Intuicyjny panel sterowania; mycie, klamka drzwi z prawej strony; alarm na koniec cyklu pracy; wyłącznik drzwiowy; wewnętrzne oświetlenie LED; przyłacze wody 3/4 cala; regulacja wilgotności od 0 do 100 %; regulacja czasu od 0–120 minut i tryb non-stop; odległość między prowadnicami ~ 67 mm; rozmiar komory 620x405x410 mm; sygnalizacja Led - temp., czas i nawilżania; rewers wentylatora; podwójna, bezpieczna szyba | Tak |  |
|  | Wymiary (mm) szer/gł/wys 790/860/690 | Tak |  |
|  | Moc KW 7,75 | Tak |  |
| Stacja zmiękczająca dedykowana do pieca |  |  |
|  | Maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min.; automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody; proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń; maksymalna temperatura wody do 45°C; wkład należy regenerować solą tabletkową ; zbiornik na sól o pojemności ok.10 kg | Tak |  |
|  | Wymiary (mm)szer/gł/wys 790/860/690 | Tak |  |
|  | Moc KW 7,75 | Tak |  |
| Podstawa pod piec |  |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej; 8 par prowadnic na GN 1/1 | Tak |  |
|  | Wymiary (mm) szer/gł/wys 704/645/850 | Tak |  |
|  | Komplet blach | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i mycia sprzętu w dniu dostawy sprzętu | Tak |  |
|  | Drugie szkolenie przeprowadzone przez wykfalifikowanego kucharza ustalone w dogodnym terminie dla Zamawiającego. | Tak |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 5 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 5 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto: