Wózek wielofunkcyjny 	szt	1

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |  |
| Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Konstrukcja korpusu wózka samonośna wykonana z blachy o grubości 1 mm |  |
| Korpus wózka spawany – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Pionowe krawędzie wózka i blatu posiadają zaokrąglone narożniki – promień min. R = 15 mm. |  |
| Blat z pogłębieniem wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm ze wzmocnieniem od spodu, otoczony z 3 stron zaokrąglonymi bandami z blach kwasoodpornej o grubości 4 mm i wysokości 60 mm |  |
| Wymiary blatu 650x600 mm (+/- 30 mm) |  |
| Wózek wyposażony w 4 kółka o średnicy min. 100 mm w tym 2 z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża kółka z osłoną osi toczenia. Przy kołach odbojniki. |  |
| Wózek wyposażony w: - szufladę pod blatem na całej długości wózka - pod szufladą szafka 2 komorowa (z lewej strony z regulowaną półką wewnątrz) i trzema szufladami równej długości i wysokości (z prawej strony). Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. Szczelna konstrukcja drzwi i szuflad uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń, wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się uszczelek naklejanych), połączenia uszczelek poprzez zgrzew. Skrzynie szuflad jednorodne i gładkie wewnątrz (bez nitów, wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne wymycie i wypięcie z prowadnic. Wypinanie szuflad na „klik” za pomocą dwóch zatrzasków. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. - szyny instrumentalne po obu bokach wózka i dwa kosze na cewniki wykonane z drutu o grubości 5 i 3 mm z pełnym dnem, - nadstawkę z organizerami (półka na szwy 4 poziomowa wykonana z drutu 5 i 3 mm) i dwiema kuwetami - uchwyt do przemieszczania wózka umieszczony z przodu wykonany ze stali kwasoodpornej o przekroju okrągłym 20x1,5 mm |  |
| Fronty drzwiczek i szuflad lakierowane proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |
| Uchwyty do drzwiczek i szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali. |  |