Załącznik 1A do TP-16/2022, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PARAMETRAMI GRANICZNYMI

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 roku ambulansu medycznego typu C wraz z fabrycznie nową zabudową (dalej zwanych również „ambulansem”) oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym wymienionym w załączniku, 
o standardzie ambulansu drogowego, spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789:2021-02, zgodnie z wymaganiami (parametrami) techniczno – użytkowymi określonymi szczegółowo w załączniku nr 1A (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – TABELA I). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych przez Zamawiającego osób, tj. personelu medycznego oraz pracowników, w zakresie działania, obsługi, eksploatacji i konserwacji ambulansu, sprzętu i wyposażenia medycznego. Jeżeli w niniejszym postępowaniu użyto parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt dostarczony przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to uprzywilejować lub wyeliminować niektórych Wykonawców lub produkty Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań (urządzeń równoważnych), albo odmiennych z tym, że ww. rozwiązania (urządzenia) będą tożsame w kontekście obowiązującego standardu (funkcjonalności, rozwiązań technicznych) dla tych wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia/produkty lepsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Wykonawca jest wówczas zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego rozwiązania (urządzenia/produkty) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku sytuacji o której mowa w tym punkcie, Zamawiający wymaga złożenia opisu oferowanych rozwiązań (urządzeń/produktów) wraz z ofertą.

GWARANCJA: Wykonawca udzieli gwarancji na następujący okres, liczony od daty podpisania protokołu odbioru:

- na pojazd bazowy minimum 24 miesiące;

- na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące;

- na perforację nadwozia minimum 120 miesięcy;

- na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy.

- na sprzęty i urządzenia medyczne  minimum 24 miesięcy.

SERWIS:

Wykonawca zapewnia dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego. Koszty związane z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Serwis medycznej zabudowy specjalistycznej realizowany w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w razie potrzeby dostępu do wyposażenia specjalnego (np. podnośnik, kanał itp.) w wynajętym przez wykonawcę, na koszt wykonawcy warsztacie naprawczym w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. Czas reakcji serwisu max 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.

Miejsca realizacji zamówienia:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 3 
w Radziejowie.

Termin realizacji zamówienia max.:   80 dni od podpisania umowy

Marka/ typ oferowanego pojazdu  ………………………………………….………………….………………………………………………………………....

Rok produkcji: …………………………………….……Pojemność silnika: …………………………… Moc silnika…………..…………………………

Nazwa firmy zabudowującej przedział medyczny : ………………………………………………….…………………………………………………..

Ambulans spełnia wymogi NFZ oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie zgodności z angielską normą PN-EN 1789:2021-02.

Ambulans skompletowany posiada homologację typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  oraz Dyrektywą 2007/46/WE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU BAZOWEGO I ZABUDOWY SPECJALNEJ

AMBULANSU  „S” typu C  WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

Oferowany ambulans sanitarny ( marka, typ,  podać ): 	…………………………………………………………………. .

Rok produkcji samochodu bazowego: ………………………….  ( wymagany 2022 r.)

Rok produkcji zabudowy medycznej :  …………………………..  ( wymagany 2022 r.)

- Oświadczam, że oferowany ambulans sanitarny jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego wyposażenia ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.12 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2560, z późn. zm.).

- Oświadczamy, że oferowany ambulans  odpowiada wymaganiom określonym w normie PN-EN 1789:2021-02 dla ambulansu i PN EN 1865 dla sprzętu medycznego oraz spełnia wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu niniejszego postępowania, a nie określony w sposób odmienny w poniższych wymaganiach.

- Oświadczamy, że sprzęt medyczny zamontowany do ambulansu spełnia wymagania ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974).

- Oświadczamy, że sprzęt medyczny zamontowany w ambulansie spełnia wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy noszy głównych, transportera noszy, rampy dla niepełnosprawnych i krzesełka kardiologicznego):

- Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu do siedziby Zamawiającego na kołach.

- Oświadczamy, że oferowany ambulans spełnia określone poniżej wymagania :

TABELA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Wymagane parametry wpisać TAK/NIE | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania EBV |  |  |
| Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |
| System wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| System rozdziału siły hamowania |  |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| Ze wspomaganiem |  |  |
| Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
| ZAWIESZENIE |  |  |
| System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC 9 generacji |  |  |
| Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego |  |  |
| KOŁA I OGUMIENIE |  |  |
| Rozmiar felg min. 16 cali ogumienie zimowe i letnie z felgami. |  |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |  |
| Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,1 kW |  |  |
| Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |  |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca ok. 60-krotną wymianę powietrza na godzinę o wydajności 670 m3/h |  |  |
| Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; |  |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Wzmocniony alternator 185 A |  |  |
| Dwa akumulatory spełniające wymogi zamawiającego o łącznej pojemności 195 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego – połączone tak, że są doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V – widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek. |  |  |
| Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju za pomocą panelu sterującego. |  |  |
| Gniazda zasilające 12V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |  |  |
| Gniazda zasilające 230V (min. 2) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) |  |  |
| Gniazdo zasilające 230V (min 1) od zewnętrznej strony drzwi bocznych za kierowcą |  |  |
| Przetwornica 12/230 V o mocy min. 1000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |  |  |
| OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| W przedniej części pojazdu wbudowana w bryłę pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS. |  |  |
| 2 niebieskie lampy pulsacyjne, wbudowane w bryłę pasa przedniego barwy niebieskiej |  |  |
| W tylnej części pojazdu 2 lampy świetlna typu LED koloru niebieskiego wbudowane w bryłę pojazdu |  |  |
| 2 niebieskie lampy pulsacyjne wbudowane w bryłę pojazdu powyżej zderzaka. |  |  |
| 2 niebieskie lampy pulsacyjne wbudowane w lusterka boczne |  |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |
| Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |  |
| Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikro pryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |  |
| Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |  |
| Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. |  |  |
| Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |  |
| Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. |  |  |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |
| Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |  |
| Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |
| Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  |  |
| Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |  |
| WYPOSAŻENIE PRZEDIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami |  |  |
| Górny ciąg poniżej szuflady |  |  |
| Łatwe otwierania szaf za pomocą kliknięcia. |  |  |
| Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |  |
| 4 uchwyty do kroplówek mocowane w suficie |  |  |
| Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |
| Lodówka sprężarkowa |  |  |
| Tablica zmywalna |  |  |
| 2 dozowniki na płyny dezynfekcyjne |  |  |
| 2 uchwyty do rękawic |  |  |
| Podstawa noszy głównych |  |  |
| Na ścianie lewej – panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |  |  |
| termobox |  |  |
| PANEL STERUJĄCY |  |  |
| informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu |  |  |
| z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) |  |  |
| informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu |  |  |
| sterujący oświetleniem przedziału medycznego |  |  |
| sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |  |  |
| zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |
| wyświetlacz w technologii LED i LCD |  |  |
| sterowanie za pomocą mikroprzełączników |  |  |
| Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy. |  |  |
| CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| 2 Punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |  |
| 1 punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  |  |
| Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym |  |  |
| OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |
| Oświetlenie zewnętrzne LED z czterech stron pojazdu (przód, tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |  |
| SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| Sygnał dźwiękowy modulowany |  |  |
| Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (takie jak np.: Fiamm TA/2) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów, i zmiana w kierownicy. |  |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |  |
| Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
| Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS |  |  |
| Kabina kierowcy wyposażona adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki |  |  |
| Ambulans wyposażony w stację dokującą oraz uchwyt dla tabletu i drukarki, wraz z zasilaczami |  |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |  |
| Urządzenie do wybijania szyb Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| Kosz na śmieci 2 szt. |  |  |
| Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |  |  |
| Miejsce do 2 kasków ochronnych. |  |  |
| Uchwyt do montażu tableta w kabinie kierowcy. |  |  |
| Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach z podłokietnikiem zgodnie z PN EN 1789 + regulacja lędźwiowa; |  |  |
| Urządzenie do wybijania szyb; |  |  |
| Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; |  |  |
| Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa; |  |  |
| Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy; |  |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazem bocznym; |  |  |
| Światła przeciwmgielne przednie; |  |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; |  |  |
| Wspomaganie parkowania tyłem; |  |  |
| Radioodtwarzacz fabryczny z CD MP 3, AUX; |  |  |
| Nawigacja satelitarna zabudowana fabrycznie z ekranem kolorowym z pilotem (mapa Polski); |  |  |
| Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: |  |  |
| informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |  |  |
| informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V |  |  |
| informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |  |
| informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |  |  |
| KABINA KIEROWCY WYPOSAŻONA W PANEL STERUJĄCY |  |  |
| informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |  |  |
| informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V |  |  |
| informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |  |
| informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |  |  |
| wyświetlacz w technologii LCD |  |  |
| sterowanie za pomocą mikroprzełączników |  |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| Długość przedziału medycznego min. 310 cm |  |  |
| Szerokość przedziału medycznego min. 172 cm |  |  |
| Wysokość przedziału medycznego min. 185 cm |  |  |
| Jedno obrotowe o kąt 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, że składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 takie jak np. Intapmod. Karetka M1. |  |  |
| Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy o 90o ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  |  |
| Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |
| Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym |  |  |
| Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); |  |  |
| Miejsce mocowania ssaka umożliwiającego korzystanie w czasie jazdy(uchwyt Zamawiającego) |  |  |
| Miejsce i półka na drukarkę z zasilaniem z pojazdu przy drukarce |  |  |
| Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego) |  |  |
| Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego) |  |  |
| Miejsce mocowania pompy infuzyjnej (uchwyt Zamawiającego) |  |  |
| Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |  |
| Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| Miejsce do umocowania urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej pacjenta. |  |  |
| Ssak wbudowany. |  |  |
| HOMOLOGACJA |  |  |
| Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny sanitarny typ C (bez załączników) potwierdzające pozytywnie przeprowadzone testy zderzeniowe nadwozia (zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3 normy PN-EN 1789:2021-02 |  |  |
| SILNIK I NAPĘD |  |  |
| Turbodiesel o pojemności min. 2299 cm³ |  |  |
| Spełniający wymagania normy Euro 6 |  |  |
| Moc silnika wynosi min. 125kW (170 KM), maksymalny moment obrotowy 380 Nm., |  |  |
| Skrzynia biegów manualna synchronizowana (6 biegów do przodu oraz bieg wsteczny) |  |  |
| Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha |  |  |
| System ESM do odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |  |
| Napęd 4x4 lub na koła przednie |  |  |
| System Start/Stop |  |  |
| System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR |  |  |
| Zużycie energii max. 2,6 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1) / zużycie energii max. 2,6 MJ/km |  |  |
| PRZEDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |
| Przedział techniczny (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu schowek) o wymiarach umożliwiających montaż w nim dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, 2 desek ortopedycznych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego; szyn próżniowych, szyn kramera |  |  |
| CZĘŚCI DO PRZEGLĄDÓW ASO PRZEZ 3 LATA |  |  |
| NADWOZIE |  |  |
| Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej 3,50 t częściowo przeszklony |  |  |
| Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
| Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł. Kąt otwarcia drzwi 270 stopni |  |  |
| Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia 95°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  |  |
| Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
| Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną |  |  |
| Chlapacze kół przednich i tylnych |  |  |
| Kolor nadwozia biały |  |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem |  |  |
| Autoalarm |  |  |
| Immobilizer |  |  |
| Przystosowany do przewozu 5 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach |  |  |
| Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |  |  |
| Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| Izolacja termiczna i akustyczna ścian |  |  |
| Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności 105 litrów pozwalający na duży zasięg. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego |  |  |
| Wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy |  |  |
| Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |  |  |
| Fotel pasażera regulowany w 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |  |  |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |
| Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |  |  |
| Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, |  |  |
| Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |  |
| Światła przeciwmgielne przednie i tylne |  |  |
| Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym |  |  |
| Dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy |  |  |
| Czujnik światła |  |  |
| Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |  |
| Drzwi przednie z czterema schowkami |  |  |
| Kamera cofania |  |  |

XXIII WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU SANITAREGO

| Wymagane warunki graniczne dla wyposażenia medycznego | Wymagane parametry wpisać TAK/NIE | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| NOSZE GŁÓWNE |  |  |
| Automatyczny System Blokowania, |  |  |
| Statyw na płyny infuzyjne |  |  |
| Komplet pasów – szelkowe i poprzeczne |  |  |
| Anatomiczna poduszka |  |  |
| Anatomiczny materac |  |  |
| Mocowanie ROLFIX |  |  |
| Wykonane z materiału odpornego na korozję. |  |  |
| Przystosowanie do prowadzenia reanimacji. |  |  |
| Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |
| Płynna regulacji nachylenia oparcia pod plecami – 85˚. |  |  |
| Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. |  |  |
| Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |
| Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |
| Cienki niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna. |  |  |
| Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne. |  |  |
| Składane poręcze boczne składane jedną ręką. |  |  |
| Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy. |  |  |
| Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |  |
| Odblaskowe oznaczenia. |  |  |
| Waga max. 22 kg. |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne ≥ 250 kg. |  |  |
| Nosze certyfikowane zgodnie z najnowszą normą PN EN 1865:1 2010. 1789:2021-02 |  |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę. |  |  |
| Szybki i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |
| Regulacja wysokości na 7 poziomach. |  |  |
| Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. |  |  |
| Wyposażony w 4 duże koła o średnicy 200mm, obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża. |  |  |
| 2 koła wyposażone w hamulce. |  |  |
| System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. |  |  |
| Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera. |  |  |
| Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne transportera ≥ 275 kg. |  |  |
| Waga transportera 28 kg zgodna z wymogami najnowszej normy PN EN 1865:1 2010. |  |  |
| Rampa najazdowa dla niepełnosprawnych wraz z kompatybilnym fotelem/krzesłem do najazdu (podać typ i model) |  |  |
| Krzesełko kardiologiczne (podać typ i model) |  |  |

XXIV. GWARANCJA I SERWIS

| Wymagane warunki dla sprzętu medycznego | Wymagane parametry wpisać TAK/NIE | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1.Okres gwarancji: okres gwarancji na pojazd bazowy … miesiące; okres gwarancji na zabudowę medyczną … miesiące; okres gwarancji na perforację nadwozia … miesiące; okres gwarancji na powłokę lakierniczą … miesiące |  |  |
| 2. Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesięce |  |  |
| 3. Usługi serwisowe zabudowy sanitarnej ambulansu wymienionego w opisie techniczno - jakościowym w okresie obowiązywania gwarancji wliczone w cenę zamówienia |  |  |
| 4. Czas reakcji serwisu od przyjętego zgłoszenia do podjętej naprawy lub do serwisowania, min 48 godzin |  |  |
| 5. Aktualna cena brutto w złotych za usługi serwisowe ambulansu według aktualnego cennika za 1 roboczogodzinę |  |  |

Zadaniem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z powyższymi  wymaganiami minimalnymi i zaoferowanie przedmiotu zamówienia .

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty!

__________	dn_________2022 r.

/pieczęcie i podpisy osób uprawnionej/