#### PROJEKT ARANŻACJI WYPOSAŻENIA

#### WNĘTRZ BIUROWYCH

### w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

Obiekt : Użyteczności publicznej – administracyjno - biurowy

###### Adres inwestycji :  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

Inwestor : Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Branża :    Architektura

Jednostka projektowa : ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW

ROMAN WYRZYKOWSKI

80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 7b,

| Funkcja | Projektant | DATA I PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Projektował | mgr inż. arch. Dariusz Kaźmierczak |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis techniczny

1.	CZĘŚĆ   OGÓLNACzêœ

æ  ogólna

  - 1.1 Przedmiot  i  zakres opracowania

  - 1.2 Zleceniodawca  i  Inwestor

  - 1.3 Podstawy opracowania

2.     CZĘŚĆ   SZCZEGÓŁOWA

2.1. Wstęp

2.2. Dane ogólne

2.3. Przeznaczenie i program użytkowy

2.4   Zestawienie i parametry wyposażenia.

Rysunki

- Rzut poszczególnych pokoi na III piętrze

- Rozrysowanie poszczególnych mebli

Opis Techniczny SPIS

1.1.	Przedmiot  i  zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe wraz ze wskazaniem ich umiejscowienia i parametrów.

Dokument zawiera zestawienie wszystkich zastosowanych mebli i wskazuje kolorystykę, sposób wykończenia oraz wymagania techniczne.

1.2.	Zleceniodawca  i  Inwestor

Inwestor:  Województwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

1.3.	Podstawy opracowania

Podstawy opracowania  stanowią:

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiązujące przepisy i normy.

2.	CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

2.1.	Wstęp

Planowana inwestycja, polegająca na dostawie umeblowania biurowego dotyczącego  części pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

2.2.    Dane ogólne

2.2.1. Parametry podstawowe

| KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| II PIĘTRO | 843,55 m2 | Cała kondygnacja objęta inwestycją |

2.2.2. Zestawienie miejsc pracy

| Lp | Kondygnacja | Ilość miejsc pracy (biurek) |
| --- | --- | --- |
| 1 | II piętro | 59 |

2.3.  Wykończenie wnętrz objętych projektowanym wyposażeniem

2.3.1. Posadzki

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach biurowych wykończone są wykładziną dywanową  w kolorze szarym.

W pomieszczeniach gospodarczych – gres drewnopodobny.

2.3.2. Ściany.

Pokoje biurowe wydzielone są za pomocą ścian pierwotnych, murowanych z cegły ale przede wszystkim nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną. Ściany biur pomalowane są w kolorze białym.

2.3.3. Sufity.

W pokojach biurowych i konferencyjnych objętych aranżacją występują sufity modułowe . Oświetlenie stanowią równomiernie rozmieszczone typowe oprawy biurowe 60x60.

2.3.4. Stolarka.

Stolarka okienna w kolorze białym, wykonana zgodnie z uzgodnieniami i wytycznymi Konserwatora Zabytków. Parapety wewnętrzne wykonano z płyt granitowych – polerowanych.

Drzwi z korytarza i między pokojami w kolorze naturalnego, ciemnego drewna z widocznym usłojeniem. Wnęki drzwiowe obudowane ościeżem zakończonym szerokimi listwami w narożnikach.

2.3.5. Projektowane meble.

Projektuje się wyposażenie w neutralnej, naturalnej kolorystyce ze szczególnym naciskiem na ergonomię, funkcjonalność i trwałość (jakość).

Kolorystyka elementów meblarskich:

- Blaty biurek i stołów oraz frontów szaf: płyty obustronnie melaminowane w kolorze: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu

- Korpusy : Płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący( zgodny ze szczegółowym opisem – kartą mebla )

- Plecy szaf regałów : kolor biały lub  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu

- Elementy stalowe: malowane proszkowo w kolorze RAL  9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : OSTATECZNE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RZECZYWISTOŚCIĄ

2.4.      Zestawienie i parametry wyposażenia

| nr | Typ pomieszczenia | Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Uwagi | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | biuro | B1 | biurko pracownicze | 120x70x74 | 2x przelotka fi80 | 2 |
| 2 | biuro | B2 | biurko pracownicze | 140x70x74 | 2x przelotka fi80 | 3 |
| 3 | biuro | B3 | biurko pracownicze | 160x70x74 | 2x przelotka fi80 | 57 |
| 4 | biuro | K | kontener mobilny pracowniczy | 43x58x60 |  | 117 |
| 5 | gabinet/BIURO | Sz | szafa aktowa | 80x42x196 | 2OH skrzydło + wysuwana półka + 3OH żaluzja | 23 |
| 6 | gabinet/BIURO | SPi | Szafa aktowa | 100/80x42x196 |  | 1 |
| 7 | Biuro | SPii | Szafa aktowa | 121/94x42x196 |  | 1 |
| 8 | gabinet/BIURO | Rk | regał | 80x42x196 | 90x32x196 | 2 |
| 9 | gabinet/BIURO | SZU | szafa ubraniowa | 60x42x196 | puzon, półka na górze | 28 |
| 10 | gabinet/BIURO | Sp | szafa przesuwna | 100x42x196 | półki 5OH drzwi przesuwne | 51 |
| 11 | gabinet/BIURO | SZ1 | szafka niska | 80x42x77 | 2OH skrzydło | 39 |
| 12 | gabinet/BIURO | SZ2 | szafka niska pod drukarkę | 80Xx60x62 | 3xszuflada | 25 |
| 13 | biuro | N | nadstawka | 80x42x40 | 2OH skrzydło | 12 |
| 14 | biuro | N1 | nadstawka | 80x42x40 | 2OH przesuwne | 22 |
| 15 | biuro | N2 | nadstawka | 80x42x40 | 2OH skrzydło | 10 |
| 16 | biuro | Smm | stół konferencyjny | 140x70x65-85 |  | 1 |
| 17 | gabinet/BIURO | St1 | stolik | 100x50 |  | 14 |
| 18 | sala konferencyjna | SK1 | stół konferencyjny | 265x100x75 |  | 2 |
| 19 | sala konferencyjna | SzK | komoda konferencyjna | 229x44x67 |  | 2 |
| 20 | korytarz | DU | Drzwi uchylne wymiar |  |  |  |
| 21 | Pomieszczenie socjalne | Zm | Zmywarka wolnostojąca | 60x84,5x60 |  |  |

Płyta

Do produkcji mebli:

- (korpus, wieńce) należy użyć płytę o grubości  18 mm, płyta w kolorze  NCS S 0500-N  lakier błyszczący;

- dla blatów biurek i frontów szaf, półek : płyty  obustronnie melaminowane w kolorze zgodnie z załącznikiem  nr 1  - do uzgodnienia z Zamawiającym.

Płytę należy zabezpieczyć obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm

Płyta lakierowana – obrzeża płyty również w kolorze  NCS S 0500-N  lakier błyszczący

Inne:

Wymiary mebli niestandaryzowanych, określone zostały na etapie projektowania, w związku z tym przed przystąpieniem do wykonywania mebli do zabudowy należy dokonać szczegółowych pomiarów z natury w miejscach zabudowy i jeżeli będzie taka konieczność odpowiednio dopasować wymiary mebli do pomieszczenia.

W przypadku mebli gdzie plecy mebla będą wyeksponowane  na pomieszczenie należy wykonać plecy z płyty takiej jak korpus

BIURKO  PRACOWNICZE z PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ –  (POZYCJA 1, 2, 3,  symbol B1, B2, B3 )

| Biurko: Wymiary: Długość: B1: 1200 mm, B2: 1400 mm, B3: 1600 mm, Wysokość: 740 mm Głębokość: 700 mm |
| --- |
| Blat biurka |
| Materiał blatu | Blat w kolorze zgodnym z załącznikiem nr 1, wykonany z płyty 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. |
| Obrzeże blatu | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm |
| Materiał stelaża | Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z nóg w kształcie kwadratu o boku 50x50 mm w 4 narożach blatu, Kolumny nogi spawane Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi. – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika Cała konstrukcja malowana proszkowo. |
| Kolorystyka stelaża | wg wzornika malowane proszkowo w kolorze RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Elementy dodatkowe | Przepusty kablowe 2 szt., wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 80 mm), umieszczone w górnych narożnikach blatu ( usytuowanie/kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym) |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | biurko pracownicze | 120x70x74 | 2 |
| B2 | biurko pracownicze | 140x70x74 | 2 |
| B3 | biurko pracownicze | 160x70x74 | 57 |

KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY (POZYCJA 4, symbol K)

| Typ kontenera – mobilny, podbiurkowy Ilość szuflad – 4 szt., Materiał, z którego należy wykonać korpus, fronty i wieniec górny - płyta wiórowa, dwustronnie me laminowana –kolor zgodny z załącznikiem nr 1 Boczne krawędzie kontenera w tej samej płaszczyźnie co krawędzie wieńca. Podstawa – 4 kółka dostosowane do nawierzchni z wykładziny podłogowej- czarne. |
| --- |
| Szuflady |
| Ilość | 4 szt. – wysokość do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Materiał | Boki metalowe, dno z płyty wiórowej dwustronnie melaminowana o grubości 16 mm, |
| Szuflady | Wnętrze szuflady kontenera kompozytowe w kolorze czarnym lub ciemny grafit. |
| Prowadnice | Metalowe, posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. |
| Uchwyty | w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym). |
| Systemy | System wysuwu do co najmniej 82 % głębokości szuflady, system blokady wysuwu więcej niż jednej szuflady. |
| Zamek | Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Korpus |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm |
| Podstawa | 4 kółka na łożyskach, (zakryte rolki 35 mm) przeznaczone do użytku na wykładzinach dywanowych, dwa kółka wyposażone w hamulec. |
| Korpus | Całość sklejona, dostarczana w całości. |
| Wieniec górny i dolny |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm, klasa ścieralności min. 3B, wieniec winien przykrywać górną krawędź najwyższej szuflady. Płyta w kolorze zgodnym z załącznikiem nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm |

Zestawienie ilościowe/wymiary

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| K | kontener mobilny pracowniczy | 43x58x60 | 117 |

SZAFA AKTOWA (POZYCJA 5 symbol SZ,  POZYCJA 12 symbol N)

| Szafa aktowa z nadstawką żaluzjową: żaluzje: kolor- biały ( do uzgodnienia z Zamawiającym) Szafa SZ : Wymiary:80x42x196 (80 +116) Wysokość: 2 OH (1 półka) – drzwi skrzydłowe : kolor zał. nr 1 + 3 OH (2 półki) – drzwi żaluzjowe; kolor biały; półki w kolorze zał. nr 1 ; plecy: białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu Nadstawka N: Wymiary: 80x42x40 2 OH (1 półka) – drzwi skrzydłowe ( w kolorze zał. nr 1 ); półki w kolorze zał. nr 1 Korpus szaf: płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Obrzeża płyt | w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor zgodny z zał. nr 1 |
| Boki szafy | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Korpus | Całość sklejona , dostarczana w całości. |
| Front szafy uchylnej |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, klasa ścieralności min. 3B. |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm |
| Drzwi | Podwójne uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywotnią na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° |
| Zamek drzwi | Zamek jednopunktowy, ryglowy System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Front szafy żaluzjowej |
| Materiał | Tworzywo sztuczne w kolorze białym ( do uzg z Zamawiającym) |
| Profil żaluzji | do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Zamek drzwi | Zamek jednopunktowy, ryglowy System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki I uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półek | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia . |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sz | szafa aktowa pracownicza | 80x42x80 | 23 |
|  | szafa aktowa pracownicza | 80x42x116 - żaluzje | 23 |
| N | Nadstawka | 80x42x40 | 12 |

REGAŁ NA KSIĄŻKI(POZYCJA 7, symbol Rk)

| Regał aktowy Wymiary: 90x32x196 półki w kolorze zał. nr 1 ; plecy: białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu Korpus szaf: płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący UWAGA: Regał z półkami na książki z plecami. Konieczność wykonania konstrukcji , która się nie przewróci- spowoduje stabilizację regału |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Obrzeża płyt | w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek) kolor zgodny z zał. nr 1 |
| Boki szafy | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm, w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki I uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półek | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia. |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| R | regał aktowy pracowniczy | 90x32x196 mm- otwarty | 2 |

SZAFA UBRANIOWA (POZYCJA 8 symbol SZU POZYCJA 14 symbol N2)

| Szafa ubraniowa Wymiary:60x42x196 Kolor drzwi – zgodny z zał. nr 1 plecy: : białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu ( do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 – drzwi skrzydłowe : kolor zgodny z zał. nr 1 + 1 półka wewnętrzna w kolorze zgodny z zał. nr 1 + 1 puzon+ 1 lustro wklejone po wewnętrznej stronie drzwi Nadstawka N 2: Wymiary: 60x42x40 2 OH (1 półka) – 1 drzwi skrzydłowe ( w kolorze zgodny z zał. nr 1;); półka w kolorze zgodny z zał. nr 1 Korpus szaf: płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Obrzeża płyt | w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze zgodnie z zał. nr 1, o grubości 18 mm, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor zgodny z zał. nr 1 |
| Boki szafy | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Dodatki | Wysuwany uchwyt na wieszaki (puzon) w szafie Lustro wklejone po wewnętrznej stronie drzwi na 2/3 wysokości |
| Front szafy uchylnej |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Drzwi | Pojedyncze uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywotnią na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° |
| Zamek drzwi | Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem. System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki I uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półki | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SZU | szafa ubraniowa | 60x42x196 | 28 |
| N2 | nadstawka | 60x42x40 | 10 |

SZAFA  PRZESUWNA (POZYCJA 9 symbol SP POZYCJA 13 symbol N1)

| Szafka aktowa z nadstawką i drzwiami przesuwnymi Szafa SZ : Wymiary:100x42x196 drzwi przesuwne : kolor zgodny z zał. nr 1 ; w szafie półki płytowe -5 OH (4 półki) : kolor zgodny z zał. nr 1 ; plecy: białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu Nadstawka N1: Wymiary: 100x42x40 2 OH (1 półka) – drzwi przesuwne w kolorze zgodny z zał. nr 1; półka w kolorze zgodny z zał. nr 1; plecy: białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu ( do uzg z Zamawiającym) Korpus szaf: płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta o grubości 18 mm , płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 1 mm |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor ciemny orzech |
| Boki szafy | Płyta o grubości 18 mm , płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta o grubości 18 mm , płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Front szafy |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Drzwi | Drzwi przesuwne wykonane z płyty o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, rolki prowadzące łożyskowe, profile prowadzące z tworzywa sztucznego We frontach drzwi zamontowane uchwyty boczne. |
| Zamek drzwi | Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem. System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki I uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półek | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia na całej wysokości szafy. W szafie 4 półki płytowe o grubości min 18mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W nadstawce 1 półka płytowa o grubości min 18mm, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. |

Zestawienie ilościowe/wymiary:

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | szafa przesuwna | 100x42x196 | 51 |
| N1 | nadstawka | 100x42x40 | 22 |

SZAFKA AKTOWA NISKA  (POZYCJA 10, symbol SZ1)

| Szafka aktowa Wymiary:80x42x80 Wysokość: 2 OH (1 półka) – drzwi skrzydłowe: kolor zgodny z zał. nr 1 ; półki w kolorze zgodny z zał. nr 1 ; plecy: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu Korpus szafki: kolor zgodny z zał. nr 1 |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, kolor zgodny z zał. nr 1 |
| Boki szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Front szafki uchylnej |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Drzwi | Podwójne uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywotnią na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° |
| Zamek drzwi | Zamek jednopunktowy, ryglowy System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Wieniec |
| Materiał | Płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm, w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeże blatu | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm. |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm, w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki I uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półek | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia na całej wysokości szafy. |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | szafa aktowa niska | 80x42x80 | 39 |

SZAFKA  NISKA pod drukarkę  (POZYCJA 11, symbol SZ2)

| Szafka aktowa z szufladami Wymiary: 80x60x62 3 szuflady: kolor zgodny z zał. nr 1; wnętrze szuflad: białe; plecy: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu Korpus szafki: kolor zgodny z zał. nr 1 Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2mm |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, kolor zgodny z zał. nr 1 |
| Boki szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Korpus | Całość sklejona, dostarczana w całości. |
| Szuflady |
| Materiał | Szuflady z bokami stalowymi i dnem płytowym posiadają maksymalne obciążenie 10kg wnętrze w kolorze białym ( do uzg z zamawiającym) |
| Funkcjonalność | mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem się więcej niż jednej szuflady jednocześnie |
| Zamek drzwi | Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ2 | Szafka niska pod drukarkę | 80x60x62 | 25 |

STOŁY KONFERENCYJNE W POKOJACH BIUROWYCH (pozycja: 15 SYMBOL Smm, pozycja: 16 SYMBOL St1)

| Stół konferencyjny Smm Stół konferencyjny St1 Wymiary: 140x70x74 Wymiary: 100x50 Blat: kolor zgodny z zał. nr 1 Elementy stalowe, nogi i konstrukcja : malowanie proszkowe RAL 9016, połysk/ mat |
| --- |
| Blat biurka |
| Materiał | Płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeże blatu | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm |
| Konstrukcja stelaża nogi | Smm : Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm. w 4 narożach blatu, St1: Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm. w 4 narożach blatu, Kolumny nogi spawane Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi. – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika Cała konstrukcja malowana proszkowo. |
| Kolorystyka stelaża | wg wzornika RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym; malowanie proszkowe |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Smm | stół konferencyjny pracowniczy | 140x70x74 | 1 |
| St1 | stolik pracowniczy | 100x50 | 14 |

STÓŁ  KONFERENCYJNY GABINETOWY ( pozycja: 217, SYMBOL SK1 )

| Stół konferencyjny Wymiary: 265x100x74 Blat: kolor zgodny z zał. nr 1 Elementy stalowe, nogi i konstrukcja : malowanie proszkowe RAL 9016, połysk/ mat |
| --- |
| Blat biurka |
| Materiał | Płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm, w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeże blatu | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm |
| Konstrukcja stelaża nogi | Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm. Kolumny nogi spawane Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi. – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika Cała konstrukcja malowana proszkowo. |
| Kolorystyka stelaża i nóg | wg wzornika RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym; malowanie proszkowe |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SK1 | stół konferencyjny gabinetowy | 265x100x74 | 2 |

KOMODA KONFERENCYJNA (POZYCJA 18, symbol SZK)

| Komoda Konferencyjna Wymiary: 235x46x100 Składająca się z dwóch przestrzeni zamykanych drzwiami uchylnymi pojedynczymi o szer. 60 cm ( 2 OH 2) – drzwi skrzydłowe po Korpus komody : płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe. Nogi komody : kwadratowe o profilu 6x6 o wys 8 cm , malowane proszkowo wg wzornika RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym; |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 1 mm |
| Boki komody/ Wieniec górny | Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
|  | Całość sklejona, zmontowana fabrycznie, dostarczana w całości. |
| Front szafy uchylnej |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm. Kolor zgodnym z załącznikiem nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Drzwi | W systemie open o szerokości 60cm, część środkowa otwarta o szerokości 109 cm |
| Uchwyty | Kolor biały do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Zamek drzwi | System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półek | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SZK | komoda konferencyjna | 235x46x100 | 2 |

SZAFA Na Wymiar (POZYCJA 6,7 symbol SPi i SPii)

| SPi Wymiary:100/80x42x196 SPii Wymiary : 121/94x42x196 Kolor drzwi – zgodny z zał. nr 1 plecy: : białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu ( do uzgodnienia z Zamawiającym) 1 – drzwi skrzydłowe : kolor zgodny z zał. nr 1 Korpus szaf: płyta w kolorze NCS S 1002-R lakier błyszczący |
| --- |
| Korpus |
| Materiał | Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 1002-R lakier błyszczący |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 1 mm |
| Cokół dolny | Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor zgodny z zał. nr 1 |
| Boki szafy | Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 1002-R lakier błyszczący |
| Plecy szafy | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. |
| Wieniec górny | Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 1002-R lakier błyszczący |
| Dodatki |  |
| Front szafy uchylnej |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm |
| Obrzeża płyt | Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm |
| Drzwi | Pojedyncze uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywotnią na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° |
| Zamek drzwi | Zamek baskwilowy blokujący drzwi w 3 punktach. System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka. |
| Uchwyty | Kolor czarny do uzgodnienia z Zamawiającym |
| Półki |
| Materiał | Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 25 mm |
| Obrzeża płyt | Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm |
| Zabezpieczenie półek | System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki I uniemożliwiać jej wyszarpnięcie. |
| Regulacja ułożenia półki | Otwory montażowe do uchwytów pólek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia |

Zestawienie ilościowe/wymiary :

| Symbol | Produkt | Wymiary (szer. x gł. x wys., cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| SPi | Szafa aktowa | 100/80x42x196 | 1 |
| SPii | Szafa aktowa | 121/94x42x196 | 1 |

ZABUDOWY OTWORU ( POZYCJA 21 SYMBOL DU)

Korpusy zabudowy i cokół wykonać z płyty wiórowej, 3-warstwowej o grubości  18mm, melaminowaną w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Drzwi uchylne na wymiar zlokalizowane na poddaszu budynku; na wymiar: drzwi z ościeżami (z podcięciem dolnym); o wym. Ok.: 65x148,5 oraz 62x246,5 zamykane na kluczyk; Materiał NRO z wyposażeniem wnętrza i kolorystyką - do uzg. z użytkownikiem

W przypadku drzwi rozwiernych zastosowanie zawiasów  o kącie otwarcia  min. 1000

Dożywotnia gwarancja producenta na zawiasy.

Krawędzie boczne płyty wiórowej muszą być oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty.

Zabudowa musi być wykonana na podstawie własnych pomiarów z natury i po akceptacji zamawiającego zamontowana na miejscu.

Całość konstrukcji musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowania a konstrukcja wzmacniająca musi gwarantować

ZM (zmywarka wolnostojąca)

Parametry  zmywarki

Zmywarka klasy energetycznej B, pojemność 13 kompletów, sterowanie Elektroniczne, poziom hałasu 42 dB, wysokość 84,5 cm. Dostępne funkcje zmywarki: Niepełny załadunek, Wskaźnik braku nabłyszczacza, Wskaźnik braku soli, Wyświetlacz, Zabezpieczenie przed zalaniem, Automatyczne otwieranie drzwi, Funkcja pamięci, Możliwość podłączenia ciepłej wody, Opóźniony start, Sensor załadunku, System ochrony szkła, Silnik bezszczotkowy.

Załącznik nr 1

( przykładowy kolor płyty melaminowanej )