# PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest konserwacja klimatyzatorów celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 (wykaz klimatyzatorów).

Dokładny termin przeglądu należy ustalić z Zamawiającym z tygodniowym wyprzedzeniem.

- Zakres prac konserwacyjnych.

Zadanie obejmuje przegląd i konserwację klimatyzatorów, sprawdzanie szczelności układu chłodniczego, diagnostyka parametrów działania funkcji klimatyzatorów.

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów obejmuje:

- Czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,

- Czyszczenie parownika (jednostka wewnętrzna),

- Czyszczenie skraplacza (jednostka zewnętrzna),

- Chemiczne odgrzybianie jednostki wewnętrznej,

- Chemiczne czyszczenie lameli jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

- Prostowanie lameli, (jeżeli zachodzi potrzeba)

- Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej łączącej jednostki,

- Diagnostyka parametrów działania funkcji klimatyzatora,

- Wymiana baterii pilota, (jeżeli zachodzi potrzeba)

- Odnotowanie przeglądów w kartach gwarancyjnych urządzeń będących w okresie gwarancji,

- Przeprowadzenie próby szczelności dla urządzeń klimatyzacyjnych zawierających 5 i więcej ton ekwiwalentu CO2 w zależności od ilości i rodzaju F-gazu,

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

Próby szczelności  instalacji zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz  gazy cieplarniane:

Serwis i próby szczelności wykonać zgodnie z „Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” (Dz. U. 2018.2221).

Wykonawca musi dysponować sprzętem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia  technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluoryzowane gazy cieplarniane ( Dz. U. 2017 poz. 2417 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu  w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych ( Dz. U. 2017 poz. 2410 ).

Certyfikowany personel dokonana wpisu wszystkich wymaganych czynności 
w karcie urządzenia dla urządzeń posiadających 5 lub więcej ton ekwiwalentu CO2 w obecności pracownika Zamawiającego w ciągu pięciu dni od ich wykonania.

# Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi 
i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu 
i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych 
i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nie utrudniający i nie dezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym.

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie teren przy którym wykonywana jest usługa, w szczególności realizacja przeglądu i konserwacji jednostek zewnętrznych przy których jest wymagana praca na wysokościach;

- Odtworzenia stany pierwotnego nawierzchni chodników oraz jezdni 
w przypadku jej naruszenia przez podnośniki koszowe użyte przy realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

- Wykonawca minimum 5 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych 
do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Certyfikaty dla przedsiębiorców i personelu w zakresie: instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zgodnie z ustawa  z dnia 15 maj 2015 r. 
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018.2221).

- Certyfikat uprawniający do serwisowania urządzeń firmy : DAIKIN, GENERAL i FUJITSU (część urządzeń ujętych w wykazie objęte 
są gwarancją producenta).

- Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie 2 egz. protokołów z przeprowadzenia przeglądu 
i konserwacji urządzeń zawierające dane kontrolowanego urządzenia wraz z opisem: stan techniczny, opis uwag i zaleceń.

- Dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności w kartach urządzeń i książkach gwarancyjnych.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do sporządzenia protokołu odbioru robót przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
z Wykonawcą, w tym potwierdzenia wykonania usługi jest:

Tadeusz Okupny tel: 77 422 25 21