Załącznik nr 15 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część VII

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno-użytkowe dla urządzenia do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich

KASJOPEJA 03 dla OSP w Gminie Ustka

| Lp. | Wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | (skreślić niewłaściwe) |
| Marka i model zaoferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): …………………………………………………………………. |
| 1. | Wymagania ogólne |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Sprzęt należy dostarczyć oraz zainstalować na koszt Wykonawcy. Konkretne lokalizacje określone zostaną po podpisaniu umowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wykonawca przeszkoli użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2. | Warunki szczegółowe |
|  | Wymiary: 1650/2000 x 650 x 1900 /szer. x gł. x wys./ | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zasilanie 230 V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wentylator ciśnieniowy moc minimum 1.1 kW | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Nagrzewnica kanałowa moc minimum 3,0 kW | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wydajność wentylatora do 1200 m3/h | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Temperatura powietrza od 10 do 40o C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Waga max 240 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Ozonator koronowy o emisji ozonu 3,5 g/h | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Sterowanie umożliwiające nastawienie czasu i temperatury suszenia oraz wyświetlacz cyfrowy pokazujący rzeczywistą temperaturę suszenia i czas w danym momencie odczytu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 3 nasady W 52 ciepłego powietrza służące do podpinania suszonych węży lub ubrań specjalnych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 3 manekiny do ubierania suszonych kompletów ubrań | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Manekiny o konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie oraz pokryte specjalnym materiałem tekstylnym przepuszczające powietrze | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 3 zewnętrzne składane wieszaki służące do zawieszenia manekinów suszących | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wewnątrz urządzenia wykonana składana półka umożliwiająca suszenie dodatkowych rzeczy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie wyposażone w wyciąganą ruchomą tacę do zbierania resztek wody znajdującą się w dolnej części | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie musi posiadać w dolnej bocznej części przesuwną żaluzję umożliwiającą regulację recyrkulacji ciepłego powietrza oraz koncentracji ozonu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenie musi posiadać na bocznej zewnętrznej powierzchni zamontowane zwijadło wężowe umożliwiające jednej osobie swobodne zwijanie węży W25-W75 w dowolnym wybranym jednym z dwóch wariantów zwinięcia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Drzwi urządzenia zabezpieczone zamkiem patentowym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

…………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)