ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI w m. TELĄŻNA LEŚNA

dł. 744m od km 0+002 do 0+746

GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 397, 375, 367   obręb TELĄŻNA LEŚNA

Adres:           TELĄŻNA LEŚNA

GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  TELĄŻNA LEŚNA   GMINA  WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

4.12.2020r

Zawartość opracowanie

| Lp | Treść | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 6 |
| 2 | Załączniki formalno-prawne |  |
|  | Mapa syt.wys. | 7 |
|  | Uprawnienia projektanta | 8 |
|  | Przynależność do Izby Inżynierów | 9 |
| 3 | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 10 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 | 11 |
| 3 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni | 12 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdów | 13 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. TELĄŻNA LEŚNA                      dł.  744m od km 0+002 do 0+746 GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz. Nr 397, 375, 367  obręb TELĄŻNA LEŚNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- pomiary uzupełniające

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej dł. 744m  szer. 3,8mm od km 0+002 o

do 0+746 w miejscowości Telążna Leśna. Początek drogi gminnej  stanowi  droga

gminna o nawierzchni bitumicznej  na terenie Gminy Włocławek.

Przebudowa drogi gminnej  polega na zmianie tłuczniowo-gruntowej  nawierzchni jezdni i

zjazdów   na  nawierzchnię o konstrukcji przystosowanej do  ruchu KR 1 tj. podbudowa z

mieszanki  żwirowo-tłuczniowej i podwójne powierzchniowe  utrwalenie  grysami i

emulsją  asfaltową z poboczami gruntowymi szer. 0,5m.

Droga  umożliwi komunikację do zabudowań jednorodzinnych w miejscowości Telążna

Leśna.

Droga zajmuje działkę Nr 397, 375, 367  obręb Telążna Leśna .

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Na istniejącym  pasie drogowym  szer. od 4 do 7m  znajduje się droga utwardzona

tłuczniem szer. ok. 3,0m na  odc. od km 0+080 do 0+200, od 0+435do 0+680 i gruntowa

od km 0+002 do 0+080, od 0+200 do 0+433 i od 0+680 do 0+746

Otoczenie drogi stanowią lasy prywatne i Skarbu Państwa oraz pola uprawne.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, energetyczną i teletechniczną.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski. Wody gruntowe nie  zagrażają   projektowanej konstrukcji  drogi.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                                - D

-prędkość projektowa                            - 30 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1

-obciążenie                                           -  80kN/oś

-szer. jezdni                                           - 3,5m

-szer.korony drogi                                 - 5,0m

-szer. poboczy                                       -  0.5 m

- spadek poprzeczny  jezdni                  - daszkowy 2%

- spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Krzywizny łagodzą łuki kołowe.

Przebudowuje się  zjazdy indywidualne szer. 6m  ze skosami 1,5*1,5m i publiczne

szer.  6m promieniami najazdowymi  5m i 6m.

5.3. Profil podłużny

Teren jest równinny.

5.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni  i zjazdów

Projektuje się następującą konstrukcję :

-  powierzchniowe podwójne  utrwalenie nawierzchni polegające na rozłożeniu:

- grysu kamiennego 5-8mm (twardy, nie dopuszcza się kruszywa ze skał

wapiennych)

- warstwa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowanej

- grysu kamiennego  8-11 mm ( twardych – nie dopuszcza się kruszywa ze skał wapiennych

- warstwa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  niemodyfikowannej

- górna warstwa  podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej ( tłuczeń twardy

pochodzenia magmowego) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie  (rozłożona

rozściełaczem) grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z  mieszanki żwirowo-tłuczniowej   0/ 31,5 mm

stabilizowanego  mechanicznie  grub. 15cm

- sprofilowane, zagęszczone podłoże gruntowe o Is> 0,99

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne sprowadzające wody

deszczowe na tereny zielone.

.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- wyprofilowaniu  podłoża gruntowego i formowaniu nasypów na poboczach

- korytowaniu pod potrzeby zjazdów

7. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości

ani w  głębokich wykopach jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas

realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego w otoczeniu lasów

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni i  zjazdów

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić

zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Zarządcę   drogi , który odbierze

oznakowanie na czas robót.

8. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

9. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy  nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega

ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku

znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on

zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd Ochrony

Zabytków Delegaturę we Włocławku .

10.WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

inwestycja oddziałuje na działkę: Dz. Nr 397, 375,  367

obręb TELĄŻNA  LEŚNA

Opracowała U.Kędzierska