Załącznik nr 16 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część VIII

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno-użytkowe motopompy przenośnej wraz z osprzętem, posiadającej świadectwo dopuszczenia CNBOP

dla OSP Smołdzino

| Lp. | Wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferta Wykonawcy (skreślić niewłaściwe) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Marka i model zaoferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca): …………………………………………………………………. |
| 1 | Wymagania ogólne |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Sprzęt należy dostarczyć na koszt Wykonawcy. Konkretne lokalizacje określone są we wzorze umowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Urządzenia powinny musi posiadać certyfikaty CNBOP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2 | Silnik |
|  | Silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Średnica, skok i liczba cylindrów - 81 x 78 (mm) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Pojemność skokowa min. 804 cm3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Moc nominalna min. 60 KM (44 kW) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Pojemność zbiornika paliwa 24 l | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Typ paliwa - Benzyna bezołowiowa 95 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Układ rozruchowy - Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | System dozowania oleju do paliwa - Automatyczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Układ paliwowy - EFI Elektroniczny wtrysk paliwa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Smarowanie - Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zapłon CDI - elektroniczny układ zapłonowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wyjście DC (maks.) - 12 V-35 W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Akumulator - 12 V-16Ah/5h | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3 | Pompa |
|  | Typ - Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Nasady tłoczne - 2 x STORZ B (75) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Nasada ssawna - 1 x STORZ A (110) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Zalewanie (zasysanie wody) (maks. Wys. Ssania: 9 m) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wydajność: - dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l / min. - dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Czas zasysania - dla wysokości ssania H=1,5 m: 5,1 s -dla wysokości ssania H=6,0 m: 23,3 s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4 | Motopompa |
|  | Długość - 740 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Szerokość - 750 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wysokość - 855 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami): - bez paliwa: 111,00 kg - gotowej do pracy z paliwem i olejem: 133,00 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Ładowarka akumulatora | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Pływający smok ssawny Amphibio mini wyposażony w nasadę ssawną typu STORZ (110) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wąż ssawny PCV 110, 2,5 m, z łącznikiem STORZ (110) szt. 2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

…………………………………………….

(podpis Wykonawcy)