# Gmina Miasto Świnoujście

# WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZIELENI MIEJSKIEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Gminy Miasto Świnoujście

dla

Część III – „Koszenie pasów zieleni dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście – Lewobrzeże”

Część IV – „Koszenie pasów zieleni dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście – Prawobrzeże”

Świnoujście, 2024 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z koszeniem pasów zieleni dróg krajowych, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

1.2. Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zieleni w pasach drogowych na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z:

- koszeniem pasów zieleni w drogach publicznych;

- zgrabianiem i zbieraniem skoszonej trawy;

- innymi pracami w zieleni w pasach drogowych wg. potrzeb;

- wywozem odpadów zielonych i innych do stacji przeładunkowej na własny koszt.

  - Określenia podstawowe

    - Koszenie trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

    - Zieleń pasa drogowego – zieleń znajdująca się przy drodze na działce pasa drogowego.

    - Stacja przeładunkowa – miejsce gdzie następuje przeładowanie odpadów przed ich dalszym transportem do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Stacja przeładunkowa odpadów na terenie Miasta Świnoujście znajduje się przy ul. Pomorskiej.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z opisem podanym w pkt 4 "Wykonanie robót".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze Specyfikacją Techniczną zakresem rzeczowo-finansowym i zleceniami Zleceniodawcy.

- PRACOWNICY I SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy

    - Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania, tj. co najmniej 5 osobami przez cały okres trwania umowy.

    - Zatrudnieni do realizacji umowy pracownicy powinni przedmiot umowy wykonywać o odzieży roboczej z logo i nazwą firmy i elementami odblaskowymi.

    - W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, zapisów m. in. ustawy o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie przyrody, o odpadach i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

  - Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej

Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usług i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia terenu wykonywania prac, obiektów na nim posadowionych ani mienia.

    - Sprzęt użytkowany do realizacji usługi powinien być wyposażony w estetyczne oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

    - Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do realizacji zadań wynikający z OPZ musi być sprawny technicznie oraz utrzymany w gotowości do pracy.

    - Przystępujący do utrzymania zielni przydrożnej powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do:

      - do koszenia trawy:

- kosiarki spalinowe: ręczne, samojezdne, żyłkowe,

- grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

UWAGA – Wyklucza się stosowanie kosiarek rotacyjnych

- TRANSPORT

  - Środki transportu

Do realizacji usług należy stosować:

- samochód dostawczy,

- ciągnik rolniczy,

- przyczepę.

  - Transport odpadów i innych materiałów

Do wywozu gałęzi, skoszonej trawy i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z OPZ i poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac. Błędy popełnione przez Wykonawcę będą usuwane przez niego niezwłocznie i na jego koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

- Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Przy wykonaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli istnieje taka potrzeba):

- wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- wykonać wszelkie inne prace, roboty obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

- w okresie trwania prac utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa w pkt b) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego ustępu;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Koszty prac wymienionych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w wyliczoną cenę.

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Trawniki

    - Koszenie trawników z zebraniem masy zielonej – wykonanie koszenia trawy na wysokość 5-7cm i zgrabienie skoszonej trawy i wszelkich nieczystości, dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa).

    - Wywóz masy zielonej i nieczystości do stacji przeładunkowej odpadów na koszt Wykonawcy.

    - Uprzątnięcie terenu z nieczystości stałych takich jak: papiery, pety po papierosach, butelki plastikowe, szkło itp. Dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa) i wywóz do stacji przeładunkowej odpadów.

UWAGA: Odpady zielone i inne wywożone są na koszt Wykonawcy do stacji przeładunkowej odpadów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty oddanych odpadów.

    - Koszenie trawników na terenie płaskim i na skarpach kosiarkami przystosowanymi do koszenia na skarpach i powierzchniach płaskich, z taką częstotliwością, aby wysokość trawy nie przekraczała 5cm -7 cm; w przypadku stosowania kosiarek bez funkcji zbierania trawy – niezwłocznie zebrać i usunąć skoszoną trawę z trawników i alejek. Ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w II połowie października.

    - Wykonanie koszenia trawy na wysokość 5-7 cm zestawem maszyn (ciągnik + agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, kosiarki ręczne lub kosy żyłkowe.

    - Zgrabienie skoszonej trawy i wszelkich nieczystości, dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa) wraz z wywozem na składowisko odpadów.

    - Wywóz biomasy winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu pracy na danej powierzchni, na składowisko.

    - Wykaszanie poboczy i rowów z przeciw skarpą tj. na szer. min. 1,5 m do 5,0 m z wyłączeniem miejsc porośniętych krzakami, na łukach wewnętrznych do szer. 3,5 m - wykaszanie mechaniczne.

    - Wykaszanie pod poręczami betonowymi i energochłonnymi przy pachołkach, tablicach, znakach drogowych i drzewach – wykaszanie ręczne.

    - Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane jednokrotnie w terminie określonym przez Zamawiającego. Drugie i pozostałe koszenie traw i chwastów wykonuje się w zależności od potrzeb określonych przez Zamawiającego.

    - W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

    - pasach dzielących,

    - wysepkach i trawnikach,

    - poboczach,

    - pod barierami,

    - w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

    - W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.

    - Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

    - W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza na drogach o małym natężeniu ruchu i przy konieczności zmniejszenia ilości robót utrzymaniowych, ze względów finansowych można dopuścić koszenie traw i chwastów w granicach pasa drogowego, po osiągnięciu przez rośliny wysokości 30 cm i przy pozostawieniu największej wysokości roślin po skoszeniu 10 cm. Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenie dla ruchu drogowego lub zablokować drożność rowów odwadniających.

    - Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami spalinowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów ręcznymi wykaszarkami.

    - Usunięcie skoszonej trawy i chwastów – w obszarach zabudowanych skoszoną trawę i chwasty należy zgrabić w stosy i wywieść na wysypisko, na pozostałych odcinkach dróg w miejscu wycięcia traw i chwastów naniesionych w trakcie robót obowiązuje oczyszczenie jezdni.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robot

Celem kontroli jakości wykonanych prac jest wyegzekwowanie od Wykonawcy utrzymania zielni w pasach drogowych Gminy Miasto Świnoujście w należytym stanie przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i osiągnięciu wysokiej jakości wykonanych prac.

  - Zakres kontroli

Kontrola będzie obejmowała zakres prac zlecony Wykonawcy umową.

  - Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyć będzie zgodności zakresu ilościowego wykonanej pracy z zakresem określonym w zleceniu, terminowości prowadzonych prac, jakości i kompleksowości wykonanych prac, sprzętu używanego do realizacji prac zgodnie z wymogami OPZ.

  - Sposób wykonywania czynności kontrolnych i odbiór końcowy prac

    - Kontrola dokonywana będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, który zapewni środek transportu niezbędny do jej przeprowadzenia.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu pomiędzy Zamawiającym a swoim Przedstawicielem.

    - W takcie realizacji umowy Wykonawca ma zapewnić wszystkim pracownikom estetyczna odzież roboczą (najlepiej z logo firmy).

    - Kontrola robót w zakresie koszenia, zgrabiania skoszonej trawy polega na:

- sprawdzeniu terminowości wykonanych robót,

- sprawdzeniu wysokości skoszonej trawy,

- ilości skoszonej trawy,

- jakości wykonanych prac,

- dokładnego zebrania skoszonej trawy,

- posprzątania skoszonej trawy z trawnika i miejsc dokoła przeprowadzonych prac.

    - Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- data przeprowadzenia kontroli,

- imię i nazwisko kontrolującego,

- miejsce kontroli (podanie nazwy ulicy, gdzie została zrealizowana usługa),

- zakresu kontrolowanych usług,

- wniesione uwagi w trakcie kontroli,

- wnioski z kontroli dotyczące m. in. ewentualnych poprawek, zaleceń pokontrolnych,

- podpisy osób uczestniczących w kontroli.

    - Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo wniesienia uwag do protokołu kontroli.

  - Odbiór końcowy prac

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- datę przeprowadzenia odbioru,

- imię i nazwisko odbierających,

- miejsce odbioru (podanie nazwy ulicy, gdzie została zrealizowana usługa),

- zakresu zakres odbieranych usług i obmiar robót,

- wniesione uwagi w trakcie odbioru,

- wnioski dotyczące m. in. ewentualnych poprawek, zaleceń pokontrolnych i w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych,

- podpisy osób uczestniczących w kontroli.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia trawników i wywozu skoszonej trawy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór prac zanikających

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbiór końcowy prac

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- data przeprowadzenia odbioru,

- imię i nazwisko odbierających,

- miejsce odbioru (podanie nazwy ulicy, gdzie została zrealizowana usługa),

- zakresu zakres odbieranych usług i obmiar robót,

- wniesione uwagi w trakcie odbioru,

- wnioski dotyczące m. in. ewentualnych poprawek, zaleceń pokontrolnych i w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych,

- podpisy osób uczestniczących w kontroli.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie.

  - Cena jednostkowa

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość pracy sprzętu, wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty wywozu odpadów wraz z uporządkowaniem terenu,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.