Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek transportowy leżący – 4 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową | TAK, podać |  |
|  | Wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną, zmywalną (kolor do wyboru przed dostawą), przy brzegach płyt leża otwory, w które wsuwane są paski wszyte pod materacem, paski zapinane na rzepy. | TAK, podać |  |
|  | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej zakresie 00 - 700 | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga) min. 0° - 10° | TAK, podać |  |
|  | Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Płyta HPL przezierna dla promieni RTG | TAK, podać |  |
|  | Średnica kół: minimum 200 mm Koła z blokadą centralną oraz blokadą kierunkową do jazdy na wprost, sterowaną przy użyciu dźwigni nożnej – obejmy stalowej na całą szerokość podstawy, umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych min.: - minimum 600-900 mm (nie licząc materaca). | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita maksymalnie 205 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita maksymalnie 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie min. 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Waga wózka podać | TAK, podać |  |
|  | Wymiary leża: całkowite 1900 x 650 mm (w tym długość leża głównego 120 cm i długość leża podgłówka 70 cm) (+/- 10 cm) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - statyw kroplówki z miejscem pod leżem do jego chowania i transportowania - uchwyt na rolkę prześcieradeł pod leżem od strony zagłówka | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja czyszczenia / dezynfekcji – dostarczona przy dostawie | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty