ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

O ZAPYTANIU OFERTOWYM

nr WIM.271.2.120.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej docieplenia budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej zewnętrznej (ogrodzenie, taras na piętrze i na parterze, wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku) na dz. nr ew. 41/2 obr. 202 w Bydgoszczy, w tym obejmująca swoim zakresem projekt:

- docieplenia ścian zewnętrznych budynku o kubaturze: 5.152,72 m3, powierzchni użytkowej: 1.242,3 m2, powierzchni zabudowy: 630,64 m2, wysokość budynku 7,5 m,

- zabezpieczenia przeciwwilgociowego tarasu na piętrze,

- wymianę nawierzchni na tarasie na parterze,

- wymianę nawierzchni płytek chodnikowych z odpowiednimi spadkami, wraz z rozbiórką murków,

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia z dwoma furtkami i bramą wjazdową przesuwną .

- Przedmiot zamówienia – zakres i forma jego opracowania:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku, jego instalacji i urządzeń pod kątem tylko i wyłącznie planowanego docieplenia budynku – wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. (do odczytu – .PDF i w wersji edytowalnej - .dxf)

- ocena stanu technicznego budynku, jego instalacji i urządzeń w tym elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, pod kątem tylko i wyłącznie planowanego docieplenia budynku – wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. (do odczytu – .PDF ),

- orzeczenie mykologiczno-budowlane dotyczące ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i piwnicznych budynku – wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. (do odczytu – .PDF ),

- aktualizację ekspertyzy ornitologicznej budynku, wykonanej w 2017 r. - wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. (do odczytu – .PDF )

- wielobranżowy projekt budowlany (w tym m.in. projekt elewacji uzgodniony przez Plastyka Miejskiego oraz zgodny z założeniami Regionalnych zasad i standardów kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego), wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania przez Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych – wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf,

- wizualizacje elewacji minimum  4 ujęcia – wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. (do odczytu – .PDF ),z rozszerzeniem JPG o rozdzielczości minimum 1700 x 1000 pikseli;

- przedmiary robót poszczególnych branż budowlanych i kosztorysy inwestorskie - wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.(do odczytu – .PDF 
i w wersji edytowalnej - .ath),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem wyrobów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych – wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. (do odczytu – .PDF),

- inne prawem wymagane opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta: 2 egz. (do odczytu – .PDF ),

- Dane wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji oraz wytyczne i wymagania dotyczące  funkcji, programu, technologii budynku:

- branża architektoniczna:

- ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacji) budynku z przeprowadzeniem kompleksowych robót naprawczych ścian zewnętrznych (ubytki i spękania ścian elewacyjnych),

- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku oraz ścian fundamentowych,

- roboty wykończeniowe – w zakresie wynikającym z: przeprowadzonych prac dociepleniowych budynku z wymianą parapetów zewn., blacharki budowlanej,

- inne prace niż- jak wyżej, wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia planowanego docieplenia budynku, a ponadto usunięcie przecieków i zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe na tarasie na piętrze, usunięcie przecieków na elewacjach, wymianę nawierzchni tarasowej na parterze, wymianę nawierzchni płytek chodnikowych z odpowiednimi spadkami, wraz z rozbiórką murków, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia z dwoma furtkami i bramą wjazdową przesuwną;

- branża elektryczna:

- wymiana instalacji zewnętrznej w zakresie wynikającym z oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- roboty zabezpieczające zewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w związku z ociepleniem ścian zewnętrznych,

- wszystkie instalacje elektryczne projektować w wykonaniu podtynkowym;

- wymiana instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,

- inne prace wynikające z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku w zakresie wynikającym z planowanego docieplenia budynku,

- projekt instalacji elektrycznej dla zasilania bramy wjazdowej przesuwnej;

- dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem: danych wyjściowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Zamawiającego i Użytkownika budynku,

- dokumentacja projektowa powinna uwzględnić zalecenia i wytyczne wynikające z: opracowanej inwentaryzacji ornitologicznej, decyzji Regionalnego  Dyrektora

Ochrony Środowiska (jeśli będzie wymagana), orzeczenia mykologiczno-budowlanego, oceny stanu technicznego budynku, jego zewnętrznych instalacji i urządzeń,

- Materiały wyjściowe do projektowania:

- wypis i wyrys z rejestru gruntów dz. nr 41/2 obr. 202,

- mapa zasadnicza,

- ekspertyza ornitologiczna budynku, wykonana w 2017 r.

- zdjęcia budynku BZPOW przy ul. Stolarskiej 2/1 i 2/2 i jego otoczenia – 3 ujęcia,

- dokumentacja z 2016 r.

Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy podkład geodezyjny do celów projektowych (matryca) opracowany przez Miejską Pracownię Geodezyjną                     w Bydgoszczy, niezwłocznie po opracowaniu.

Bydgoszcz, 16.09.2019r.