Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

Znak sprawy: ZP.272.08.2023

Kościan, dnia 28.07.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, z możliwością prowadzenia negocjacji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kościan – Kiełczewo, Sierakowo, Nowy Dębiec, Pianowo” Ogłoszenie BZP nr  2023/BZP 00318394/01

- Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną opraw w której określa, moc znamionową oraz strumień świetlny.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy słusznie interpretuje, że zamawiający określa maksymalną moc i minimalny strumień którego oczekuje Zamawiający?

Odp. TAK, Zamawiający określa maksymalną moc i minimalny strumień.

Pytanie 2

Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną opraw, w której określa oczekiwaną barwę światła jako 5000K, Wykonawca wnosi o dopuszczenie opraw o barwie 4000K. Wykonawca wskazuje, że jest to barwa neutralna zapewniająca najlepsze prowadzenie wzrokowe, będąca powszechnie stosowana w oświetleniu drogowym w całej Polsce. Barwa zimna proponowana przez Zamawiającego jest to barwa zwykle stosowana od oświetlania przejść dla pieszych celem uzyskania efektu odcięcia i poprawy bezpieczeństwa. W przypadku wymogów GDDKiA, oświetlenie przejść dla pieszych powinno się różnić barwą 1,5x w stosunku do barwy zastosowanej w ciągu drogi na której znajduje się przejście.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opraw o barwie 4000K. Barwę 5000K stosuje gmina od lat i ten wymóg ma na celu ujednolicenie barwy stosowanej na terenie gminy.

Pytanie 3

Zamawiający w projekcie technicznym stawia szereg wymagań wobec opraw oświetleniowych, które mają zostać zastosowane, Zamawiający jednak nie przewiduje aby parametry te wymagały potwierdzenia jakimkolwiek certyfikatem wydanym przez niezależne instytuty badawcze. Wykonawca wskazuje, że w stosunku do opraw drogowych powszechnym wymogiem jest wymóg przedstawienia wraz z ofertą certyfikatu ENEC potwierdzającego bezpieczeństwo zastosowanego produktu i zgodność z normami, oraz certyfikaty ENEC+ potwierdzającego spełnianie przez produkty deklarowanych parametrów elektrycznych i fotometrycznych. Wymaganie przedłożenia rzeczonych certyfikatów chroni Zamawiającego przed zastosowaniem produktów nie spełniających założeń jakościowych określonych przez Zamawiającego i zaoferowanie produktów niskiej jakości z parametrami zawyżonymi przez nieuczciwych producentów.

Odp. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga przedłożenia certyfikatów. Zgodnie z zapisami umowy przed wbudowaniem/montażem  Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji wniosków materiałowych, w związku z powyższym Zamawiający nie widzi zagrożenia, o którym pisze Wykonawca.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga aby wszystkie oprawy były wyposażone w zasilacz (sterownik) umożliwiający zaprogramowanie i zmianę w 5 stopniowej redukcji mocy.

Czy zamawiający oczekuje, możliwości zmian zaprogramowanych fabrycznie harmonogramów czasu pracy z poziomu co najmniej szafy oświetleniowej?

Odp. Gmina Kościan realizuje zmianę redukcji mocy na poziomie ustawień we wnęce słupowej.

Pytanie 5

Zamawiający oczekuje opraw anodowanych w kolorze Inox. Wykonawca wskazuje, że są to zapisy w sposób bezpośredni wskazujący na jednego producenta, który wykonuje oprawy w tej technologii tj. firmę ROSA.

W związku z faktem, że w przypadku prawidłowego zabezpieczenia opraw dowolną z tych metod, bez uszkodzeń mechanicznych powłoki wystąpienie rdzy jest niemożliwe. W związku z powyższym, większa odporność na uszkodzenia mechaniczne powłoki malowanej proszkowo przemawia za jej wyższą skutecznością. Mając na względzie, że zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie flagowe produkty renomowanych, wiodących marek(Philips, Schreder, Lug) dla swoich, opraw jako zabezpieczenie, wybiera malowanie proszkowe świadczy o co najmniej takiej samej, jak nie wyższej skuteczności metody malowania proszkowego nad anodowaniem. Co więcej oprawy malowane proszkowo i wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium lepiej odprowadzają ciepło, a co za tym idzie przedkłada się to na dłuższą trwałość diod.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie opraw wykonanych z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo.

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza opraw z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo. Zamawiający oczekuje opraw anodowanych. Jednocześnie informujemy, iż istnieją inni producenci opraw w technologii anodowania (Zamawiający znalazł przynajmniej dwie inne firmy niż wskazana powyżej przez wykonawcę). Zamawiający stosuje oprawy anodowane ponieważ w przypadku uszkodzenia mechanicznego powierzchni anodowanej nie ma to wpływu na pozostałą część powłoki, natomiast w przypadku powierzchni malowanej może z czasem nastąpić dalsze odwarstwienie farby od powierzchni.

Z poważaniem,

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

/-/ Mirosław Duda