ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. POTOK

dł. 458m od km 0+011 do km 0+469

Dz. Nr 7/1, 6/1, 1/5, 5  obręb Potok

Adres:               WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. POTOK   GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. POTOK    dł. 458m od km 0+011 do km 0+469

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

26.04.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
|  | Wykaz drzew do wycinki | 7-10 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 11 |
|  | Przynależność do Izby Inżynierów | 12 |
|  | Mapa syt. wys. skala 1:500 | 13-14 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 15 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 | 16 |
| 3 | Profil podłużny | 17 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 18 |
| 5 | Przekrój konstr. nawierzchni zjazdów bitumicznych | 19 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. POTOK

dł. 458m od km 0+011 do km 0+469

Dz. Nr 7/1, 6/1, 1/5, 5  obręb Potok

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej

dł. 458m szer. 3,5m w miejscowości Potok na terenie Gminy Włocławek.

Droga rozpoczyna się od drogi krajowej Nr 62  od  km 0+011 do km  0+469.

Przebudowa polega utwardzeniu jezdni szer. 3,5m i zjazdów poprzez wykonanie

podbudowy tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza  utwardza się tłuczniem na szer. 0,5m.

Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów wg wykazu.

Droga stworzy bezpieczny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi.

Droga zajmuje działki Nr Dz. 7/1, 6/1, 1/5 stanowiące fragmenty pasów

drogowych należących do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę

Włocławskiego i zarządzanych przez Urząd Gminy Włocławek  oraz działka  Nr 5

będąca  własnością Gminy Włocławek.

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowy droga posiada utwardzoną tłuczniem nawierzchnię o

nieregularnej szerokości średnio 4m. Prawą stronę stanowi pas zieleni szer. od 1,0

do 7,0m z rosnącymi krzewami i drzewami, które będąc pod napowietrzną linią

energetyczną zostały znacznie przycięte. Drzewa i krzewy rosną nieregularnie,

przeznaczone są do wycinki.

Zjazd z drogi krajowej posiada nawierzchnię bitumiczną.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski. Wody gruntowe nie  zagrażają  projektowanej konstrukcji

drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               -  D

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 3,5m

-szer. korony drogi                                 - 5,0m

-szer. poboczy                                       - 0,75m w tym utwardzone 0,5m

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Załamania łagodzą łuki kołowe o

R=100m i 500m.

Projektuje się przebudowę  zjazdów  indywidualnych na posesję dostosowane

do istniejących bram ( skosy 1*1m) i zjazdy publiczne  na drogi dojazdowe.

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniach podłużnych od 0,35% do

4,91%łagodzone łukami pionowymi o R= od 200m do 700m

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70            grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie rozłożonej

rozściełaczem                                                                               grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.14cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie o średniej grub. 10cm

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych  i zjazdu

publicznego bitumicznych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70            grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.15cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub.10 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.3. Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie                              grub. 15cm

- podłoże gruntowe  Is>0.097

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają  lewostronne spadki poprzeczne  i  spadki podłużne.

8. KOLIZJE

W km 0+311 istniejący słup oświetleniowy koliduje z jezdnią. Przestawienie

słupa z lokalizacją poza jezdnię  objęte jest odrębnym opracowaniem

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięcie ziemi urodzajnej z darniną wraz z wywozem

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  zjazdów

- wyprofilowaniu i zagęszczenie podłoża

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów

10. ZIELEŃ

Kolidujące z pasem drogowym drzewa i krzewy  należy wyciąć ( wg wykazu) po

uzyskaniu  Decyzji na wycinkę.

Doły po karczowaniu należy uzupełnić gruntem i zagęścić. Korzenie, których nie

można w całości usunąć , należy sfrezować.

Prawą stronę pasa drogowego uzupełnić ziemią urodzajną  i  wysiać trawą.

11. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Droga jest  docelowo jest oznakowana. Istniejące znaki pionowe należy przestawić

po wykonaniu  jezdni.

12. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Droga nie przebiega przez teren szczególnej ochrony  przyrody.

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki  Nr 7/1, 6/1, 1/5, 5  obręb Potok

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

16. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- wycinka drzew

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Opracowała

Urszula Kędzierska