Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia jest sukcesywna  dostawa następujących produktów:

| Lp. | Rodzaj produktu- opis | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stabilizowany podchloryn sodu Stabilizowany podchloryn sodu w płynie , przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni (Kat. I gr. 2,4,5) – działanie bakterio grzybobójcze i wirusobójcze zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Produkt do użytku profesjonalnego w basenach pływackich, o zawartości aktywnego chloru na poziomie 168 - 210 g/litr | 20000 | kg |
| 2 | Korektor pH Korektor pH w płynie, zmniejszający odczyn wody pH. Produkt do użytku profesjonalnego w basenach pływackich, zawierający ok. 50 % kwasu siarkowego oraz inhibitory korozji | 14200 | kg |
| 3 | Płynny środek koagulujący zanieczyszczenia do poprawy filtracji i usuwający zmętnienie wody. Produkt profesjonalny przeznaczony do basenów pływacjich i filtrów z wypełnieniem ze szkła AFM. Koagulant z dodatkami - mieszanina min 3 różnych środków koagulujących wraz z środkiem usuwającym fosfor z wody basenowej i specjalnym barwnikiem chroniącym chlor przed promieniowanie UV. Zawiera Chlorek poliglinu (PAC), Chlorek lantanu(III), Chlorek polidialliodimetyloamonowy, Chloro wodorotlenek glinu, Stabilizator UV błękit brylantowy | 4600 | kg |
| 4 | Tabletki do pomiaru chloru wolnego DPD1 do użycia z fotometrami firmy Lovibond lub firmy PALINTEST | 9500 | szt. |
| 5 | Tabletki do pomiaru chloru całkowitego DPD3 do użycia z fotometrami firmy Lovibond lub firmy PALINTEST | 3500 | szt. |
| 6 | tabletki do pomiaru pH Phenol Red do użycia z fotometrami firmy Lovibondt lub firmy PALINTEST | 7500 | szt. |
| 7 | Elektrolit do sond chloru wolnego, do użycia z sondami chloru wolnego fimy Prominent-100ml/szt. | 6 | szt. |
| 8 | Żel do sond chloru całkowitego, do użycia z sondami chloru całkowitego firmy Prominent - 50 ml/szt. | 6 | szt. |
| 9 | Bufor pH 4 do kalibracji sond pH firmy Prominent - 100 ml/szt. | 2 | szt. |
| 10 | Bufor pH 7 do kalibracji sond pH firmy Prominent - 100 ml/szt. | 2 | szt. |
| 11 | Bufor Redox 465 do kalibracji sond Redox firmy Prominent - 100 ml/szt. | 4 | szt. |
| 12 | Preparat bakteriobójczy do szokowej dezynfekcji wody basenowej w postaci szybko rozpuszczalnego granulatu. Substancja czynna: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu. Zawartość aktywnego chloru 550 - 650 mg/g | 10 | Kg |
| 13 | Preparat do obniżania chloru wolnego w basenie w postaci rozpuszczalnego granulatu, zawierający tiosiarczan sodu min. 95 %. służący do zbijania zawartości chloru po procesie przechlorowania szokowego jak również w przypadku przypadkowego przedozowania chloru w basenie. 1g preparatu obniża zawartość chloru o 1mg/l w 1m3 wody basenowej. | 10 | Kg |
| 14 | Stężony płynny koncentrat zapachowy do łaźni parowej nie pozostawiający osadów - op. 5 l/szt. (różne zapachy) | 52 | szt. |
| 15 | Sól do zmiękczaczy wody - op. 25 kg/szt. | 560 | szt. |
| 16 | Płyn bakterio, grzybo i wirusobójczy, przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni odpornych na alkalia. Produkt nadający się do stosowania na powierzchnie basenów kąpielowych, linii brzegowych, brodzików - 5 kg/szt. | 2 | szt. |

2.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednimi zbiornikami oraz przyłączami do zrzutu grawitacyjnego chemii basenowej, wskazanymi poniżej:

Produkty muszą być dowożone w opakowaniach IBC z rozładunkiem u Zamawiającego. Jednorazowa ilość zamówionego korektora pH to maksymalnie 750 kg, zaś pozostałych

produktów to maksymalnie 700 l (wynika to z objętości zbiorników magazynowych).

IBC zawierające stabilizowany  podchloryn sodu do rozładunku musi być wyposażone w wąż zakończony końcówką typu cam lock –; długość węża musi pozwalać na swobodne tankowanie z samochodu dostawcy do miejsca odbioru. Wąż ma posiadać korek pozwalający na podniesienia węża po zatankowaniu.

IBC zawierające korekotr pH do rozładunku musi być wyposażone w wąż zakończony końcówką z gwintem – długość węża musi pozwalać na swobodne tankowanie z samochodu dostawcy do miejsca odbioru. Wąż ma posiadać korek pozwalający na podniesienia węża po zatankowaniu.

IBC zawierające stabilizowany  podchloryn sodu do rozładunku musi być wyposażone w wąż zakończony końcówką z szybko złączką – długość węża musi pozwalać na swobodne tankowanie z samochodu dostawcy do miejsca odbioru. Wąż ma posiadać korek pozwalający na podniesienia węża po zatankowaniu.

- Warunki dostawy:

3.1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione produkty w terminie 
do 24 godzin  licząc od złożenia zamówienia,

3.2 Produkty będą dostarczane w godzinach 8:00 – 16:00, do Centrum Rekreacji Astoria, znajdującego się przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy.

3.3 pozostałe warunki dostawy określono we wzorze umowy.

# Footnotes

Szacowane ilości nie stanowią zobowiązania Zamawiającego . Zamawiający może zamawiać więcej lub mniej środków w ramach ceny oferty.

Zamawiający będzie wskazywał w zamówieniu rodzaj potrzebnych tabletek. Rodzaj uzależniony  od posiadanego przez Zamawiającego urządzenia pomiarowego.

Zamawiający będzie wskazywał w zamówieniu rodzaj potrzebnych tabletek. Rodzaj uzależniony  od posiadanego przez Zamawiającego urządzenia pomiarowego.

Zamawiający będzie wskazywał w zamówieniu rodzaj potrzebnych tabletek. Rodzaj uzależniony  od posiadanego przez Zamawiającego urządzenia pomiarowego.

Zamawiający będzie wskazywał w zamówieniu rodzaj zapachu.