SPECYFIKACJA NAJAZDOWEJ WAGI SAMOCHODOWEJ

O NOŚNOŚCI – 60 TON

- Waga o wymiarach 14m x 3 m + najazdy.

- Obciążenie maksymalne do 60t z dokładnością do 20 kg.

- Całkowita wysokość wagi do 40 cm.

- Wyrób fabrycznie nowy lub powystawowy.

- Przygotowanie podłoża pod wagę.

- Kompletna konstrukcja pomostu wagowego wraz z transportem oraz wyładunkiem urządzenia do loco – OŚ Łęczyca.

- Waga zasilana 230V.

- Wyświetlacz zewnętrzny.

- Terminal wagowy wraz z drukarką termiczną.

- Waga na czujnikach tensometrycznych.

- Zakres temperatur pracy czujników i pomostu -30 st. C - + 75 st. C.

- Montaż i uruchomienie wagi.

- Dokumentacja techniczno- ruchową, instrukcja obsługi wagi i dokument legalizacji wagi.

- Przeszkolenie w obsłudze wagi.

- Gwarancja 36 miesięcy.

Po stronie Zamawiającego:

- Przygotowanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia.

- Wykonanie fundamentów pod wagę zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.